# 数值分析技术在电动振动台结构设计中的应用

### 论文摘要

本文以电动振动台为研究对象,首先介绍了论文研究的背景和意义、电动振动台国内外发展现状、数值分析的研究现状,对电动振动台的工作原理、结构组成以及主要工作特性进行了理论分析,简述了常用的数值分析方法,并对数值分析技术及其软件的发展、应用进行阐述;然后采用数值分析方法和软件对其活动系统、磁路系统及冷却系统分别建模,并进行结构模态分析、电磁场分析、流场和温度场分析,得出动圈一阶轴向共振频率和振型、气隙磁感应强度、各零件的温度分布;最后通过实验测量验证了实测数据与分析结果相吻合,从而实现了理论分析→数值计算→实验测量三者的有机结合,说明了数值分析技术可以应用于电动振动台的结构设计中,为电动振动台的设计、开发和优化提供参考依据,达到了指导工程实践的目的,缩短了设计和制造的周期,节省成本,具有较高的实用价值。

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 论文研究的背景和意义

- 1.2 电动振动台国内外发展现状

- 1.2.1 电动振动台国外发展现状

- 1.2.2 电动振动台国内发展现状

- 1.3 电动振动台数值分析的研究现状

- 1.4 论文主要研究内容

- 1.5 本章小结

- 第二章 电动振动台的理论分析

- 2.1 电动振动试验系统概述

- 2.2 电动振动台工作原理

- 2.3 电动振动台的组成

- 2.3.1 活动系统

- 2.3.2 磁路系统

- 2.3.3 弹性支撑系统

- 2.3.4 导向系统

- 2.3.5 冷却系统

- 2.4 电动振动台的主要工作特性

- 2.4.1 阻抗特性

- 2.4.2 频率特性

- 2.5 本章小结

- 第三章 数值分析相关理论

- 3.1 数值分析技术的类型

- 3.1.1 有限差分法（finite difference method，FDM）

- 3.1.2 有限元法（finite element method，FEM）

- 3.1.3 边界元法（boundary element method，BEM）

- 3.1.4 有限体积法（finite volume method，FVM）

- 3.1.5 有限分析法（finite analysis method，FAM）

- 3.2 数值分析技术的发展

- 3.3 数值分析技术的应用

- 3.3.1 应用过程

- 3.3.2 应用领域

- 3.4 数值分析软件

- 3.4.1 常用软件

- 3.4.2 发展趋势

- 3.5 本章小结

- 第四章 结构有限元分析的应用

- 4.1 结构有限元数学模型

- 4.1.1 动力学基本方程

- 4.1.2 模态方程

- 4.2 结构模态分析流程

- 4.3 软件简介

- 4.4 结构有限元分析

- 4.4.1 特征建模

- 4.4.2 有限元分析建模

- 4.4.3 设置分析参数

- 4.4.4 查看分析结果

- 4.5 实验验证

- 4.6 本章小结

- 第五章 电磁场有限元分析的应用

- 5.1 电磁场数学模型

- 5.2 电磁场分析流程

- 5.3 软件简介

- 5.4 磁路电磁场分析

- 5.4.1 特征建模

- 5.4.2 有限元分析建模

- 5.4.3 分析参数设置

- 5.4.4 查看分析结果

- 5.5 实验验证

- 5.6 本章小结

- 第六章 流场和温度场耦合分析的应用

- 6.1 流场及温度场数学模型

- 6.2 流场和温度场耦合分析流程

- 6.3 软件简介

- 6.4 流场及温度场分析

- 6.4.1 特征建模

- 6.4.2 流场分析建模

- 6.4.3 设置求解策略

- 6.4.4 计算结果分析

- 6.5 实验验证

- 6.6 本章小结

- 第七章 总结与展望

- 7.1 总结

- 7.2 存在的问题

- 7.3 展望

- 参考文献

- 攻读学位期间公开发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b5cc873a42e9932910c6987b.html