# 制导弹药气动舵机关键技术分析及解决办法

### 论文摘要

在现代制导弹药中,气动舵机是应用最多,也是应用比较成熟的执行机构,论文中,重点对制导弹药所用的气动舵机的结构特点,工作原理进行阐述,结合具体结构,对气动舵机中高压气瓶、密封性、频率响应、小型化等几个关键技术的设计理念、设计方法和解决对策进行介绍,针对生产过程中容易出现的故障,以及解决措施进行说明,并根据分析结果,通过试验或仿真等方法进行验证。论文结合实际工作中的典型案例对几个关键技术进行了分析,提出了自己的观点,经试验验证,措施有效,达到了很好的效果。论文通过对气动舵机结构分析和设计实例,目的在于对气动舵机中的关键技术有更进一步的了解和掌握,为实际生产和新品开发提供参考。论文以实际生产过程中试验和调试时所遇到的问题为出发点,针对问题解决过程中所采取的有效措施,将收集的部分内容通过论文的形式进行了一次整理。部分内容已经过作者在实际生产过程中进行了验证,也取得了很好的效果,具有实践基础。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 制导弹药的优点及其在现代战争中的重要作用

- 1.2 舵机在制导弹药中的重要作用

- 1.3 舵机的发展趋势

- 1.4 舵机的分类

- 1.4.1 气动舵机

- 1.4.1.1 冷气舵机

- 1.4.1.2 燃气舵机

- 1.4.1.3 冲压式舵机

- 1.4.2 电动舵机

- 1.4.2.1 电磁式舵机

- 1.4.2.2 直接控制式电动舵机

- 1.4.2.3 间接控制式电动舵机

- 1.4.3 常见导弹气动布局

- 1.5 制导弹药气动舵机关键技术研究的意义和研究内容

- 2 气动舵机总体方案设计

- 2.1 舵机的性能要求

- 2.2 典型舵机结构

- 2.2.1 红土地末制导炮弹舵机结构分析

- 2.2.1.1 红土地末制导炮弹舵机

- 2.2.1.2 产品结构和组成

- 2.2.1.3 作用原理

- 2.2.2 陶式反坦克导弹舵机结构分析

- 2.2.2.1 陶式反坦克导弹

- 2.2.2.2 陶式反坦克导弹舵机

- 2.2.2.3 陶式反坦克导弹舵机的结构和组成

- 2.2.2.4 陶式反坦克导弹舵机工作原理

- 3 气动舵机关键技术

- 3.1 高压气瓶的设计、加工和充气

- 3.1.1 高压气瓶的设计

- 3.1.1.1 气瓶容积设计

- 3.1.1.2 气瓶壁厚计算和材料的选择

- 3.1.2 高压气瓶的加工

- 3.1.3 气瓶充气

- 3.2 气动舵机的密封性

- 3.2.1 密封的种类

- 3.2.2 气动舵机密封方法的选择

- 3.2.3 气动舵机密封结构设计

- 3.3 气动舵机的频率响应

- 3.3.1 舵信号脉冲宽度和舵机工作频率的确定

- 3.3.2 舵信号延迟时间的确定

- 3.3.3 影响延迟时间的因素及解决措施

- 3.4 气动舵机的小型化设计

- 3.4.1 电磁铁设计

- 3.4.1.1 导磁体结构设计

- 3.4.1.2 绕组线圈设计

- 3.4.2 气缸和气动放大器设计

- 3.4.2.1 气缸设计

- 3.4.2.2 气动放大器设计

- 3.4.2.3 放大器和气缸对称性验算

- 3.4.3 减压器设计

- 3.4.4 舵翼机构的设计

- 4 气动舵机常见故障分析及解决措施

- 4.1 常见故障模式

- 4.2 舵机工作时间短故障分析及解决措施

- 4.2.1 气动放大器漏气短故障分析及解决措施

- 4.2.2 气路漏气故障分析及解决措施

- 4.2.3 气瓶漏气故障分析及解决措施

- 4.3 舵面打开异常故障分析及解决措施

- 4.4 舵面摆动异常故障分析及解决措施

- 结论

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].国外舰炮制导弹药的发展现状及特点分析[J]. 舰船科学技术 2020(05)

- [2].舰炮制导弹药发展研究[J]. 火力与指挥控制 2016(12)

- [3].浅谈精确制导弹药的发展[J]. 电子制作 2015(11)

- [4].基于目标打击任务的精确制导弹药优化分配模型[J]. 弹箭与制导学报 2020(03)

- [5].基于图像匹配的电视制导弹药作战使用分析[J]. 军械工程学院学报 2017(02)

- [6].国外末制导弹药的发展与研究[J]. 飞航导弹 2013(04)

- [7].舰炮制导弹药保障性及其参数分析[J]. 四川兵工学报 2013(01)

- [8].精确制导弹药的作战效能分析[J]. 火力与指挥控制 2012(05)

- [9].精确制导弹药实体及其效应模型设计[J]. 计算机应用 2012(07)

- [10].国外舰炮制导弹药发展概况及趋势[J]. 飞航导弹 2011(01)

- [11].舰炮对岸信息化制导弹药及作战运用[J]. 飞航导弹 2011(02)

- [12].空地制导弹药质量监控分析[J]. 质量与可靠性 2011(06)

- [13].国外精确制导弹药现状及发展趋势[J]. 中国军转民 2020(02)

- [14].基于滤波模型的航空制导弹药剩余寿命分布[J]. 海军航空工程学院学报 2017(04)

- [15].基于步进加速寿命试验的制导弹药储存寿命评估[J]. 军械工程学院学报 2013(06)

- [16].美国炮兵为什么需要制导弹药?[J]. 兵器知识 2014(01)

- [17].非制导弹药对时间敏感群目标毁伤效能评估[J]. 系统工程与电子技术 2013(11)

- [18].一击必杀 方兴未艾的舰炮制导弹药 “新生代”群雄逐鹿[J]. 海陆空天惯性世界 2010(05)

- [19].一击必杀 方兴未艾的舰炮制导弹药 “新生代”群雄逐鹿[J]. 海陆空天惯性世界 2010(06)

- [20].致命杀手 简述外军炮兵制导弹药的发展及影响[J]. 现代兵器 2009(05)

- [21].卫星制导弹药综合检测系统的设计与实现[J]. 计算机工程与设计 2008(15)

- [22].基于加速试验的制导弹药贮存寿命评估综述[J]. 飞航导弹 2019(01)

- [23].一击必杀 方兴未艾的舰炮制导弹药[J]. 海陆空天惯性世界 2010(04)

- [24].发展中的精确制导弹药[J]. 飞航导弹 2010(07)

- [25].基于灰色模型的某型末制导弹药贮存寿命预测[J]. 装备环境工程 2011(06)

- [26].精确制导弹药对未来防空作战的影响[J]. 科技信息 2010(03)

- [27].面向任务的舰炮制导弹药测试性指标确定方法[J]. 探测与控制学报 2018(01)

- [28].基于可靠性统计分析法的制导弹药储存寿命评估[J]. 装备环境工程 2013(04)

- [29].浅谈某型制导弹药研制过程中软件的质量控制[J]. 国防技术基础 2010(12)

- [30].大口径舰炮制导弹药发展及关键技术分析[J]. 飞航导弹 2020(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b5d14b13a052f43950bcd076.html