# 阴极真空电弧技术制备氮化锆、氧化锆薄膜的研究

### 论文摘要

本文主要研究应用阴极真空电弧沉积技术在硅片上沉积纳米晶氮化锆、在硅片和石英玻璃上沉积氧化锆薄膜。在研究中,主要探讨分别改变反应气体流量和基底偏压对氮化钛、氮化锆薄膜的组成、结构及性质的影响。以X光绕射法来决定薄膜的晶粒大小,其结果小于15nm。从AFM和SEM的结果也显示出沉积制备出的薄膜为纳米晶薄膜。氮化锆中N/Zr比率随氮气流量从0.6改变至0.9,氧化锆中O/Zr比率随氧气流量改变随着O2流量的增加其O/Zr的值逐渐增大,O2流量为50sccm时沉积得到的ZrO2薄膜中O/Zr的值大约为1.98/1。氮化锆薄膜以（111）为主要的优选方向,改变气体流量对其硬度改变不大,而偏压的改变对其硬度的影响较大,对于氧化锆薄膜气体流量对其成分影响较大,分析表明成分是影响氧化锆薄膜的主要因素。通过SEM能谱分析,无论是氮化锆还是氧化锆薄膜,偏压对其成分影响甚微,反应气体流量是薄膜成分的主要影响因素,对所制备氮化锆薄膜氮气流量多少直接的影响了ZrN薄膜中N/Zr比率的大小、ZrN薄膜的电阻率和ZrN薄膜晶体颗粒尺寸的大小。XRD结果表明,偏压和反应气体流量对薄膜的结构和表面形貌都有影响。对于氮化锆薄膜,研究表明氮气流量满足形成氮化锆标准化学剂量比时,偏压—100V时制备得到的薄膜具有最大的硬度和杨氏模量值;对于氮化锆薄膜,氧气流量增加到65sccm或以上薄膜几乎是透明的,此时沉积得到的氮化锆薄膜具有最好的透射率。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 论文的研究目的及内容

- 第二章 文献的综合评论

- 2.1 薄膜沉积技术

- 2.2 阴极真空电弧装置

- 2.3 ZrN的特征

- 2的特征'>2.4 ZrO2的特征

- 2薄膜的影响'>第三章 基底偏压对ZrN薄膜和ZrO2薄膜的影响

- 3.1 基底偏压对ZrN薄膜的结构和性质的影响

- 2薄膜的结构和性质的影响'>3.2 基底偏压对ZrO2薄膜的结构和性质的影响

- 2薄膜的影响'>第四章 反应气体流量对ZrN薄膜和ZrO2薄膜的影响

- 2流量对ZrN薄膜影响'>4.1 N2流量对ZrN薄膜影响

- 2流量对ZrO2薄膜影响'>4.2 O2流量对ZrO2薄膜影响

- 总结

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].二氧化锆薄膜表面粗糙度的研究[J]. 应用光学 2008(04)

- [2].基于原子层沉积的氧化锆薄膜工艺优化研究[J]. 人工晶体学报 2017(04)

- [3].溶胶-凝胶法陶瓷表面氧化锆薄膜的制备、性能及影响机制[J]. 材料保护 2010(02)

- [4].二氧化锆薄膜的AFM研究[J]. 内蒙古工业大学学报(自然科学版) 2012(03)

- [5].沉积温度对氧化钇稳定氧化锆薄膜残余应力的影响[J]. 光学学报 2008(05)

- [6].溶胶-凝胶法制备氧化锆薄膜的工艺与表征[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2016(01)

- [7].旋涂法制备氧化锆介质层及其在薄膜晶体管中的应用[J]. 发光学报 2018(02)

- [8].退火温度对溶胶-凝胶法制备氧化锆薄膜性能影响的研究[J]. 热加工工艺 2015(24)

- [9].提拉速度对溶胶-凝胶法制备氧化锆薄膜均匀性的影响[J]. 南昌大学学报(工科版) 2016(02)

- [10].沉积温度对氧化锆薄膜显微结构的影响[J]. 热加工工艺 2012(04)

- [11].304不锈钢表面氧化锆薄膜的腐蚀特性研究[J]. 人工晶体学报 2015(12)

- [12].溅射功率对二氧化锆薄膜结构及力学性能的影响研究[J]. 硅酸盐通报 2019(10)

- [13].锆及锆合金电子束处理的研究现状[J]. 热加工工艺 2016(18)

- [14].电泳沉积制备氧化钇稳定的二氧化锆薄膜[J]. 材料研究学报 2009(01)

- [15].电子束蒸发法制备掺钇稳定氧化锆薄膜的光学特性研究[J]. 真空科学与技术学报 2009(06)

- [16].衬底温度对钇稳定氧化锆薄膜择优生长的影响[J]. 材料研究学报 2008(02)

- [17].氧化参数对锆合金表面原位薄膜性能的影响规律[J]. 中国材料进展 2019(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b5ff7231fc5b9aed1ffdcc83.html