# 改性羰基铁粉复合材料的制备与吸波性能

### 论文摘要

本文根据损耗机理选用三种吸波材料:磁损耗型羰基铁粉（CIP）,磁导率虚部大,易于与空气匹配,吸收强;电导损耗型聚苯胺（PANI）,密度小,吸收频带宽,介电常数易于控制;介电损耗型钛酸钡（BaTiO3）作为吸波材料制备工艺简单、成本低。分别选用聚苯乙烯（PS）和偶联剂（1202）对磁损耗型CIP进行表面包覆保护改性。有机PS没有对无机CIP完全包覆保护,在PS改性CIP表面复合PANI后,铁粉被氧化腐蚀,阻抗匹配性差,复合粉末几乎没有吸波性能。偶联剂可以完全包覆保护CIP,并且有利于下一步聚苯胺的包覆,还可以有效阻止磁性羰基铁粉颗粒之间的吸引团聚。采用化学氧化法制备的聚苯胺具有较高的电损耗因子,在8.7GHz能达到-13.3dB,在712GHz吸波强度均大于-5dB。在偶联剂改性的CIP上包覆PANI,当An:1202/CIP=1:1时,最强吸收略大于聚苯胺,吸收大于-5dB的宽度明显宽于羰基铁粉和聚苯胺。复合材料吸波性能的提高源于磁损耗和电导损耗之间的协同效应,对吸波效果的改善主要体现在拓宽吸波频带上。采用化学共沉淀法下制备了球形立方晶型BaTiO3粒子,平均直径43.37nm,BaTiO3粉体的吸收峰是介电损耗和磁损耗共同作用的结果。以CIP、BaTiO3为吸波剂,聚氨酯为粘结剂,用刮膜法按BaTiO3质量分数由少到多（10%、20%、30%）制备二层膜I、II、III。偶联剂预处理BaTiO3纳米粉体,能明显防止其团聚,改善在膜中分散的均匀性。磁损耗型的CIP层作为正面与空气接触,有利于实现阻抗匹配。膜I、II、III的正反面均在14GHz出现较强吸收峰,在17GHz出现吸收较弱的逆向峰,这两处的吸波效果主要由BaTiO3贡献。随着BaTiO3含量的增多,膜的吸波效果增强。CIP的磁损耗、BaTiO3自身的介电损耗、以及样品对电磁波的电导损耗是膜损耗电磁波的主要机理。BaTiO3的加入不但改善了阻抗匹配,而且BaTiO3纳米粒子可以使电磁波产生多次散射、增强损耗;CIP表面电场诱发BaTiO3界面极化介电损耗是BaTiO3增强膜吸波效果的主要原因。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.1.1 电磁辐射危害

- 1.1.2 隐身技术的应用

- 1.2 吸波材料分类

- 1.2.1 按损耗机理分类

- 1.2.2 按功能分类

- 1.3 有机-无机复合涂层制备

- 1.3.1 粘结剂的选择

- 1.3.2 吸波剂的选择

- 1.3.3 成膜方法的选择

- 1.4 吸波材料与电磁波相互作用

- 1.4.1 雷达波段及用途

- 1.4.2 吸波理论

- 1.5 吸波材料发展趋势

- 1.6 本课题主要研究内容

- 第2章 实验材料及方法

- 2.1 实验材料、化学试剂和实验仪器

- 2.1.1 实验材料、化学试剂

- 2.1.2 实验仪器

- 2.2 聚苯胺/改性羰基铁制备

- 2.2.1 改性羰基铁粉的制备

- 2.2.2 聚苯胺的制备

- 2.3 二层吸波薄膜的制备

- 2.3.1 钛酸钡的制备及改性

- 2.3.2 二层膜的制备

- 2.4 样品的表征

- 2.5 电磁性能测试

- 2.5.1 粉体电磁参数的测试

- 2.5.2 薄膜吸波性能的测试

- 第3章 聚苯胺/改性羰基铁粉复合材料制备及表征

- 3.1 聚苯乙烯改性羰基铁的制备及表征

- 3.1.1 聚苯乙烯改性羰基铁的IR分析

- 3.1.2 聚苯乙烯改性羰基铁的XRD分析

- 3.1.3 聚苯乙烯改性羰基铁的SEM分析

- 3.2 偶联剂改性羰基铁的制备及表征

- 3.2.1 偶联剂改性羰基铁的形貌分析

- 3.2.2 偶联剂改性羰基铁的IR分析

- 3.3 聚苯胺的制备及表征

- 3.3.1 聚苯胺的IR分析

- 3.3.2 聚苯胺的SEM分析

- 3.4 聚苯胺/聚苯乙烯改性羰基铁制备及吸波性能

- 3.5 聚苯胺/偶联剂改性羰基铁制备及性能

- 3.5.1 聚苯胺/偶联剂改性羰基铁IR分析

- 3.5.2 聚苯胺/偶联剂改性羰基铁SEM分析

- 3.5.3 聚苯胺/偶联剂改性羰基铁电磁参数

- 3.5.4 聚苯胺/偶联剂改性羰基铁吸波性能

- 3.6 本章小结

- 第4章 羰基铁粉-钛酸钡复合薄膜制备及吸波性能

- 4.1 钛酸钡的制备和表征

- 4.1.1 钛酸钡SEM分析

- 4.1.2 钛酸钡XRD分析

- 4.1.3 钛酸钡形成机理分析

- 4.2 粘结剂聚氨酯相关性质

- 4.3 多层膜的设计

- 4.3.1 钛酸钡粉体成膜前改性

- 4.3.2 多层膜制备工艺

- 4.4 多层膜吸波性能

- 4.4.1 钛酸钡与羰基铁粉电磁参数比较

- 4.4.2 多层膜吸波性能的测试及分析

- 4.4.3 钛酸钡增强膜吸波性能机理分析

- 4.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于动态磁化的结构钢磁导率和电磁损耗测量方法[J]. 清华大学学报(自然科学版) 2014(11)

- [2].电磁损耗抑制共模电流方法的研究[J]. 南京师范大学学报(工程技术版) 2015(02)

- [3].基于电磁转矩约束的永磁无刷直流电动机磁损耗抑制算法[J]. 电气应用 2015(18)

- [4].论电磁损耗[J]. 电气电子教学学报 2010(05)

- [5].压磁损耗效应及其在传感技术中的应用[J]. 自动化应用 2016(07)

- [6].铁心电抗器的漏磁通和漏磁损耗的特殊性[J]. 山东工业技术 2014(15)

- [7].输电线路悬垂线夹电磁损耗的有限元分析及结构优化[J]. 电力建设 2012(11)

- [8].吸波材料的电磁损耗及其制备的探讨[J]. 化学工程与装备 2008(03)

- [9].铁磁损耗对直接转矩控制低速性能的影响及补偿方法研究[J]. 电气自动化 2009(03)

- [10].聚苯胺电磁损耗复合材料的研究进展[J]. 中国塑料 2019(10)

- [11].避雷线预绞丝端口的电磁损耗分布分析[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2020(06)

- [12].溶胶-凝胶法制备镍锌铁氧体及其电磁损耗性能[J]. 过程工程学报 2009(06)

- [13].铁氧体动态磁损耗与温度无关[J]. 金属功能材料 2015(04)

- [14].具有三维连通网络结构的多孔SiC/C材料的电磁损耗特征[J]. 新型炭材料 2010(01)

- [15].基于修正Bertotti模型的变压器铁心谐波磁损耗计算与验证[J]. 天津大学学报(自然科学与工程技术版) 2019(12)

- [16].考虑铁损的DTC系统低速性能分析及补偿[J]. 微特电机 2010(09)

- [17].不同磁致伸缩材料的高频磁能损耗分析与实验研究[J]. 电工技术学报 2020(10)

- [18].无刷直流电动机弱磁运行效率优化控制[J]. 微特电机 2010(09)

- [19].碳纳米管基吸波复合材料的研究进展[J]. 辽宁化工 2013(11)

- [20].镍锌铁氧体/膨胀石墨/聚苯胺复合物的电磁损耗性能[J]. 无机化学学报 2015(02)

- [21].Ba_(0.8)La_(0.2)Co_2Fe_(16)O_(27)的制备及电磁损耗性能研究[J]. 矿冶工程 2010(03)

- [22].Zn_(0.6_Mn_(0.2)Ni_(0.2)Fe_2O_4/聚邻甲基苯胺复合物的制备和电磁性能[J]. 化学学报 2012(06)

- [23].ZnO:Co粉体的制备及其电磁性能研究[J]. 西北大学学报(自然科学版) 2009(06)

- [24].间谐波对电力变压器的影响分析[J]. 华东电力 2013(03)

- [25].硅藻土/镍锌铁氧体的制备及电磁性能[J]. 硅酸盐学报 2016(10)

- [26].聚苯胺/聚丙烯酰胺/镍锌铜铁氧体复合物的制备及电磁性能[J]. 化学学报 2009(12)

- [27].La_(0.6)Ce_(0.4)Mn_(1-y)Fe_yO_3微波吸收特性[J]. 中国稀土学报 2009(01)

- [28].La_(1-x)Ce_xMnO_3微波吸收特性[J]. 矿冶工程 2008(03)

- [29].对比不同离子的掺杂对镍锌铁氧体电磁损耗性能的影响[J]. 人工晶体学报 2018(08)

- [30].高速永磁无刷电机电磁损耗的研究概况(英文)[J]. 中国电机工程学报 2013(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b5ffb0bf2416319d9cc18940.html