# 分布式压制干扰系统资源调度算法研究

### 论文摘要

分布式电子对抗技术作为一种重要的电子对抗手段，因其能够对各种新体制雷达实施有效干扰，已经越来越被相关领域研究人员所重视。作为分布式电子对抗技术的一个具体应用，分布式压制干扰系统通过将多个小型无线节点布撒在雷达周边，形成一个干扰扇区对雷达实施功率压制。干扰系统执行压制干扰时会消耗大量能量，由于初始能量有限，如何合理地调度不同节点的工作模式并控制其能耗对于延长系统寿命以及提高干扰效果就显得极为重要。已有的各种干扰资源调度算法主要针对大功率的单点干扰设备，未考虑分布式压制干扰系统的组成特点以及应用环境，因而并不适用于分布式压制干扰系统。针对上述问题，本文为分布式压制干扰系统建立了干扰功率调度模型，并在不同情况下对相应的干扰资源调度算法进行了研究。首先，本文构建了分布式压制干扰资源调度模型。该模型以干扰方程为基础，考虑了分布式压制干扰系统的应用场景、系统组成以及雷达波束的工作方式，具有形式简洁，物理概念清晰等特点，是相关干扰功率调度算法的基础。其次，本文引入了一类极小极大算法对干扰资源调度问题进行求解。该算法充分考虑了延长系统寿命和提高干扰效果这两种不同的优化目标，算法的约束条件也充分结合了系统应用中的实际情况，可以平衡节点间的能量消耗以及系统对雷达各个波位指向的干扰效果，因而适合分布式压制干扰系统使用。为了使极小极大算法更具实用性，本文还针对节点初始能量不同、系统规模扩大等实际应用中可能遇到的问题，给出了相应的处理方法。更进一步，本文将干扰资源调度问题扩展到不确定参数信息的情况。对雷达成功实施干扰的先决条件是对雷达干扰方程中各个参数信息的准确获取，而在实际中，准确获取参数信息是困难的。因此，本文从概率的角度对干扰资源调度问题的模型进行了重构，分别考虑了当参数不确定性服从正态分布、均匀分布以及参数取值有界的典型情况，给出了在满足一定干扰成功概率的条件下，使用极小极大算法进行干扰资源调度的统一框架。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 主要符号对照表

- 第1章 绪论

- 1.1 电子对抗的含义及分类

- 1.2 分布式干扰技术的意义及优势

- 1.3 分布式压制干扰资源调度问题

- 1.4 论文主要工作及结构

- 第2章 分布式压制干扰系统及其资源调度问题

- 2.1 概述

- 2.2 分布式压制干扰系统

- 2.2.1 应用场景及系统特点

- 2.2.2 系统组成及工作流程

- 2.3 干扰资源调度问题建模

- 2.3.1 干扰方程

- 2.3.2 干扰功率调度模型

- 2.3.3 参数信息获取

- 2.3.4 干扰功率调度算法目标

- 2.4 本章小结

- 第3章 确定参数信息条件下的干扰预案制定

- 3.1 概述

- 3.2 最大化系统寿命的干扰预案制定

- 3.2.1 分布式压制干扰系统寿命定义

- 3.2.2 最优节点算法

- 3.2.3 极小极大节点能耗算法

- 3.2.4 初始能量不同

- 3.3 最大化压制干扰效果的干扰预案制定

- 3.3.1 分布式干扰下的雷达自卫距离

- 3.3.2 极小极大雷达自卫距离算法

- 3.4 两类优化算法的总结

- 3.5 系统规模增大时的算法实施

- 3.6 本章小结

- 第4章 不确定参数信息条件下的干扰预案制定

- 4.1 概述

- 4.2 问题模型重构

- 4.3 正态分布下的干扰功率调度算法

- 4.4 均匀分布下的干扰功率调度算法

- 4.5 参数有界下的干扰功率调度算法

- 4.6 干扰功率调度算法总结

- 4.7 本章小结

- 第5章 结论和展望

- 5.1 结论

- 5.2 研究展望

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历 、在学期间发表的学术论文与研究成果

### 相关论文文献

- [1].基于云计算的资源调度算法优化研究[J]. 太原师范学院学报(自然科学版) 2019(04)

- [2].云环境下基于双重公平性约束并行调度算法的研究与实现[J]. 福建师范大学学报(自然科学版) 2016(06)

- [3].一种多核混合分区调度算法设计与实现[J]. 微电子学与计算机 2016(07)

- [4].海量舰船网络信息的智能调度算法[J]. 舰船科学技术 2020(14)

- [5].基于嵌入式系统任务调度算法的研究[J]. 电子设计工程 2019(07)

- [6].基于三角模糊数改进的块存储调度算法[J]. 信息技术 2017(09)

- [7].一种新颖的网格工作流调度算法[J]. 计算机工程与应用 2010(10)

- [8].基于遗传算法的突发公交智能调度算法[J]. 微型电脑应用 2020(07)

- [9].基于云计算的调度算法[J]. 电子技术与软件工程 2019(05)

- [10].基于霍普菲尔德网络的云作业调度算法[J]. 系统仿真学报 2019(12)

- [11].基于分层调度算法的列车通信网络实时性研究[J]. 铁道学报 2020(11)

- [12].基于内存管理的多重查询调度算法[J]. 计算机技术与发展 2010(07)

- [13].光突发交换网络的一种批量重调度算法[J]. 光通信技术 2010(12)

- [14].一种嵌入式自适应调度算法的设计[J]. 计算机与数字工程 2009(08)

- [15].预测调度算法在平行机问题中的应用[J]. 控制工程 2008(05)

- [16].基于优先级与搜索式算法相结合的立体货柜调度算法分析[J]. 制造业自动化 2020(04)

- [17].基于生产函数的效用优化云计算资源调度算法[J]. 计算机应用研究 2017(02)

- [18].云存储的多维离线调度算法[J]. 计算机应用与软件 2017(06)

- [19].虚拟计算环境下基于模糊聚类的资源调度算法[J]. 北京邮电大学学报 2015(S1)

- [20].面向数控系统的反馈调度算法的研究[J]. 组合机床与自动化加工技术 2011(06)

- [21].基于无线网络的混合业务资源调度算法[J]. 计算机工程 2010(07)

- [22].4G室内分布小区调度算法优化方案的分析[J]. 中国新通信 2017(20)

- [23].LTE-B若干可能的关键技术及其对MAC调度算法的影响[J]. 黑龙江科技信息 2016(26)

- [24].车联网数据流的多维服务质量改进异构计算最早完成时间调度算法[J]. 计算机应用 2015(11)

- [25].基于云计算的多目标服务调度算法的改进研究[J]. 陕西理工学院学报(自然科学版) 2012(01)

- [26].常用进程调度算法的分析与评价[J]. 数字技术与应用 2010(10)

- [27].基于性价比改进的网格调度算法[J]. 计算机技术与发展 2010(12)

- [28].机场调度算法的性能分析与研究[J]. 软件导刊 2009(06)

- [29].基于多处理器数据库系统的查询调度算法[J]. 计算机工程 2009(23)

- [30].云计算环境下舰船内部信息资源全局均衡调度算法[J]. 舰船科学技术 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b60884ff3accfef90690c88e.html