# 陀螺稳定平台控制策略研究

### 论文摘要

陀螺稳定平台能隔离载体的扰动,使其中的光电传感器视轴指向固定的惯性空间方向,有效地保证系统探测成像质量,因此在军事和民用领域中得到了广泛的应用。随着现代军事技术的发展,对武器设备的跟踪性能、光电传感器视轴的稳定精度提出了更高的要求,各种先进的稳定平台应运而生。本文首先介绍了陀螺稳定平台的国内外发展现状,针对平台设计的关键性问题,分析了目前稳定平台的主要控制策略,并在现有研究成果的基础上,结合系统的设计指标对稳定平台进行总体设计。然后,对系统的机械部分和电气部分进行分析,同时对其中的主要元器件进行选型,建立单轴控制系统的数学模型。其次,在深入基座角运动引起的沿平台轴的干扰力矩的基础上,推导了各种干扰力矩的数学表达式。由于非线性干扰力矩等因素的存在,利用传统的PID控制很难保证系统的跟踪精度。因此,本文根据对系统跟踪精度影响较大的摩擦干扰,采用自抗扰控制算法进行补偿,并将其仿真结果与传统的PID控制进行对比。结果表明,自抗扰控制在抗干扰性方面具有很强的鲁棒性,其控制效果明显优于PID控制。针对自抗扰控制器对系统不确定性和输出测量噪声的敏感性问题,本文提出了平台的鲁棒控制策略,并采用混合灵敏度优化的方法设计鲁棒控制器,进行系统仿真。通过与PID和自抗扰控制对比,表明鲁棒控制在克服系统不确定性和抑制输出测量噪声方面有很大的优越性。最后论文根据现有陀螺稳定平台的实验条件,进行系统调试,给出了实际测试曲线。测试结果表明,系统的基本功能得到实现。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景及研究的目的和意义

- 1.2 国内外发展状况

- 1.3 陀螺稳定平台面临的问题和控制策略研究现状

- 1.3.1 面临的问题

- 1.3.2 控制策略研究现状

- 1.4 本文的主要研究内容和结构安排

- 1.4.1 研究目标

- 1.4.2 研究内容和结构安排

- 第2章 陀螺稳定平台总体设计

- 2.1 陀螺稳定平台总体方案设计

- 2.1.1 系统的设计指标

- 2.1.2 系统的机械结构和电气结构

- 2.1.3 系统的整体功能框图

- 2.2 元器件选型

- 2.2.1 伺服控制器的选择

- 2.2.2 伺服电机的选择

- 2.2.3 速率陀螺的选择

- 2.2.4 测角元件的选择

- 2.3 陀螺稳定平台系统的数学模型

- 2.3.1 直流力矩电机的数学模型

- 2.3.2 电视跟踪器的传递函数

- 2.3.3 单轴控制系统的数学模型

- 2.4 本章小结

- 第3章 陀螺稳定平台自抗扰控制

- 3.1 单轴平台系统的干扰力矩及其对系统的影响

- 3.1.1 基座角运动引起的沿平台轴作用的干扰力矩

- 3.1.2 常值干扰力矩引起的平台误差

- 3.1.3 周期干扰力矩引起的平台误差

- 3.2 自抗扰控制算法介绍

- 3.2.1 自抗扰控制的发展及其概述

- 3.2.2 自抗扰控制的原理

- 3.2.3 自抗扰控制离散算法

- 3.3 自抗扰控制仿真分析

- 3.3.1 系统跟踪特性分析

- 3.3.2 系统抗干扰性分析

- 3.3.3 稳定精度分析

- 3.4 本章小结

- 第4章 陀螺稳定平台鲁棒控制器设计

- 4.1 鲁棒控制基础

- 4.1.1 鲁棒控制理论简介

- 4.1.2 线性不确定系统频域模型

- 4.1.3 系统内稳定和小增益定理

- 4.1.4 H∞标准控制问题

- 4.2 鲁棒性能准则及其指标转化问题

- 4.2.1 鲁棒稳定性及其标称H∞性能条件

- 4.2.2 鲁棒性能的约束条件

- 4.2.3 鲁棒性能与鲁棒稳定转化问题

- 4.3 混合灵敏度问题与标准H∞问题的转化

- 4.3.1 混合灵敏度优化设计问题

- 4.3.2 加权函数的限制条件

- 4.3.3 加权函数的选择

- 4.4 鲁棒控制器设计与仿真分析

- 4.4.1 加权函数约束条件分析

- 4.4.2 系统鲁棒稳定性分析

- 4.4.3 系统鲁棒性能分析

- 4.5 本章小结

- 第5章 陀螺稳定平台调试结果

- 5.1 系统测试环境

- 5.2 系统测试结果

- 5.2.1 主要信号波形测试

- 5.2.2 功能性测试

- 5.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].三轴陀螺稳定平台空间解耦算法及其工程设计[J]. 机械设计与研究 2019(06)

- [2].一种复合控制器在陀螺稳定平台中的应用[J]. 压电与声光 2016(03)

- [3].直流力矩电机控制的动力陀螺稳定平台[J]. 测控技术 2012(04)

- [4].机载光电陀螺稳定平台的伪微分反馈控制[J]. 光电工程 2012(10)

- [5].陀螺稳定平台非线性摩擦的灰色滑模控制[J]. 系统工程与电子技术 2008(07)

- [6].一种基于两轴陀螺稳定平台速度补偿算法[J]. 机电技术 2014(05)

- [7].低空遥感小型三轴陀螺稳定平台的设计与实现[J]. 测绘科学技术学报 2012(04)

- [8].四轴陀螺稳定平台的变结构分区控制[J]. 清华大学学报(自然科学版) 2010(07)

- [9].基于陀螺稳定平台的吊舱控制系统设计[J]. 装备制造技术 2016(05)

- [10].陀螺稳定平台神经网络滑模变结构控制[J]. 电光与控制 2018(10)

- [11].基于连续旋转的陀螺稳定平台漂移动态标定新方法[J]. 导弹与航天运载技术 2013(06)

- [12].光电陀螺稳定平台中的分数阶伪微分反馈控制[J]. 仪器仪表学报 2013(S1)

- [13].微小型MEMS测试标定实验仪伺服系统设计[J]. 中北大学学报(自然科学版) 2019(05)

- [14].陀螺稳定平台控制算法比较研究[J]. 实验科学与技术 2011(04)

- [15].基于MOXA多串口卡的陀螺稳定平台通信策略研究[J]. 现代信息科技 2018(05)

- [16].一种陀螺稳定平台瞄准线漂移的惯性补偿方法[J]. 应用光学 2016(02)

- [17].一种低成本高动态车载动中通系统设计[J]. 单片机与嵌入式系统应用 2019(05)

- [18].陀螺稳定平台姿态控制精度评定试验方法[J]. 舰船电子工程 2015(07)

- [19].光纤陀螺稳定平台控制系统的设计与实现[J]. 压电与声光 2018(03)

- [20].基于陀螺稳定平台的动态位置环设计[J]. 机电技术 2014(05)

- [21].基于滑模变结构的陀螺稳定平台非线性解耦控制[J]. 仪器仪表学报 2008(04)

- [22].基于Elmo数字伺服控制器的机载吊舱陀螺稳定平台设计[J]. 电子设计工程 2010(10)

- [23].陀螺稳定平台模糊自调整滑模解耦控制[J]. 电机与控制学报 2008(05)

- [24].陀螺稳定平台速度环的离散模型参考自适应控制[J]. 信息与控制 2014(03)

- [25].三轴陀螺稳定平台伺服回路全姿态解耦及变增益控制方法[J]. 飞控与探测 2020(03)

- [26].基于LabWindows/CVI的实时多任务光电观瞄装置操控软件[J]. 兵工自动化 2011(01)

- [27].稳定平台中陀螺漂移自适应实时估计算法[J]. 航空学报 2012(06)

- [28].基于遗传算法的稳定平台控制系统研究[J]. 舰船电子工程 2016(03)

- [29].光电陀螺稳定平台的分数阶控制[J]. 光学精密工程 2014(02)

- [30].陀螺稳定平台振动漂移性能研究[J]. 战术导弹技术 2014(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b60bb664be1649791e0ae833.html