# 基于三线摆法惯性参数测量的研究

### 论文摘要

刚体的惯性参数是影响系统工作特性的重要参数,尤其在武器系统、工程机械、航空航天、汽车等领域中,其值的精度对目标体运动、定位、控制精度等具有很大影响。在汽车领域中,动力总成悬置系统直接影响着整车噪声,震动,硬度等的控制水平,同时对整车的操纵稳定性和平顺性也有较大影响。因此,进行刚体惯性参数测量系统的研制具有十分重要的工程实际意义。本论文是基于传统三线摆识别理论,来测量刚体转动惯量。测量系统通过多次实验测量可获得多组(大于6组)摆动周期、摆轴和随体坐标系三个夹角试验数据,通过最小二乘法理论辨识出刚体的惯性矩阵,通过拉力传感器测量数据可计算出到刚体质量,以上就是本系统测量刚体惯性参数的具体方法。论文以设计测量刚体惯性参数系统为目标,主要研究内容包括:1.分析三线摆法测量物体转动惯量的原理以及数学模型建立方法;2.转动惯量测量系统的机械结构的设计和实验零部件器材的选择;3.转动惯量测量系统GUI设计及编程;4.系统仿真试验测试以及试验结果误差分析。在完成整体设计后,进行大量的仿真测试试验,可以得出结论:本转动惯量测量系统测量精度和测量效率都比较高,稳定性好,操作简单,可广泛适用于航天航空、兵器系统、工程机械、精密仪器以及生物力学等科研、生产领域。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 课题研究的目的和意义

- 1.3 课题研究的国内外现状及趋势

- 1.4 转动惯量测量系统技术指标及研究内容

- 2 转动惯量的测量方法

- 2.1 转动惯量的基本概念

- 2.2 转动惯量的测量方法

- 2.3 转动惯量测量系统测量原理

- 2.4 本章小结

- 3 转动惯量测量系统硬件部分设计

- 3.1 三线摆法转动惯量测量台系统的总体结构

- 3.2 三线摆法转动惯量测量台的组成

- 3.3 系统机械结构设计及器材选择

- 3.4 传感器的选择

- 3.5 摆线钢丝绳的选择

- 3.6 轴承选择

- 3.7 本章小结

- 4 基于 MATLAB 测试系统的图像用户界面设计

- 4.1 图形用户界面设计工具MATLAB/GUI

- 4.2 MATLAB 用户界面

- 4.3 测量系统的界面实现

- 4.4 本章小结

- 5 系统误差分析

- 5.1 ADAMS 仿真模型建立

- 5.2 系统误差分析

- 5.3 识别结果数据分析

- 5.4 本章小结

- 6 全文总结

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].基于三维扫描仪和三线摆的动力总成惯性参数测量[J]. 内燃机与动力装置 2016(03)

- [2].汽车惯性参数测量研究[J]. 长安大学学报(自然科学版) 2014(05)

- [3].转动惯量试验台的惯性参数测量[J]. 吉林大学学报(工学版) 2019(06)

- [4].黏附激励下空间目标惯性参数的辨识方法[J]. 宇航学报 2019(10)

- [5].基于AutoCAD的机械零件主惯性参数反求与弯曲强度计算研究[J]. 机械设计与制造 2009(05)

- [6].基于频响函数数据筛选的发动机惯性参数识别[J]. 中国机械工程 2014(02)

- [7].考虑连杆惯性参数的三缸发动机激励建模与分析[J]. 振动与冲击 2019(02)

- [8].基于质量线法的动力总成刚体惯性参数试验研究[J]. 建筑机械 2016(03)

- [9].汽车动力总成质心与惯性参数测试实验台的开发[J]. 振动工程学报 2010(02)

- [10].基于悬吊法的汽车发动机惯性参数测试分析[J]. 客车技术与研究 2019(02)

- [11].考虑链间耦合的高速并联机器人惯性参数预估方法[J]. 天津大学学报(自然科学与工程技术版) 2017(08)

- [12].基于虚拟样机的倒立摆惯性参数实验台改进设计[J]. 农业工程学报 2011(05)

- [13].东方智能化仿真人体模型参数的分析计算[J]. 微计算机信息 2010(01)

- [14].基于三线摆的动力总成刚体惯性参数测量[J]. 上海汽车 2013(07)

- [15].基于MATLAB的发动机惯性参数识别程序设计[J]. 柴油机设计与制造 2019(02)

- [16].空间非合作目标惯性参数在轨辨识[J]. 中国空间科学技术 2016(04)

- [17].空间细胞机器人接管非合作目标时的交互式参数辨识方法[J]. 机器人 2017(02)

- [18].汽车动力总成惯性参数的变换方法[J]. 广东技术师范学院学报 2015(11)

- [19].汽车动力总成刚体惯性参数的辨识[J]. 传动技术 2008(01)

- [20].基于深度学习的航天器组合体惯性参数在轨智能辨识[J]. 中国空间科学技术 2019(02)

- [21].客车动力总成惯性参数的辨识[J]. 郑州大学学报(工学版) 2015(06)

- [22].汽车惯性参数测量试验台运动学分析与计算方法[J]. 农业机械学报 2014(06)

- [23].基于粒子能量的自适应粒子群优化算法[J]. 系统仿真学报 2009(15)

- [24].基于质量线法的汽车动力总成刚体惯性参数的研究与辨识[J]. 汽车技术 2013(07)

- [25].结构刚体惯性参数识别精度研究[J]. 振动与冲击 2008(05)

- [26].特种重型车辆惯性参数测量方法仿真分析[J]. 机械研究与应用 2020(02)

- [27].球面二自由度冗余驱动并联机器人系统动力学参数辨识及控制[J]. 中国机械工程 2019(16)

- [28].下肢惯性参数对逆向动力学计算的敏感性研究[J]. 体育科研 2014(01)

- [29].动力总成惯性参数快速一体化测试系统研究[J]. 仪器仪表学报 2017(02)

- [30].某轻型汽车驾驶室惯性参数识别试验研究[J]. 轻型汽车技术 2015(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b60e02ef770ba0fbf209c66e.html