# 焦炭粉制备高强度型焦的工艺及机理研究

### 论文摘要

近年来,国际焦炭供求紧张,价格不断攀升,而焦炭在生产、破碎、运输和使用过程中不可避免产生的焦粉,却大量地被廉价处理甚至被废弃。因此,利用焦粉制备型焦,恢复其焦炭的功能,对于提高焦粉的使用价值,保护环境,节约炼焦所需的焦煤和肥煤等优质煤资源具有重要的意义。本研究以焦粉为原料,煤沥青为粘结剂,通过添加助剂BJ,研究开发了由成型、挥发、炭化焙烧等主要环节组成的新工艺,制备出高强度型焦,研究探讨了焦粉制备型焦的固结机理。研究发现,助剂BJ对煤沥青具有活化作用,使煤沥青在常温下表现出良好的粘结性能。通过添加助剂BJ,实现了以煤沥青为粘结剂的焦粉常温成型,并获得了质量良好的湿块和干块。在煤沥青用量12%,成型压力35Mpa,成型水分13%,-0.45mm占32.5%,1～0.45mm占16.75%,3～1mm占48.2%,5～3mm占2.55%的焦粉粒度分布的成型条件下,未添加BJ时,湿块落下强度为0,干块强度为10.6次·（2m）-1、5.54Mpa,通过添加2.4ml·（100g焦粉）-1的助剂BJ,湿块落下强度达到>50次·（m）-1,干块强度达到44.7次·（2m）-1、11.38Mpa。基于粘结剂热行为的研究结果,开发了以焦粉为原料、煤沥青为粘结剂的挥发一炭化焙烧热处理工艺。研究表明,与一般工艺中对型块直接进行高温炭化焙烧相比,本工艺基于助剂BJ的作用,先采用空气气氛对型块进行挥发热处理,再采用N2气氛对型块进行炭化焙烧,型焦达到了良好固结的效果,并降低了炭化温度,缩短了炭化时间。成型后的湿块在370℃中先挥发20min,挥发块的强度达到14.07Mpa,再在550℃中炭化焙烧30min,型焦的强度继续提高至21.30Mpa。而成型后的湿块直接在550℃中炭化焙烧30min,型焦的强度仅为12.64Mpa。可见,挥发缩聚是实现型焦充分固结的一个关键技术环节。采用本工艺可制备出抗压强度>21Mpa、反应性和反应后强度分别为30.31%和30.88%的高强度型焦产品,其强度与普通冶金焦和DKS工艺的型焦产品相当。本型焦工艺产品性能好,在常温下成型,热处理温度低,热处理时间短,工艺流程简单,混捏前不需对原料预热,可省略干燥流程,能耗小,成本低,具有许多优势,其应用前景广阔。型焦的固结机理研究表明：在挥发炭化过程中,助剂BJ促进煤沥青进行一系列的分解、聚合、缩合反应,在焦粉颗粒表面形成硬化膜,并在焦粉颗粒间形成粘结剂“碳链桥”,从而将焦粉颗粒牢固地粘结起来,形成具有一定强度的宏观均质的焦块。型焦的固结作用机理可由C+CxA+C→C-Cn-C+CmA表示。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述

- 1.1 国内外回收利用焦粉的研究现状

- 1.1.1 普通工业燃料

- 1.1.2 配入炼焦原料

- 1.1.3 制备活性炭

- 1.1.4 型焦配料

- 1.2 型焦制备技术的研究进展

- 1.2.1 型焦成型的主要工艺

- 1.2.2 型焦粘结剂的技术研究

- 1.2.3 冷压型焦的粘结和成焦机理

- 1.3 煤沥青粘结剂的研究

- 1.3.1 煤沥青的组成

- 1.3.2 焙烧过程中煤沥青粘结剂的热分解缩聚行为

- 1.3.3 煤沥青的成焦机理的研究

- 1.4 本课题的研究目的和意义

- 第二章 原料性能及研究方法

- 2.1 原料性能

- 2.1.1 焦粉

- 2.1.2 煤沥青

- 2.1.3 助剂

- 2.2 试验研究方法

- 2.2.1 试验流程

- 2.2.2 试验方法

- 2.2.3 型焦质量检测方法

- 2.3 粘结成焦机理的研究方法

- 2.3.1 型块的化学组成和显微结构

- 2.3.2 煤沥青的化学组成和结构

- 第三章 焦粉成型的工艺研究

- 3.1 模压成型的理论基础

- 3.2 焦粉成型的粘结剂技术研究

- 3.2.1 助剂的作用

- 3.2.2 煤沥青种类的影响

- 3.2.3 粘结剂用量的影响

- 3.3 成型工艺条件的研究

- 3.3.1 原料粒度分布的影响

- 3.3.2 成型压力的影响

- 3.3.3 成型水分的影响

- 3.4 成型过程中粘结剂的粘结机理研究

- 3.4.1 粘结剂的化学成分

- 3.4.2 粘结剂的化学结构

- 3.4.3 粘结剂的粘结状态

- 3.5 本章小结

- 第四章 型块的热处理技术研究

- 4.1 粘结剂的热行为研究

- 2中的热行为'>4.1.1 粘结剂在N2中的热行为

- 4.1.2 粘结剂在空气中的热行为

- 2气氛与空气气氛中的热行为比较'>4.1.3 粘结剂在N2气氛与空气气氛中的热行为比较

- 4.2 型块的热挥发缩聚技术的研究

- 4.2.1 挥发气氛的影响

- 4.2.2 挥发温度的影响

- 4.2.3 挥发时间的影响

- 4.2.4 助剂的作用

- 4.2.5 粘结剂用量的影响

- 4.3 型焦炭化焙烧固结技术的研究

- 4.3.1 炭化温度的影响

- 4.3.2 炭化时间的影响

- 4.3.3 挥发温度的影响

- 4.3.4 挥发时间的影响

- 4.3.5 助剂的作用

- 4.3.6 粘结剂用量的影响

- 4.4 型焦产品的质量分析

- 4.5 本章小结

- 第五章 型焦的固结机理研究

- 5.1 粘结剂的化学成分和化学结构的演变过程

- 5.1.1 粘结剂的化学成分

- 5.1.2 粘结剂的化学结构

- 5.2 型块的内部结构的演变过程

- 5.2.1 型块的内部形貌

- 5.2.2 型块的气孔结构

- 5.3 型焦的固结机理

- 5.4 本章小结

- 第六章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士期间主要研究成果

### 相关论文文献

- [1].运动适当强度的判断[J]. 心血管病防治知识 2009(07)

- [2].浅析影响透水混凝土强度的相关因素[J]. 山东工业技术 2017(12)

- [3].不同强度区间蹲跳、深蹲、高翻抗阻训练中最佳功率输出特征研究[J]. 四川体育科学 2020(01)

- [4].中国研发投入强度发展轨迹的分析和思考[J]. 河北省科学院学报 2020(02)

- [5].浅析影响普通混凝土强度的因素[J]. 四川建材 2020(10)

- [6].装有广告牌的路灯灯杆强度校核[J]. 中国照明电器 2017(06)

- [7].中国经济增长中碳强度下降的省区贡献分解[J]. 经济研究 2013(08)

- [8].欧盟积极探索增加R&D投入强度的新方式[J]. 企业技术开发 2011(19)

- [9].太钢开发高强度集装箱板生产[J]. 上海金属 2009(06)

- [10].南京安装一次性压制的高强度塑料垃圾箱[J]. 工程塑料应用 2008(06)

- [11].氯化钠对碱激发地聚物强度影响机理研究[J]. 功能材料 2020(02)

- [12].高强度抗震功能配电柜的相关研究[J]. 科技创新导报 2019(21)

- [13].影响透水混凝土强度的因素探讨[J]. 产业与科技论坛 2017(21)

- [14].我们走过200期——《强度与环境》期刊创刊200期寄语[J]. 强度与环境 2016(02)

- [15].《强度与环境》2016年总目次[J]. 强度与环境 2016(06)

- [16].高强度育肥牛养殖技术[J]. 养殖与饲料 2016(10)

- [17].絮体强度的研究进展[J]. 化工管理 2014(09)

- [18].中国高校合作强度及官产学研合作的量化研究[J]. 科学学研究 2013(09)

- [19].薄板屈曲后强度理解及设计应用[J]. 工程建设与设计 2010(01)

- [20].热带气旋经过台湾岛强度变化特征[J]. 气象 2008(07)

- [21].隔墙强度和稳定性测试方法浅析[J]. 砖瓦世界 2017(04)

- [22].股票资金流强度的实证分析[J]. 金融经济 2014(22)

- [23].一种高强度板折弯模具的折弯试验[J]. 机床与液压 2015(10)

- [24].用遗传神经网络方法预测活性粉末混凝土强度[J]. 黑龙江八一农垦大学学报 2014(04)

- [25].采煤掘进高强度支护技术探讨[J]. 矿业装备 2019(05)

- [26].瓦楞纸箱边压强度实验[J]. 现代工业经济和信息化 2017(17)

- [27].棉田地膜强度受日常风化影响试验分析[J]. 江苏农业科学 2016(03)

- [28].高强度肥牛养殖技术研究[J]. 畜牧兽医科技信息 2015(07)

- [29].硅酸盐水泥强度增强添加剂的研究进展[J]. 无机盐工业 2015(11)

- [30].试验面积对羊绒针织品顶破强度的影响[J]. 现代纺织技术 2015(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b61e1a71c67b8ce645af00e3.html