# 汽车同步器齿套倒锥摆线旋分加工技术研究与实践

论文题目: 汽车同步器齿套倒锥摆线旋分加工技术研究与实践

论文类型: 硕士论文

论文专业: 机械制造及其自动化

作者: 高朋

导师: 李佳

关键词: 旋分加工,摆线,渐开线,倒锥,逼近误差,加工精度

文献来源: 天津大学

发表年度: 2005

论文摘要: 针对目前国内同步器齿套倒锥加工精度差、效率低、刀具复杂、灵活性差等现状,本文提出一种全新的加工工艺-摆线旋分加工工艺-来进行齿套倒锥的加工,并在自行开发设计的数控摆线旋分加工机床上进行了实切验证。大量工艺实验表明,本文提出的工艺方法具有效率高、精度高、刀具简单、后续处理工艺简单、灵活性高等优点,具有很高的推广应用价值。本文具体包括以下工作:基于摆线发生的数学模型,阐述了摆线旋分加工原理,提出用摆线逼近渐开线与旋分方法来加工汽车同步器齿套倒锥。对摆线逼近渐开线的理论进行了深入研究,推导出逼近误差的计算公式和逼近误差极值点坐标的计算公式,并用摆线簇来提高逼近精度;在保证一定的逼近精度的前提下,以加工效率最高为目标,编制了摆线参数优化算法。针对加工过程中刀具前后刀面与齿形表面的干涉问题,给出了刀具在刀轴上安装位置的计算方法,以避免干涉现象的发生,同时保证使加工条件最优。根据逼近摆线参数,编制了相应的数控程序进行实切验证。通过大量工艺试验,找出了影响加工精度的主要因素,对这些因素从理论或试验的角度进行了分析。

论文目录:

中文摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题背景

1.2 国内外发展状况

1.2.1 国内倒锥加工技术现状

1.2.2 国外倒锥加工技术现状

1.3 本文的主要内容

第二章 摆线旋分加工原理

2.1 摆线的数学模型

2.1.1 摆线定义

2.1.2 摆线参数方程

2.1.3 摆线各参数对摆线形状的影响

2.2 摆线旋分加工原理

2.2.1 加工原理

2.2.2 摆线旋分加工机床结构介绍

第三章 齿套倒锥摆线旋分加工技术

3.1 摆线逼近渐开线的可行性

3.2 单摆线逼近和多摆线逼近

3.3 逼近误差计算

3.3.1 摆线上一点逼近渐开线的误差

3.3.2 极值点坐标计算

3.3.3 摆线段逼近渐开线的误差

3.4 摆线参数优化

3.4.1 约束条件

3.4.2 摆线参数优化算法

第四章 加工工艺研究

4.1 工艺特点

4.2 刀具设计

4.2.1 刀具材料选择

4.2.2 刀片安装位置

4.2.3 刀具安装位置计算实例

4.3 误差分析

4.3.1 加工原理误差

4.3.2 主轴速度比变化对加工精度的影响

4.3.3 前角变化对加工精度的影响

4.3.4 加工余量对加工精度的影响

4.3.5 刀具磨损对加工精度的影响

4.3.6 主轴径向跳动对加工精度的影响

第五章 应用实例

第六章 结论与展望

6.1 结论

6.2 本文的创造性工作

6.3 进一步的工作

参考文献

发表论文和科研情况说明

致谢

发布时间: 2007-04-17

参考文献

- [1].汽车同步器齿套加工数控机床结构设计[D]. 张久利.天津大学2004

- [2].内花键齿套倒锥加工技术改进及刀具设计[D]. 邢英.天津大学2012

- [3].高速铣削摆线加工研究[D]. 李斌.广东工业大学2016

- [4].变半径摆线铣削切削力预测与表面形貌研究[D]. 李活.华南理工大学2016

- [5].摆线加工轨迹的进给速度离线优化方法研究[D]. 蒋飞.华南理工大学2016

- [6].汽车同步器齿套滑块槽加工机床数控系统开发[D]. 于会力.天津大学2004

- [7].基于变半径摆线刀轨的复杂型月空智能加工方法研究[D]. 王帅.华南理工大学2015

- [8].同步器齿套感应加热压淬一体化机床设计[D]. 李强.江西理工大学2012

- [9].同步器齿套感应加热仿真分析及其电源设计[D]. 罗穆峰.江西理工大学2015

相关论文

- [1].内花键齿套倒锥加工技术改进及刀具设计[D]. 邢英.天津大学2012

- [2].汽车同步器试验台气动伺服换档机械手的研究[D]. 张辉.哈尔滨工业大学2007

- [3].摆线旋分加工技术的研究与实践[D]. 何江华.天津大学2007

- [4].汽车同步器齿套摆线旋分加工技术应用研究[D]. 李广辉.天津大学2008

- [5].汽车同步器锁止角加工过程的设计与仿真研究[D]. 王勇.天津大学2005

- [6].基于特征的汽车同步器三维参数化CAD系统的研究与开发[D]. 董玉梅.天津大学2005

- [7].基于摆线原理的汽车同步器齿套倒锥加工工艺研究与实践[D]. 葛秀光.天津大学2004

- [8].汽车同步器齿套滑块槽飞刀加工的切削试验研究[D]. 闫波.天津大学2004

- [9].汽车同步器齿套加工数控机床结构设计[D]. 张久利.天津大学2004

- [10].汽车同步器齿套滑块槽加工机床数控系统开发[D]. 于会力.天津大学2004

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b65e3a2fc58355ea301d7955.html