# 选择性分散絮凝赤铁矿新工艺研究

### 论文摘要

近几年我国铁矿石的进口量连年大幅增加,进口铁矿石的金属量已占我国入炉铁矿石金属量的50%。从目前国内资源的情况来看,经过建国50多年来的开发利用,我国易选的磁铁矿资源正面临紧缺的局面,后备的赤铁矿矿山相对较多,但难选。近年来铁矿石资源不足的矛盾逐渐显现,湖南省通道县境内富有大量的铁矿资源(约2000万吨),其开采对缓解其铁矿石资源不足的矛盾将起到了重要缓解作用。通道铁矿属于沉积变质岩铁矿,矿石矿物组成较为简单,主要铁矿物为赤铁矿;脉石矿物以石英和绢云母为主,其次为绿泥石和方解石等矿物。有用矿物和脉石矿物嵌布粒度总体偏细,属于难选矿石,它的开发利用具有一定的代表性。通过对国内外相关文献资料的总结,自行开发了分散剂体系,对其在纯石英和纯氧化铁上的吸附性能进行了一系列的研究,考察了不同分子量的分散剂、溶液pH值、溶液温度和纯石英的细度对吸附性能的影响,进一步对其吸附机理进行了探讨。实验结果表明,聚乙烯吡咯烷酮(PVP)在石英表面的吸附性能显著高于其在氧化铁表面的吸附性能,并且随着PVP分子量的增大和温度的升高,吸附能力增强,但不随溶液的pH值变化而发生改变。在实验室的选择性分散阶段,主要对不同分散剂,矿浆浓度,矿浆pH值,搅拌速度,搅拌时间对分散体系的影响进行研究,最终确定较优的分散工艺条件矿浆浓度为17%、pH=9.5、搅拌速度为1200 r/min、搅拌时间为10min。在选择性絮凝阶段,发现PVP的选择性絮凝效果明显优于改性玉米淀粉,且水质对絮团的选择性影响很小,突破了传统的高分子絮凝剂对水质的敏感。通过对一系列的干式强磁抛尾、湿式强磁、离心选矿、选择性分散絮凝选矿和反浮选阶段流程进行条件试验,选出各个阶段的最优条件参数进行组合,进行四种不同的联合流程试验。实验最终确定“阶段磨矿—干式强磁—湿式强磁—选择性脱泥—反浮选”工艺联合流程为最优工艺流程。该工艺可经济、顺畅的生产出TFe品位不小于62%,铁金属回收率64.47%的铁精矿。这为下一步通道铁矿资源的综合开发和利用具有指导作用。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 文献综述

- 1.1 我国铁矿资源的特点

- 1.2 弱磁性铁矿石选矿方法

- 1.2.1 重选法

- 1.2.2 焙烧磁选法

- 1.2.3 强磁选法

- 1.2.4 浮选法

- 1.2.5 选择性絮凝法

- 1.2.6 生物选矿法

- 1.3 我国弱磁性铁矿石选矿技术进展

- 1.3.1 赤铁矿选矿技术进展

- 1.3.2 菱铁矿选矿技术

- 1.3.3 褐铁矿的选矿技术

- 1.4 亟待解决的问题

- 1.5 研究的意义及主要研究内容

- 1.5.1 研究的意义

- 1.5.2 研究的主要内容

- 第2章 通道铁矿原矿矿物学研究

- 2.1 矿样的制取

- 2.2 矿石的矿物组成和化学组成

- 2.3 矿石的结构构造研究

- 2.3.1 矿石结构

- 2.3.2 主要矿物的嵌布特征

- 2.4 矿石中各矿物的物理性质

- 2.5 原矿可磨性测定

- 2.6 单体解离度测定

- 2.7 小结

- 第3章 选择性分散絮凝体系的研究

- 3.1 实验药品与仪器

- 3.1.1 原料规格

- 3.1.2 原料的精制或改姓

- 3.1.3 实验仪器

- 3.2 实验方法

- 3.2.1 比表面积的测定

- 3.2.2 Zeta 电位的测定

- 3.2.3 吸附实验

- 3.2.4 分散实验

- 3.2.5 絮凝实验

- 3.3 聚乙烯吡咯烷酮在石英和氧化铁上的吸附研究

- 3.3.1 聚乙烯吡咯烷酮的性质

- 3.3.2 石英和氧化铁的比表面积测定

- 3.3.3 pH 对石英和氧化铁Zeta 电位的影响

- 3.3.4 不同分子量的PVP 对石英的吸附

- 3.3.5 pH 对吸附的影响

- 3.3.6 温度对吸附的影响

- 3.3.7 细度对吸附的影响

- 3.4 选择性分散实验研究

- 3.4.1 不同分散剂对分散的影响

- 3.4.2 矿浆浓度对分散的影响

- 3.4.3 pH 值对分散的影响

- 3.4.4 搅拌时间和速度对分散的影响

- 3.5 选择性絮凝实验研究

- 3.5.1 不同絮凝剂对选择性絮凝的影响

- 3.5.2 不同水质对选择性絮凝的影响

- 3.6 小结

- 第4章 联合流程选矿试验

- 4.1 主要试剂及仪器设备

- 4.1.1 选矿试剂

- 4.1.2 仪器设备

- 4.2 试验方法

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 干式强磁

- 4.3.2 湿式强磁

- 4.3.3 离心选矿

- 4.3.4 选择性分散絮凝选矿

- 4.3.5 反浮选

- 4.3.6 联合流程的选择

- 4.4 小结

- 结论

- 参考文献

- 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].漫反射光谱赤铁矿和针铁矿定量研究进展[J]. 矿物学报 2020(01)

- [2].长江三角洲东部岛屿风尘堆积赤铁矿和针铁矿含量及古气候意义[J]. 沉积学报 2020(03)

- [3].压水堆核电站赤铁矿混凝土X射线屏蔽试验研究[J]. 中国建材科技 2020(03)

- [4].球粒状和棒状纳米赤铁矿光电化学特性研究[J]. 岩石矿物学杂志 2017(06)

- [5].水硬度对细粒赤铁矿絮凝沉降效果的影响[J]. 金属矿山 2016(12)

- [6].鲕状赤铁矿选矿综述[J]. 价值工程 2017(17)

- [7].难选鲕状赤铁矿的浮选研究现状及展望[J]. 湖南有色金属 2016(01)

- [8].高磷鲕状赤铁矿脱磷处理研究进展[J]. 矿产综合利用 2014(06)

- [9].宁乡式鲕状赤铁矿开发利用研究现状及展望[J]. 现代矿业 2015(02)

- [10].氧分压对烧结过程中二次赤铁矿生成的影响[J]. 钢铁研究学报 2015(02)

- [11].宣龙式鲕状赤铁矿矿物学特征及分选技术[J]. 中国矿业 2015(06)

- [12].鲕状赤铁矿分散及诱导团聚研究[J]. 有色金属(选矿部分) 2015(04)

- [13].矿粉粒度及反应温度对高磷鲕状赤铁矿制备碳化铁的影响[J]. 重庆大学学报 2015(05)

- [14].磁化处理对微细粒赤铁矿浮选的影响与机理研究[J]. 金属矿山 2020(08)

- [15].表面活性剂对赤铁矿精矿助滤试验研究[J]. 矿产保护与利用 2020(04)

- [16].磁化处理对微细粒赤铁矿絮凝的影响[J]. 矿产保护与利用 2018(01)

- [17].高磷鲕状赤铁矿深度还原过程中磷的迁移行为[J]. 金属矿山 2017(02)

- [18].鲕状赤铁矿的微波介电特性研究[J]. 矿冶工程 2017(03)

- [19].鲕状赤铁矿选矿与脱磷技术动态[J]. 昆明理工大学学报(自然科学版) 2015(06)

- [20].低温热处理对鲕状赤铁矿助磨效果的试验研究[J]. 中国矿业 2016(05)

- [21].五峰鲕状赤铁矿工艺矿物学特性研究[J]. 矿产综合利用 2014(06)

- [22].冷却方式对焙烧鲕状赤铁矿磨矿性能影响[J]. 武汉工程大学学报 2014(11)

- [23].微细粒鲕状赤铁矿、石英的分散行为与机理研究[J]. 中国矿业 2014(05)

- [24].高磷鲕状赤铁矿烧结过程脱磷的热力学分析[J]. 河北联合大学学报(自然科学版) 2014(03)

- [25].微细粒级赤铁矿对反浮选的影响[J]. 中国矿业 2014(06)

- [26].不同还原方法对赤铁矿粉金属化率的影响[J]. 粉末冶金工业 2013(03)

- [27].模拟流化床气基直接还原赤铁矿粉的试验研究[J]. 金属矿山 2012(01)

- [28].某贫鲕状赤铁矿深度还原试验研究[J]. 中国矿业 2012(03)

- [29].湖南鲕状赤铁矿进入产业化大规模开发阶段[J]. 现代矿业 2012(07)

- [30].某难选鲕状赤铁矿选铁试验研究[J]. 内蒙古科技与经济 2011(18)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b66047144361e183a6bf05a5.html