# 新型水稳剂ABEDP的合成及其性能的应用研究

### 论文摘要

根据分子结构优化理论设计并合成了一种新型的有机膦羧酸-1-氨基-2-（苯并三氮唑基）乙撑基-1,1-二膦酸（英文简称ABEDP）。它综合了有机膦酸和苯并三氮唑的共同特点,保持了有机膦酸和苯并三氮唑两种水处理剂的分子结构特征,同时比目前使用的有机膦酸的含磷量大大减少,生物降解性能得到了改善,可代替目前使用的低分子有机膦酸类药剂。可广泛应用在电厂、化工、纺织等行业的循环冷却水系统中,同时也可以作为工业化学清洗药剂使用。研究以苯并三氮唑、氯乙腈及亚磷酸为原料,经取代、加成反应制得了1-氨基-2（苯并三氮唑基）乙撑基-1,1-二磷酸（ABEDP）产品,并通过红外光谱、元素分析等手段确定了产物结构与组成。采用鼓泡法测定了合成药剂的阻垢性能,探讨了ABEDP浓度、溶液pH值、钙离子浓度、阻垢温度、阻垢时间等因素对阻垢性能的影响。实验结果表明：在[Ca2+]为240mg/L、反应时间6h、pH值为7的水溶液条件下,增加ABEDP量,阻垢效果显著提高；药剂ABEDP的阻垢效果在酸性条件下明显优于碱性条件；通过正交实验,综合考虑实际应用和成本核算,筛选出针对工业循环冷却水的最佳处理条件：药剂浓度10mg/L,阻垢温度45℃,pH为7,Ca2+浓度为240mg/L,阻垢时间6h,此条件下的阻垢率达到63.58%。采用旋转挂片失重法分别考察了ABEDP对A3碳钢和黄铜的缓蚀作用,实验结果表明：在配制的模拟水质中,ABEDP在60mg/L的药剂用量时,对A3碳钢的缓蚀率达到54.38%。以120mg/L的ABEDP预膜24h后,改为10mg/L运行48小时,对A3碳钢的缓蚀率达到80.24%；黄铜的缓蚀率达到97.38%。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- Contents

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 循环冷却水处理的方法和意义

- 1.3 有机膦系水稳剂的研究进展

- 1.3.1 有机膦系水稳剂的发展

- 1.3.2 有机膦系水稳剂的合成

- 1.4 研究目标、研究内容及研究思路

- 1.4.1 研究目标

- 1.4.2 研究内容

- 1.4.3 研究思路

- 1.5 论文创新点

- 第二章 循环冷却水的腐蚀和结垢及其控制原理

- 2.1 冷却水中金属的腐蚀与控制

- 2.1.1 金属腐蚀的机理

- 2.1.2 金属腐蚀的类型及影响因素

- 2.1.3 缓蚀剂的作用机理

- 2.1.4 影响缓蚀效果的因素

- 2.2 冷却水中的结垢与阻垢

- 2.2.1 结垢原理

- 2.2.2 影响结垢的主要因素

- 2.2.3 冷却水系统的防垢的原理与方法

- 第三章 水稳剂ABEDP的合成及表征

- 3.1 实验药品、试剂及实验仪器

- 3.1.1 实验药品与试剂

- 3.1.2 实验仪器

- 3.2 ABEDP合成实验

- 3.2.1 合成原理

- 3.2.2 ABEDP红外光谱测定

- 3.2.3 ABEDP元素分析测定结果

- 第四章 ABEDP的阻垢性能试验

- 4.1 阻垢性能的测定方法

- 4.1.1 阻垢率的测定及计算

- 4.1.2 实验装置

- 4.2 阻垢性能实验结果

- 4.2.1 ABEDP投加量对阻垢性能的影响

- 4.2.2 pH值对阻垢性能的影响

- 2+]对阻垢率的影响'>4.2.3 [Ca2+]对阻垢率的影响

- 4.2.4 反应时间对阻垢率的影响

- 4.2.5 反应温度对阻垢率的影响

- 4.2.6 正交实验

- 第五章 ABEDP的缓蚀性能实验

- 5.1 缓蚀性能的测定方法-旋转挂片法

- 5.1.1 缓蚀率的测定及计算

- 5.1.2 实验装置

- 5.1.3 实验药品及实验条件

- 5.2 ABEDP的缓蚀性能实验

- 3碳钢的缓蚀实验'>5.2.1 ABEDP对A3碳钢的缓蚀实验

- 5.2.2 ABEDP对铜片的缓蚀效果实验

- 第六章 ABEDP阻垢缓蚀机理探讨

- 6.1 ABEDP的阻垢机理

- 6.1.1 晶格畸变理论

- 6.1.2 络合增溶作用

- 6.2 ABEDP对金属的缓蚀机理

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].羧甲基壳聚糖的阻垢性能评价及其机理研究[J]. 应用化工 2020(05)

- [2].聚天冬氨酸的合成及其阻垢性能研究[J]. 安徽化工 2017(03)

- [3].有机膦酸盐阻垢性能对比研究[J]. 广州化工 2017(15)

- [4].绿色阻垢剂聚环氧琥珀酸的合成及阻垢性能研究[J]. 化学工程与装备 2015(01)

- [5].聚环氧琥珀酸的合成及阻垢性能研究[J]. 山东化工 2015(17)

- [6].多胺基多醚基亚甲基膦酸合成参数对阻垢性能的影响[J]. 山东化工 2019(14)

- [7].聚天冬氨酸-亚氨基二乙酸聚合物的合成及阻垢性能研究[J]. 化学研究 2019(04)

- [8].磁处理水阻垢性能的研究现状及进展[J]. 中国冶金 2017(05)

- [9].几种工业循环水用缓蚀阻垢剂静态阻垢性能对比研究[J]. 广东化工 2016(03)

- [10].含羧基和磺酸基共聚物阻垢剂的合成及阻垢性能[J]. 武汉工程大学学报 2016(03)

- [11].阻垢剂阻垢性能比较[J]. 广东化工 2014(06)

- [12].单宁酸在冷却水中的阻垢性能研究[J]. 工业水处理 2012(03)

- [13].聚环氧琥珀酸的合成及其阻垢性能[J]. 精细石油化工 2012(02)

- [14].羧甲基壳聚糖的微波合成与阻垢性能研究[J]. 工业水处理 2008(12)

- [15].超支化结构阻垢剂的合成及阻垢性能研究[J]. 黑龙江电力 2015(03)

- [16].快速评价反渗透系统阻垢性能的一种动态模拟方法研究[J]. 水处理技术 2011(07)

- [17].水解聚马来酸酐绿色合成及阻垢性能研究[J]. 包钢科技 2010(S1)

- [18].三元共聚物对纺织厂循环冷却水的阻垢性能[J]. 毛纺科技 2020(01)

- [19].聚天冬氨酸与聚丙烯酸等协同作用的缓蚀阻垢性能研究[J]. 河南化工 2020(04)

- [20].化工系统半敞开循环水阻垢性能的研究[J]. 安徽化工 2016(05)

- [21].聚天冬氨酸的改性及缓蚀阻垢性能研究进展[J]. 长江大学学报(自然科学版) 2011(01)

- [22].聚环氧琥珀酸在静电水中的阻垢性能研究[J]. 环境工程学报 2011(11)

- [23].端羧基改性聚酰胺-胺的合成及其阻垢性能的研究——以长庆油田花子坪区块为例[J]. 油田化学 2017(02)

- [24].超低分子量聚丙烯酸钠的制备及其阻垢性能研究[J]. 南昌航空大学学报(自然科学版) 2014(04)

- [25].羧甲基壳聚糖的制备及在蔗糖工业中对钙离子的阻垢性能[J]. 中南民族大学学报(自然科学版) 2011(03)

- [26].聚天冬氨酸的制备及阻垢性能研究[J]. 沈阳化工学院学报 2008(02)

- [27].绿色阻垢剂聚天冬氨酸阻垢性能的实验研究[J]. 中国科学(B辑:化学) 2008(06)

- [28].端羧基超支化聚酯的合成及阻垢性能[J]. 高分子材料科学与工程 2015(01)

- [29].超声波阻垢性能的实验研究[J]. 工程热物理学报 2013(11)

- [30].含磺酸盐类多元共聚物的合成及阻垢性能研究[J]. 全面腐蚀控制 2011(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b661f75d3a034f4699b09793.html