# 改性脲醛树脂对中密度纤维板尺寸稳定性能的影响

### 论文摘要

随着我国经济迅速发展、居民生活水平的提高,用于装饰装修方面的支出也随之增大,这促使了人造板工业的迅速发展。截止到2006年底,我国人造板的产量已经达到7429万m~3,其中纤维板的产量达到2467万m~3,目前干法纤维板的生产能力已经达到3000万m~3。我国已经成为世界第一人造板、中密度纤维板制造大国。在人造板工业迅速发展的同时,也伴随着各种各样的产品质量问题。例如,中密度纤维板在使用时会出现不同的厚度膨胀问题,影响板材自身及其他相关产品的质量。一方面损害消费者的利益,造成消费者的经济损失;另一方面,造成企业较大的废品率,浪费资源,提高了生产成本。本论文由这一问题入手,通过查阅大量的国内外资料并结合自身的想法和企业的实际生产情况,采用三聚氰胺改性脲醛树脂压制中密度纤维板,研究和探讨了其尺寸稳定性问题。在大量单因素、重复性试验的基础上,研究表明:随着板材施胶量、密度、石蜡用量的增加,中密度纤维板的尺寸稳定性能随之提高;较小范围内的热压温度变化,对板材尺寸稳定性能的影响较小;随着固化剂用量、氨水、六次甲基四胺用量的增加,板材的尺寸稳定性能有降低的趋势。在结合试验的基础上,分析了不同因素对中密度纤维板尺寸稳性影响的原因。同时,阐述了不同因素条件下,中密度纤维板的内结合强度、弹性模量、静曲强度等力学性能指标的变化。通过正交试验探讨了热压温度、施胶量、石蜡、密度对中密度纤维板性能的影响及它们之间的相互作用关系。由此得出在制备中密度纤维板时,影响其尺寸稳定性能的主、次要因素。最后,在上述试验的基础得出中密度纤维板的最佳制备工艺。通过试验进一步验证了所得结论的准确性。论文研究成果可为实际生产控制纤维板尺寸稳定性提供工艺依据和参考。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 中密度纤维板的概况

- 1.1.1 中密度纤维板的定义

- 1.1.2 中密度纤维板的分类

- 1.1.3 中密度纤维板的优点

- 1.1.4 中密度纤维板的用途

- 1.1.5 中密度纤维板的发展

- 1.2 中密度纤维板尺寸稳定性差的原因

- 1.3 国内外学者的研究进展

- 1.3.1 原料酸碱性的影响

- 1.3.2 胶黏剂的影响

- 1.3.3 水分的影响

- 1.3.4 蒸汽处理的影响

- 1.3.5 化学处理的影响

- 1.3.6 热压工艺的影响

- 1.3.7 后期处理的影响

- 1.3.8 其他

- 1.4 小结

- 2 三聚氰胺改性脲醛树脂的合成工艺

- 2.1 三聚氰胺改性脲醛树脂的合成原理

- 2.1.1 传统工艺合成脲醛树脂的原理

- 2.1.2 三聚氰胺改性脲醛树脂胶黏剂的合成原理

- 2.1.3 三聚氰胺在脲醛树脂胶黏剂的作用

- 2.2 原料

- 2.3 仪器、设备

- 2.3.1 三聚氰胺改性脲醛树脂胶黏剂合成及测试所使用的仪器

- 2.3.2 三聚氰胺改性脲醛树脂胶黏剂合成装置

- 2.3.3 三聚氰胺改性脲醛树脂胶黏剂检测仪器设备

- 2.4 三聚氰胺改性脲醛树脂胶黏剂的合成

- 2.4.1 三聚氰胺改性脲醛树脂胶黏剂的合成工艺

- 2.4.2 三聚氰胺改性脲醛树脂胶黏剂的测试方法及性能指标

- 2.5 复合固化剂的性能指标

- 3 制备中密度纤维板试验

- 3.1 中密度纤维板制备原料

- 3.1.1 纤维

- 3.1.2 固化剂

- 3.1.3 防水剂

- 3.2 仪器、设备

- 3.3 制备中密度纤维板的工艺

- 3.3.1 工艺流程

- 3.3.2 工艺参数

- 3.4 中密度纤维板性能测试

- 4 探索试验分析

- 4.1 基本制备条件

- 4.1.1 胶黏剂的基本配方

- 4.1.2 基本工艺条件探索试验

- 4.1.3 中密度纤维板制备工艺流程

- 4.2 氨水的影响

- 4.3 六次甲基四胺的影响

- 4.4 三乙醇胺的影响

- 4.5 石蜡的影响

- 4.6 本章小结

- 5 优化工艺试验讨论与分析

- 5.1 基本制备条件

- 5.1.1 胶黏剂配方

- 5.1.2 中密度纤维板制备工艺流程

- 5.2 正交试验

- 5.2.1 试验目的

- 5.2.2 因子水平的确定

- 5.2.3 试验结果分析与讨论

- 5.3 胶黏剂及施胶量的影响

- 5.4 密度的影响

- 5.5 热压温度的影响

- 5.6 固化剂的影响

- 5.7 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 附录

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].中密度纤维板产生大量废弃物[J]. 国际木业 2019(06)

- [2].广西中密度纤维板产品差异化生产成效显著[J]. 中国人造板 2020(06)

- [3].我国中密度纤维板产品质量现状分析[J]. 中国人造板 2017(09)

- [4].贴面对中密度纤维板吸水厚度膨胀率的影响程度[J]. 建材与装饰 2017(16)

- [5].2016年我国中密度纤维板产能及生产线统计[J]. 中国人造板 2017(06)

- [6].整合和优化——欧美2013年度中密度纤维板业态调研报告[J]. 国际木业 2014(11)

- [7].足尺中密度纤维板振动模态分析[J]. 西北林学院学报 2015(03)

- [8].整合和优化——2013年欧洲和北美中密度纤维板状况[J]. 中国人造板 2015(06)

- [9].我国中密度纤维板发展的出路[J]. 国际木业 2015(05)

- [10].酚醛树脂/废弃中密度纤维板制备复合材料的燃烧特征分析[J]. 木材工业 2015(04)

- [11].中密度纤维板产品质量问题分析[J]. 河北企业 2015(08)

- [12].传统中密度纤维板的新用途[J]. 国际木业 2015(10)

- [13].2015年度欧洲和北美洲中密度纤维板概况[J]. 中国人造板 2017(01)

- [14].中密度纤维板表面喷涂工艺性研究[J]. 浙江农林大学学报 2017(05)

- [15].某人造板公司中密度纤维板废水处理的应用研究[J]. 江西化工 2014(04)

- [16].中密度纤维板锯边再利用[J]. 广西节能 2015(02)

- [17].动物蛋白改性剂添加量对难燃中密度纤维板静曲强度的影响[J]. 吉林林业科技 2014(05)

- [18].我国中密度纤维板发展迅速市场竞争激烈[J]. 国际木业 2013(07)

- [19].中密度纤维板厂工艺设计中的防火设计[J]. 中国人造板 2012(04)

- [20].我国中密度纤维板工业发展及其机械制造业技术进步[J]. 木工机床 2012(02)

- [21].中密度纤维板废水处理的技术改造[J]. 林产工业 2011(06)

- [22].薄型中密度纤维板过压缩工艺研究[J]. 北京林业大学学报 2010(01)

- [23].《中密度纤维板》新国标宣贯培训暨技术研讨会[J]. 木材工业 2010(02)

- [24].中密度纤维板企业清洁生产的实现途径及评价[J]. 林产工业 2010(03)

- [25].红石中密度纤维板厂清洁生产评析及改进对策[J]. 吉林林业科技 2010(06)

- [26].中密度纤维板防水剂现状浅析[J]. 农村新技术 2010(24)

- [27].中密度纤维板多层热压机的基本参数及加热方式[J]. 中国人造板 2008(10)

- [28].蔗渣中密度纤维板的制备工艺参数与性能分析[J]. 华南农业大学学报 2008(04)

- [29].中密度纤维板表面缺陷检测软件设计[J]. 木材加工机械 2018(01)

- [30].中密度纤维板浸渍薄木后成型饰面工艺[J]. 北华大学学报(自然科学版) 2014(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b66ef74cfcd25934928c4a0a.html