# 浊点萃取技术及其在农药残留分析中的应用

### 论文摘要

农药残留量分析的第一个环节是从样品中提取和净化痕量农药,并且提取的质量直接影响分析结果的准确性。目前残留农药分析经常使用的方法均要求样品净化处理,否则大量的杂质不仅干扰残留农药的分析,而且会损坏仪器。因此,提取、浓缩和净化是农药残留分析中十分重要的前处理步骤。浊点萃取是近年来出现的一种新兴液-液萃取技术,以表面活性剂胶束水溶液的增溶和浊点分相行为为基础,将疏水性物质与亲水性物质分离。作为一种分离富集手段,浊点萃取具有萃取率高、富集因子大、操作简便、安全、经济、便于实现联用等优点。本文将浊点萃取技术应用于痕量有机磷农药的富集。文中,对六种常用非离子表面活性剂的浊点温度、增溶能力、分相特性进行研究和比较。结果表明,C12E10具有良好的增溶能力,通过添加适量Na2SO4可以控制浊点至室温水平,分相后上相为粘性固体。TX-114自身的浊点温度为23°C,分相之后位于下相,低温冷却后,小心倾倒出水相后便可以实现两相的分离。由于C12E4和主体水相密度接近,常温下不分相,C18E10,C12E23,TX-114（Na2SO4）分相后凝聚相的流动性强,不易取样,影响实验的准确性和重复性,故不适合用于本实验操作。选定甲基对硫磷为待萃农药,通过改变表面活性剂的初始浓度、分相温度、Na2SO4的加入量以及分相条件,强化萃取效果。在35°C,C12E10浓度为5g·L-1,Na2SO4加入量为120g·L-1,离心分相,萃取率可以达到90.29%。TX-114浓度为20 g·L-1,35°C静止分相,萃取率可达85%。和TX-114相比,C12E10—Na2SO4体系具有凝聚相体积小、富集倍数大、分相迅速、易与液相色谱联用的优点。对白菜样品进行农药加标实验,从方法的灵敏度,准确度,精密度方面验证了浊点萃取的可行性。采用C12E10—Na2SO4体系浊点萃取白菜样品中甲基对硫磷、乙基对硫磷、辛硫磷,最低检测限可以达到0.0008mg/kg,完全可以达到国家要求的最大允许残留量标准（0.01mg/kg）。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 综述

- 1.1 课题背景

- 1.2 前处理方法在农药残留分析中的重要性

- 1.2.1 液液萃取（Liquid—Liquid Extraction, LLE）

- 1.2.2 索氏抽提法（Soxhlet Extraction, SE）

- 1.2.3 固相萃取（Solid Phase Extraction, SPE）

- 1.2.4 固相微萃取（Solid Phase Microextraction, SPME）

- 1.2.5 悬滴溶剂萃取（Single Drop Extraction, SDE）

- 1.2.6 超临界流体萃取（Supercritical Fluid Extraction, SFE）

- 1.2.7 微波辅助萃取（Microwave Assisted Extraction, MAE）

- 1.2.8 膜萃取（Membrane Extraction, ME）

- 1.2.9 加速溶剂萃取技术（Accelerated Solvent Extraction, ASE）

- 1.3 浊点萃取（CPE）

- 1.3.1 表面活性剂的分类

- 1.3.2 表面活性剂胶束溶液体系

- 1.3.3 浊点萃取过程

- 1.3.4 实验条件的优化

- 1.3.5 浊点萃取过程强化

- 1.3.6 浊点萃取应用现状

- 1.3.7 浊点萃取技术与后续分析方法的联用

- 1.4 论文选题及研究内容

- 第2章 非离子表面活性剂的浊点特性研究

- 2.1 实验试剂与仪器

- 2.1.1 实验试剂

- 2.1.2 实验仪器

- 2.2 实验方法

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 表面活性剂的浊点

- 2.3.2 表面活性剂增溶能力的研究

- 2.3.3 浊点萃取中分相性能的研究

- 2.4 本章小节

- 第3章 浊点萃取富集有机磷农药的可行性研究

- 3.1 实验试剂及仪器

- 3.1.1 实验试剂

- 3.1.2 实验仪器

- 3.2 实验方法

- 3.2.1 浊点萃取前处理方法的建立

- 3.2.2 高效液相色谱测定方法的建立

- 3.3 结果与讨论

- 12E10—Na2SO4 体系浊点萃取甲基对硫磷'>3.3.1 C12E10—Na2SO4体系浊点萃取甲基对硫磷

- 3.3.2 TX-114 体系浊点萃取甲基对硫磷

- 3.4 本章小结

- 第4章 浊点萃取—高效液相色谱法测定蔬菜中有机磷农药的研究

- 4.1 实验试剂及仪器

- 4.1.1 实验试剂

- 4.1.2 实验仪器

- 4.2 实验方法

- 4.2.1 色谱工作条件

- 4.2.2 标准工作曲线的绘制

- 4.2.3 样品处理

- 4.3 结果和讨论

- 4.3.1 检测波长的选择

- 4.3.2 色谱柱类型的选择

- 4.3.3 流动相及其配比的选择

- 4.3.4 添加回收实验

- 4.3.5 方法的可靠性

- 4.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 附录

- 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果

### 相关论文文献

- [1].表面活性剂与皮肤相互作用的理论及实践（待续）[J]. 日用化学品科学 2019(12)

- [2].表面活性剂与皮肤相互作用的理论及实践（续完）[J]. 日用化学品科学 2020(01)

- [3].N-酰基苯丙氨酸钠表面活性剂的合成和性能研究[J]. 应用化工 2020(03)

- [4].阴-非离子表面活性剂对稠油乳化的影响[J]. 辽宁石油化工大学学报 2020(02)

- [5].2020年表面活性剂高端应用技术研讨会将于5月在杭州举办[J]. 精细化工 2020(05)

- [6].表面活性剂对洁面泡沫的泡沫效果影响[J]. 广东化工 2020(07)

- [7].《表面活性剂化学》课程教学改革探索与实践[J]. 香料香精化妆品 2020(02)

- [8].年产30000吨表面活性剂及副产品1500吨工业氯化钠搬迁入园项目[J]. 乙醛醋酸化工 2020(05)

- [9].赞宇科技100万t表面活性剂项目即将开工[J]. 日用化学品科学 2020(06)

- [10].2020年表面活性剂行业基础培训班[J]. 精细化工 2020(08)

- [11].新型洗衣凝珠用非离子表面活性剂[J]. 中国洗涤用品工业 2020(08)

- [12].全浓度范围下醇类表面活性剂对气泡聚并影响的实验研究[J]. 化工学报 2020(09)

- [13].农药行业中有应用前景的糖基类表面活性剂[J]. 世界农药 2020(08)

- [14].表面活性剂类型对纳米乳液性质及稳定性的影响(续完)[J]. 日用化学品科学 2020(09)

- [15].硅类表面活性剂对聚氨酯硬泡性能的影响[J]. 工程塑料应用 2020(10)

- [16].氨基酸表面活性剂的合成、性质及工业应用(续完)[J]. 日用化学品科学 2018(12)

- [17].表面活性剂研究进展及其应用现状[J]. 石油化工技术与经济 2018(04)

- [18].其他类型表面活性剂在制革工业中的应用[J]. 日用化学品科学 2019(04)

- [19].表面活性剂废水对环境的危害及其处理技术[J]. 四川化工 2019(03)

- [20].表面活性剂与皮肤相互作用的理论及实践(待续)[J]. 日用化学品科学 2019(09)

- [21].美容产品的需求增长推动了亚太地区表面活性剂市场发展[J]. 中国洗涤用品工业 2017(12)

- [22].2018中国氨基酸型表面活性剂高峰论坛[J]. 中国洗涤用品工业 2018(06)

- [23].表面活性剂在农药中的应用[J]. 农业开发与装备 2018(06)

- [24].氨基酸表面活性剂的合成、性质及工业应用(待续)[J]. 日用化学品科学 2018(09)

- [25].氨基酸表面活性剂的合成、性质及工业应用(待续)[J]. 日用化学品科学 2018(11)

- [26].鸡胚绒毛尿囊膜试验评估氨基酸表面活性剂与常规表面活性剂的眼刺激性[J]. 日用化学品科学 2015(12)

- [27].使用液体类表面活性剂产品调水技术[J]. 科学养鱼 2015(12)

- [28].非离子表面活性剂在清洗剂中的应用研究[J]. 中国洗涤用品工业 2016(01)

- [29].氟硅表面活性剂的制备方法与应用探讨[J]. 化工生产与技术 2015(06)

- [30].表面活性剂的结构特点及应用进展[J]. 内蒙古石油化工 2016(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b6947439b942cfd63c9d172c.html