# 氮化物合成方法探索及性质研究

### 论文摘要

六方氮化硼是一种耐高温、耐腐蚀、高导热率、高绝缘性以及润滑性能优良的材料，被广泛地应用于石油、化工、机械、电子、电力、纺织、核工业、航天等部门。立方氮化硼更是一种集多种优异功能于一身的多种功能材料，它的硬度仅次于金刚石，但稳定性高于金刚石。立方氮化硼具有高稳定性、高热导率、高硬度以及宽带隙等一系列优异的性能，使得它在高温大功率半导体器件研制、短波长和紫外光电子器件制备、热沉材料、切削和磨削材料、耐高温耐磨防护涂层、高通透高稳定性窗口研制等方面具有广阔的应用前景。 氮化镓是第三代半导体材料的典型代表，它是研制蓝绿发光二极管(LED)和激光二极管(LD)的理想材料。这类光电子器件在高密度光信息存储、高速激光打印、全色动态高亮度光显示、固体照明、高速光通讯等方面有着广阔的应用前景和巨大的市场需求。氮化镓体块晶体材料则是研制这类光电子器件的首选衬底材料，它将可以大幅度提高氮化镓系列光电子器件的性能。因此，探索氮化镓晶体的生长方法，获得氮化镓体块晶体的研究工作具有重要的基础研究和实用应用价值。 考虑到立方氮化硼和氮化镓晶体具有广泛的应用前景，而现有的制备方法又存在着难于克服的固有缺点，本文在立方氮化硼纳米材料和氮化镓晶体的新制备方法方面进行了一些尝试，得到了一系列具有较高参考价值的结果，具体内容如下： 我们首次提出和发展了溶剂热选相原位合成方法，并利用这种方法合成了纳米氮化硼。通过系列实验研究我们发现：利用溶剂热选相原位合成方法制备纳米氮化硼时，样品中立方氮化硼和密堆六方氮化硼的含量明显高于常规方法制备的样品。在实验过程中，通过改变氮源种类、反应温度以及反应釜的填充率都可以改变纳米氮化硼样品中各物相的相对含量。其中，以叠氮化钠作为氮源时，若固定反应温度不变，则样品中cBN和wBN的含量是随着反应釜填充率的增加而增加的；对应地，如果固定填充率不变，样品中cBN和wBN的含量也随着反应温度的提高而增加。但由于高温时苯大量炭化，且叠氮化钠分解速度过快，使反应后期的氮源供应不足，氮化硼晶核难于长大，这样，反应温度也不可能无限制地提

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 第一节 纳米材料的性质及应用

- 第二节 纳米材料的制备方法

- 第三节 氮化硼的研究和本文的选题依据

- 第四节 氮化镓研究现状及本文选题依据

- 第五节 本文主要研究内容及结果

- 第六节 主要测试方法及仪器设备

- 参考文献

- 第二章 选相原位方法合成立方氮化硼纳米晶

- 第一节 选相原位合成方法的优势

- 3作氮源合成氮化硼'>第二节 以NaN3作氮源合成氮化硼

- 3N做为氮源合成氮化硼'>第三节 Li3N做为氮源合成氮化硼

- 3）3N作氮源合成氮化硼'>第四节 （CH3）3N作氮源合成氮化硼

- 第五节 本章小结

- 参考文献

- 第三章 氮化硼纳米晶的固态相变研究

- 第一节 原料的制备和实验方法

- 第二节 氮化硼纳米晶的固态相变

- 第三节 溴化钾对纳米氮化硼固态相变的影响

- 第四节 苯的掺入对纳米BN相变过程的影响

- 第五节 纳米BN在苯和溴化钾共掺杂时的相变

- 第六节 本章小结

- 参考文献

- 第四章 利用水热合成方法制备氮化镓

- 第一节 引言

- 第二节 白磷作还原剂水热合成GaN

- 2H4·H2O作还原剂水热合成GaN'>第三节 N2H4·H2O作还原剂水热合成GaN

- 第四节 三甲胺作为氮源水热合成氮化镓

- 第五节 氨水作为氮源合成氮化镓

- 第六节 本章小结

- 参考文献

- 第五章 本文主要结论与工作展望

- 攻读博士学位期间发表的论文及申请专利

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].氮化硼粉末中氮含量的测定[J]. 超硬材料工程 2018(06)

- [2].氮化硼系列材料的合成制备及应用研究进展[J]. 陶瓷学报 2018(06)

- [3].氮化硼对甲基苯基乙烯基硅橡胶性能的影响[J]. 有机硅材料 2017(06)

- [4].利用球磨六角氮化硼制备立方氮化硼的研究[J]. 人工晶体学报 2016(10)

- [5].氮化硼合成的工艺及性能研究[J]. 硅酸盐通报 2017(01)

- [6].氮化硼半导体中子探测器制备及测试[J]. 中国原子能科学研究院年报 2019(00)

- [7].新型多孔氮化硼材料[J]. 化学进展 2013(07)

- [8].无序双层六角氮化硼量子薄膜的电子性质[J]. 物理学报 2012(17)

- [9].氮化硼薄膜的红外光谱研究[J]. 光散射学报 2008(01)

- [10].超临界流体快速膨胀法分散氮化硼及防止其再团聚的研究[J]. 青岛科技大学学报(自然科学版) 2019(04)

- [11].六方氮化硼中氮化硼含量的测定[J]. 山东工业技术 2018(03)

- [12].石墨烯/氮化硼/石墨烯三明治薄膜的制备和导热性能[J]. 热加工工艺 2017(04)

- [13].沉积时间对磁控溅射法制备氮化硼薄膜相结构的影响[J]. 产业与科技论坛 2016(23)

- [14].球磨六角氮化硼的特性研究[J]. 人工晶体学报 2011(06)

- [15].电子束蒸发制备氮化硼薄膜的红外光谱研究[J]. 光散射学报 2009(04)

- [16].氮化硼改性树脂的研究进展[J]. 中国粉体工业 2015(05)

- [17].层状氮化硼纳米片的制备及表征[J]. 工程科学学报 2019(12)

- [18].氮化硼粉末中氧含量的测定[J]. 超硬材料工程 2016(03)

- [19].铝氮化硼封严涂层腐蚀性能[J]. 热喷涂技术 2014(02)

- [20].无压烧结制备氮化硼复合陶瓷的研究进展[J]. 材料导报 2014(17)

- [21].基于六角氮化硼二维薄膜的忆阻器[J]. 物理学报 2017(21)

- [22].铁在六角氮化硼层中的磁行为(英文)[J]. 衡阳师范学院学报 2012(06)

- [23].氮化硼,碳化硅和锗纳米管的导热与拉伸力学特性研究[J]. 人工晶体学报 2009(06)

- [24].单轴大应变下二维六角氮化硼的结构变化[J]. 物理学报 2010(12)

- [25].利用水热合成方法制备正交氮化硼微晶[J]. 高等学校化学学报 2008(05)

- [26].氮化硼基气凝胶微球的制备及其热性能研究[J]. 集成技术 2019(01)

- [27].氮化硼填充导热绝缘塑料的研究及应用[J]. 塑料工业 2019(06)

- [28].高导热氮化硼/聚碳酸酯复合材料的制备与性能研究[J]. 集成技术 2017(06)

- [29].一种三维氮化硼泡沫及其制备方法[J]. 无机盐工业 2013(10)

- [30].有机前驱体法合成氮化硼晶体及其性能[J]. 陶瓷学报 2016(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b69e9d0e99bfee3e77976e93.html