# 海滨锦葵种子油脂提取及制备生物柴油研究

### 论文摘要

生物柴油是绿色清洁可再生能源,大力发展生物柴油对解决影响我国经济可持续发展的能源危机和环境危机具有重要意义。本文就海洋滩涂能源油料植物海滨锦葵油脂的提取和制备生物柴油技术进行了研究。1、利用超临界CO2流体萃取技术提取海滨锦葵籽油。结果表明超临界CO2流体萃取技术提取海滨锦葵籽油的最佳工艺参数为:萃取压力25MPa,萃取温度45℃,CO2流量18kg.h-1,萃取时间为120min,在该工艺条件下萃取三次,海滨锦葵籽油萃取率达到19.35%。2、以海滨锦葵籽仁为原料,利用水酶法提取海滨锦葵籽仁油。水酶法提取海滨锦葵籽油的最佳工艺参数为:酶用量0.024ml.g-1,提取温度63℃,固液比1/6,提取时间为230min,在该工艺条件下海滨锦葵籽油提取率达到24.28%。3、海滨锦葵油制备生物柴油的最佳工艺参数为:搅拌强度为1800r.min-1,催化剂KOH用量为海滨锦葵油质量的1%,醇油摩尔比6/1,反应时间50min,反应温度65℃,在该工艺条件下,酯交换反应三次,酯交换率达到97.8%。4、利用固定化脂肪酶Novo435催化海滨锦葵油酯交换制备生物柴油。结果表明海滨锦葵油固定化脂肪酶催化法制备制备生物柴油的最优工艺参数为反应温度47℃,反应时间31h,催化剂用量18%,搅拌强度900r.min-1,醇油摩尔比3.2/1。在该工艺条件下酯交换率达到92.68%。5、利用超临界法制备生物柴油,结果表明海滨锦葵油超临界法制备生物柴油的最佳工艺条件为:反应温度为300℃,反应压力为12MPa,反应时间为9min,搅拌强度为300r.min-1,醇油摩尔比为30/1。在此条件下,酯交换反应三次,酯交换率可达97.62%。6、利用超声波辅助法制备生物柴油。结果表明海滨锦葵油超声波辅助法制备生物柴油的最佳工艺参数为:超声波功率为180W,催化剂KOH用量为海滨锦葵油质量的0.6%,反应温度65℃,醇油摩尔比7/1,在该工艺条件下酯交换反应三次,酯交换率达到99.85%。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 引言

- 第一节 生物柴油的生产应用现状

- 1 生物柴油的性质及特点

- 2 生物柴油的质量标准

- 3 生物柴油的生产、使用

- 第二节 生物柴油的生产方法研究现状

- 1 直接混合法

- 2 微乳法

- 3 高温裂解法

- 4 酯交换法

- 第三节 生物柴油生产原料研究现状

- 1 能源油料植物

- 2 藻类资源

- 3 微生物资源

- 4 基因工程技术对油脂资源产生的影响

- 第四节 油脂提取研究现状

- 1 压榨法

- 2 浸出法

- 3 超临界流体萃取法

- 4、水酶法

- 第五节 本论文研究内容及意义

- 第二章 海滨锦葵籽油的提取工艺条件优化

- 2流体萃取技术提取海滨锦葵籽油工艺条件优化'>第一节 超临界CO2流体萃取技术提取海滨锦葵籽油工艺条件优化

- 1 材料与方法

- 2 结果与分析

- 3 结论

- 第二节 水酶法提取海滨锦葵籽仁油工艺条件优化

- 1 材料与方法

- 2 结果与分析

- 3 结论

- 第三章 海滨锦葵油制备生物柴油工艺条件优化

- 第一节 海滨锦葵油超强碱法制备生物柴油工艺条件优化

- 1 材料与方法

- 2 结果与分析

- 3 结论

- 第二节 海滨锦葵油酶法制备生物柴油工艺条件优化

- 1 材料与方法

- 2 结果与分析

- 3 结论

- 第三节 海滨锦葵油超临界法制备生物柴油工艺优化

- 1 材料与方法

- 2 结果与分析

- 3 结论

- 第四节 海滨锦葵油超声波辅助制备生物柴油工艺优化

- 1 材料与方法

- 2 结果与分析

- 3 结论

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间申请的专利和发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].生物柴油排放性能的研究[J]. 润滑油与燃料 2009(Z3)

- [2].生物柴油橡胶相容性研究[J]. 润滑油与燃料 2009(Z2)

- [3].生物柴油清净性能的研究[J]. 润滑油与燃料 2010(Z1)

- [4].微波循环辐射辅助制备生物柴油反应器及工艺的研究[J]. 当代化工 2020(01)

- [5].制革厂生产的生物柴油原料预处理和工艺建模[J]. 皮革制作与环保科技 2020(04)

- [6].林业生物柴油可持续发展研究进展[J]. 南京林业大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [7].浅谈生物柴油的发展现状[J]. 中国石油和化工标准与质量 2018(23)

- [8].国内外生物柴油质量标准发展情况与分析[J]. 精细与专用化学品 2019(02)

- [9].生物柴油(菜籽油)与柴油的喷雾燃烧特性研究[J]. 哈尔滨工程大学学报 2019(08)

- [10].国内外生物柴油发展现状[J]. 现代化工 2019(10)

- [11].全球生物柴油强制使用状况及启示[J]. 石油商技 2019(05)

- [12].分光光度法测定生物柴油中的磷含量[J]. 分析科学学报 2018(01)

- [13].新兴柴油替代品——棕榈油甲酯作为生物柴油[J]. 中国林业产业 2017(03)

- [14].生物柴油销售[J]. 化学工程与装备 2018(04)

- [15].生物柴油的研究意义及原料[J]. 科技风 2018(19)

- [16].生物柴油的研究现状及进展[J]. 广东化工 2018(12)

- [17].浅谈我国生物柴油的发展现状[J]. 内蒙古科技与经济 2018(12)

- [18].生物柴油产品国家标准最新修订解读[J]. 石油商技 2018(04)

- [19].巴西政府鼓励提高生物柴油的自愿掺和比[J]. 世界农业 2018(09)

- [20].“非粮”木本生物柴油新资源开发及生物柴油特性的比较分析[J]. 中国油脂 2016(12)

- [21].车用生物柴油的应用与发展趋向分析[J]. 当代化工研究 2016(10)

- [22].降凝剂与溶剂复配对生物柴油冷凝过程的影响[J]. 有色金属设计 2016(04)

- [23].高奇工业研究院等单位共同研制出凝点为-40℃生物柴油[J]. 石油化工应用 2017(03)

- [24].“非粮”木本生物柴油的研究热点与进展[J]. 现代化工 2017(05)

- [25].生物柴油两项行业标准工作会议在西安召开[J]. 中国油脂 2017(06)

- [26].改善稻米油生物柴油的低温流动性[J]. 中国油脂 2017(07)

- [27].小型单缸柴油机燃用生物柴油排放性能研究[J]. 内江科技 2017(06)

- [28].氟化钾改性水滑石催化合成新型生物柴油[J]. 齐齐哈尔大学学报(自然科学版) 2017(06)

- [29].浅谈生物柴油的应用前景[J]. 中国高新区 2017(23)

- [30].微生物油脂制备生物柴油技术研究现状及发展趋势[J]. 生物质化学工程 2015(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b6d00749d9dc9480e8e16391.html