# 硝基苯苯胺废水的处理研究

### 论文摘要

本文主要针对硝基苯苯胺废水的特点,对其自配水样及实际工业废水进行处理研究。实验选用微电解-Fenton-生化法的组合工艺流程,分别对各步反应进行单因素实验分析和指标评估,筛选出微电解法处理的最佳反应条件为:铁碳比:2:1（铁屑50g）;反应时间:90分钟;pH值:3;废水浓度:硝基苯1000mg·L-1,苯胺浓度为200 mg·L-1。Fenton试剂法的最佳反应条件为:反应时间:90分钟; pH值:5（未加入Fenton试剂前的pH值）;投加量的比:[H2O2 ]:[Fe 2+]=20（其中FeSO4·7H2O为2.78g）。活性污泥法处理后续废水的较好条件为:驯化成熟最适pH值是6.5～7;最适溶解值是4～5mg·L-1;沉降比稳定在13%～25%;停留24小时后去除率能达90.0%以上,出水COD为45.23mg·L-1,处理效果稳定,出水水质达到国家第二类污染物一级排放标准;出水水质达到国家第二类污染物一级排放标准的进水苯胺的浓度上限为131.9mg·L-1。在最佳反应条件下,对自配光晒硝基苯苯胺废水的处理效果进行考察,实验发现经过微电解-Fenton-生化法流程进行综合处理的自配光晒水样出水中苯胺浓度和COD处理效果明显,色度去除效果较好,均达到了国家第二类污染物一级排放标准。最后在最佳反应条件下,通过对处理流程的组合搭配,对工业实际硝基苯苯胺废水的处理效果进行考察,得出仅经过微电解反应或仅经过Fenton反应后的工业废水生化性一般,再直接进行生化反应COD、硝基苯、苯胺去除率相对较低,并且未能实现达标排放;经过微电解法—Fenton法处理后的工业废水生化性良好,经过生化反应后COD、硝基苯、苯胺去除率相对较高,COD去除率高达97.2%,色度也较低,并且完全达到国家工业废水排放标准。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 前言

- 1.1 国内外研究现状

- 1.1.1 物理法

- 1.1.2 化学法

- 1.1.3 微电解法

- 1.1.4 生化法

- 1.1.5 超声波氧化法

- 1.1.6 超临界水氧化技术

- 2三相催化氧化法'>1.1.7 ClO2三相催化氧化法

- 多相催化反应'>1.1.8 固定床电多相催化反应

- 1.2 研究目的与内容

- 1.2.1 研究目的

- 1.2.2 研究内容

- 第二章 实验部分

- 2.1 实验流程

- 2.2 实验装置

- 2.2.1 铁碳微电解法实验装置

- 2.2.2 Fenton试剂法实验装置

- 2.2.3 活性污泥法实验装置

- 2.3 实验仪器

- 2.4 实验材料及药品

- 2.5 实验方法

- 2.5.1 铁碳微电解

- 2.5.2 Fenton试剂法

- 2.5.3 活性污泥法

- 2.5.3 实验室自配光晒废水的处理

- 2.5.4 实际工业废水的处理

- 第三章 废水中硝基苯和苯胺的分析方法

- 3.1 分析原理

- 3.2 试剂

- 3.3 器材

- 3.4 步骤

- 3.4.1 标准曲线的绘制

- 3.4.2 浓度测定方法

- 第四章 铁碳微电解处理硝基苯苯胺废水

- 4.1 铁碳微电解最佳反应条件的选择

- 4.1.1 活性炭的失活性考察

- 4.1.2 铁碳比对硝基苯转化率的影响

- 4.1.3 反应时间对硝基苯转化率的影响

- 4.1.4 pH值对硝基苯转化率的影响

- 4.1.5 硝基苯浓度对硝基苯转化率的影响

- 4.2 最佳反应条件下处理自配光晒水样

- 4.3 本章小结

- 第五章 Fenton试剂法处理硝基苯苯胺废水

- 5.1 Fenton试剂法最佳反应条件的选择

- 5.1.1 反应时间的影响

- 5.1.2 pH值的影响

- 2+与H2O2 物质的量之比的影响'>5.1.3 Fe2+与H2O2物质的量之比的影响

- 5.2 用最佳的反应条件处理硝基苯及苯胺废水

- 5.2.1 最佳的反应条件处理硝基苯废水

- 5.2.2 最佳的反应条件处理苯胺废水

- 5.3 最佳反应条件下处理自配光晒水样

- 5.4 本章小结

- 第六章 活性污泥法处理硝基苯苯胺废水

- 6.1 污泥对废水的初步适应和驯化

- 6.1.1 污泥适应过程中COD随时间的变化

- 6.1.2 pH值随时间的变化

- 6.1.3 溶解氧随时间的变化

- 6.1.4 沉降比随时间的变化

- 6.2 污泥对废水中苯胺的处理

- 6.2.1 污泥对废水中苯胺的处理效果

- 6.2.2 污泥处理废水中苯胺的浓度上限

- 6.2.3 污泥降解苯胺趋势线

- 6.3 活性污泥对光晒自配水样的处理

- 6.4 本章小结

- 第七章 工业实际排放硝基苯苯胺废水的处理

- 7.1 污水综合排放标准

- 7.2 微电解法—生化法流程处理工业废水

- 7.3 Fenton法—生化法流程处理工业废水

- 7.4 微电解法—Fenton法—生化法处理工业废水

- 7.5 本章小结

- 结论与建议

- 参考文献

- 附录

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b6f3f99c9a95d2a6a5ebbe16.html