# TiAl合金与Ni基高温合金间接扩散连接工艺及性能研究

### 论文摘要

TiAl基合金由于具有低密度、高熔点、良好的高温强度及抗氧化、抗蠕变性等性能,是目前备受瞩目的一种具有良好发展前景的高温结构材料,用它取代部分Ni基高温合金应用于航空、航天飞行器可以显著减轻飞行器的重量,增加工作效率。而TiAl基合金与Ni基高温合金的连接问题成为这一应用的关键。本文分别采用纯Ti中间层、Ti/Nb复合中间层和Ti/Nb/Ni复合中间层扩散连接TiAl合金与Ni基高温合金（GH99）,通过X射线衍射（XRD）、扫描电子显微镜（SEM）、光学显微镜（OM）、能谱分析（EDS）等分析手段,以及接头剪切强度测试等方法对不同中间层、不同工艺参数连接接头的显微组织结构及力学性能的影响进行了系统的研究。通过对比研究,揭示了不同中间层接头界面的形成与演化机制,建立了扩散连接模型。阐明了中间层、扩散连接工艺、接头微观组织以及力学性能间的对应规律,并分析了接头断裂机制。研究表明,采用纯Ti中间层扩散连接TiAl合金与Ni基高温合金,所得接头的典型界面结构:GH99/（Ni,Cr）ss/富Ti-（Ni,Cr）ss/TiNi/Ti2Ni/α-Ti+Ti2Ni/Ti（Al）ss/ Al3NiTi2/TiAl。在本实验条件下,最佳工艺参数为连接温度T=900℃,保温时间t=30min,压力P=20MPa,所得接头得最大抗剪强度为260.7MPa。Ti2Ni反应层作为接头的薄弱区是影响接头强度的关键因素。采用Ti/Nb复合中间层扩散连接TiAl合金与Ni基高温合金时,所得接头典型界面结构:GH99/（Ni,Cr）ss/Ni3Nb/Ni6Nb7/Nb/（Ti,Nb）ss/α-Ti+（Ti,Nb）ss/Ti3Al/TiAl。在本实验条件下,最佳工艺参数为连接温度T=900℃,保温时间t=30min,压力P=20MPa,所得接头得最大抗剪强度为273.8MPa,接头主要断裂于Ni3Nb与Nb之间的结合界面。当提高连接温度或延长保温时间时,接头主要断裂于Ni6Nb7反应层,且接头抗剪强度显著降低。采用Ti/Nb复合中间层时避免了Ti2Ni反应层的生成,但由于接头中存在较大残余应力,因此接头强度相比与采用Ti作为中间层时提高并不大。采用Ti/Nb/Ni复合中间层扩散连接TiAl合金与Ni基高温合金时,所得接头的典型界面结构为:GH99/Ni/Ni3Nb/Ni6Nb7/（Ti,Nb）ss/α-Ti+（Ti,Nb）ss/Ti3Al/TiAl。在本实验条件下,最佳工艺参数为连接温度T=900℃,保温时间t=60min,压力P=20MPa,所得接头得最大抗剪强度为314.4 MPa,接头主要断裂于Ti3Al反应层。采用Ti/Nb/Ni复合中间层时,接头的抗剪强度有较大提高。采用纯Ti中间层、Ti/Nb复合中间层和Ti/Nb/Ni复合中间层均能够实现TiAl合金与Ni基高温合金的扩散连接。由于采用Ti/Nb/Ni复合中间层时,Ni箔的加入有效缓解了接头中的残余应力,尤其是Ni基高温合金一侧的应力,使接头的断裂位置由采用Ti/Nb复合中间层时的GH99/Nb界面转向采用Ti/Nb/Ni复合中间层时Ti/TiAl界面,接头强度得到较大提高,因此采用Ti/Nb/Ni复合中间层获得接头的抗剪强度最高。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题的背景及意义

- 1.2 TiAl合金与Ni基高温合金的焊接性分析

- 1.2.1 物理性能差异的影响

- 1.2.2 化学性能差异的影响

- 1.3 TiAl合金连接研究现状

- 1.3.1 TiAl合金熔焊技术研究现状

- 1.3.2 TiAl合金固相连接技术研究现状

- 1.4 Ni基高温合金的连接研究现状

- 1.4.1 Ni基高温合金的熔化焊

- 1.4.2 Ni基高温合金的钎焊

- 1.4.3 Ni基高温合金的液相扩散连接

- 1.5 TiAl合金与Ni基高温合金的连接研究现状

- 1.5.1 TiAl合金与Ni基高温合金的钎焊连接

- 1.5.2 TiAl合金与Ni基高温合金的扩散连接

- 1.6 本课题的主要研究内容及实验方案

- 第2章 试验材料及方法

- 2.1 试验材料及加工

- 2.1.1 试验材料

- 2.1.2 试件加工

- 2.2 试验设备

- 2.3 试验方法

- 2.3.1 试件表面处理

- 2.3.2 施焊

- 2.4 接头界面微观组织观察及成分分析

- 2.5 焊接接头性能测试

- 2.6 断口分析

- 第3章 纯Ti中间层扩散连接TiAl合金与Ni基高温合金

- 3.1 引言

- 3.2 连接接头的界面组织结构

- 3.3 连接工艺参数对界面组织结构的影响

- 3.3.1 连接温度对界面组结构的影响

- 3.3.2 保温时间对界面组织结构的影响

- 3.4 连接工艺参数对接头抗剪强度的影响

- 3.4.1 连接温度对接头抗剪强度的影响

- 3.4.2 保温时间对接头抗剪强度的影响

- 3.5 GH99/Ti/TiAl界面反应扩散连接机制

- 3.5.1 GH99/Ti界面反应扩散连接机制

- 3.5.2 Ti/TiAl界面反应扩散连接机制

- 3.6 本章小结

- 第4章 Ti/Nb复合中间层扩散连接TiAl合金与Ni基高温合金

- 4.1 引言

- 4.2 连接接头的界面组织结构

- 4.3 连接工艺参数对界面组织结构的影响

- 4.3.1 连接温度对界面组结构的影响

- 4.3.2 保温时间对界面组织结构的影响

- 4.4 连接工艺参数对接头抗剪强度的影响

- 4.4.1 连接温度对接头抗剪强度的影响

- 4.4.2 保温时间对接头抗剪强度的影响

- 4.4.3 工艺参数对接头断裂位置的影响

- 4.5 GH99/Nb/Ti/TiAl界面反应机制

- 4.5.1 GH99/Nb界面反应扩散连接机制

- 4.5.2 Nb/Ti/TiAl界面反应扩散机制

- 4.6 本章小结

- 第5章 Ti/Nb/Ni复合中间层扩散连接TiAl合金与Ni基高温合金

- 5.1 引言

- 5.2 连接接头界面组织结构

- 5.3 连接工艺参数对界面组织结构的影响

- 5.3.1 连接温度对界面组织结构的影响

- 5.3.2 保温时间对界面组织结构的影响

- 5.4 连接工艺参数对接头抗剪强度及断裂位置的影响

- 5.4.1 连接温度对接头抗剪强度及断裂位置的影响

- 5.4.2 保温时间对接头抗剪强度及断裂位置的影响

- 5.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].Ni掺杂TiO_2光催化合成氨性能研究[J]. 山东化工 2019(23)

- [2].Ni基催化剂处理甲基橙废水动力学及机理研究[J]. 当代化工 2020(05)

- [3].中子辐照后镍靶件中~(63)Ni分离提纯技术研究[J]. 核动力工程 2020(03)

- [4].美国NI控制器在页岩气超高压压裂车中的应用[J]. 石化技术 2016(10)

- [5].C、Ni含量对9Ni钢逆转变奥氏体量及稳定性的影响[J]. 热加工工艺 2016(20)

- [6].NI机器人起步包实时编程模块避障应用[J]. 山西科技 2017(05)

- [7].Ni(Ⅳ)-鲁米诺化学发光体系测定磺胺噻唑[J]. 化学研究与应用 2016(02)

- [8].Ni~(2+)掺杂对锰锌铁氧体结构和性能的影响[J]. 应用化工 2016(11)

- [9].基于美国NI的多通道数据采集系统[J]. 可编程控制器与工厂自动化 2014(12)

- [10].膨润土对废水中Ni~(2+)的吸附特性研究[J]. 金属矿山 2015(10)

- [11].微波消解-电感耦合等离子体发射光谱法准确测定原油中S、Ni和V[J]. 化学试剂 2020(03)

- [12].基于NI平台的电子皮带秤计量误差分析[J]. 衡器 2016(01)

- [13].用([Ni(L)_2])催化氧化对丙烯基茴香醚的研究[J]. 化工管理 2016(26)

- [14].基于废陶瓷的多孔陶瓷研制及其对Ni~(2+)的吸附性能[J]. 环境科学 2013(07)

- [15].Ni对金刚石磨具陶瓷结合剂性能的影响[J]. 材料导报 2012(04)

- [16].液化天然气储罐用9%Ni钢设计许用应力分析[J]. 石油化工设备 2012(06)

- [17].Ni对过共晶铝硅合金组织与性能的影响[J]. 热加工工艺 2012(22)

- [18].Ni含量对0Cr17Ni4Cu4Nb钢中逆转变奥氏体的影响[J]. 热加工工艺 2010(20)

- [19].负载Ni炭气凝胶的制备及结构性能研究[J]. 功能材料 2009(06)

- [20].浅谈陶瓷金属化电镀Ni的质量控制[J]. 真空电子技术 2009(05)

- [21].Ni~(2+)对槐叶苹叶片生理特征及亚显微结构的影响[J]. 环境科学 2008(08)

- [22].9%Ni钢亚温淬火处理工艺参数试验研究[J]. 材料热处理学报 2017(02)

- [23].交联羧甲基壳聚糖小球对水体中Ni~(2+)的去除研究[J]. 环境污染与防治 2017(08)

- [24].Ni~(25+)离子1s~2nd-1s~2n'f(n≤9)偶极跃迁振子强度的理论计算[J]. 首都师范大学学报(自然科学版) 2016(06)

- [25].荔枝皮对重金属Ni~(2+)的吸附性能[J]. 环境工程学报 2014(06)

- [26].导电辊用Ni基非晶镀层的电沉积制备及其腐蚀与力学性能[J]. 中国科技论文 2013(02)

- [27].铬黑T流动注射法在线测定水样中的微量Ni(Ⅱ)[J]. 化学研究与应用 2013(04)

- [28].竹炭对废水中Ni(Ⅱ)的吸附性能研究[J]. 非金属矿 2012(02)

- [29].Ni基CeO_2复合镀层性能的研究[J]. 电镀与环保 2012(05)

- [30].华蟾素联合NI方案治疗中晚期非小细胞肺癌临床观察[J]. 山东医药 2011(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b6f4bdb4d095cf40f55cf8ee.html