# 浅析建筑外墙涂料在建筑饰面的应用楊富良

安康市万达建筑有限责任公司陕西安康725000

摘要：建筑涂料在建筑施工过程中作为饰面装饰的主要材料，对建筑物起着保护和装饰的作用，其特点是造价低，便于施工，丰富建筑物的色彩等，在建筑装饰中应用广泛。本文在分析建筑外墙涂料选用原则的基础上，提出了改进建筑外墙涂料在建筑装饰面的应用策略。

关键词：建筑外墙；涂料；建筑饰面；应用

建筑涂料是一类重要的饰面材料。在建筑物上起装饰和保护作用。外墙建筑涂料饰面具有造价低、施工方便、提高工效、色彩丰富和便于维修更新等特点。多年来在各类建筑中得到广泛应用，但也经常发生颜色不均、掉色、粉化和剥落等问题，严重影响建筑物美观，不少人对建筑涂料饰面产生怀疑、动摇、甚至反对。其实外墙采用建筑涂料饰面时，只要合理选用涂料、控制基层施工质量，严格按规范和技术要点进行施工，就不难达到改进其装饰效果。

1建筑涂料的概述及作用

1.1建筑涂料的概述

建筑涂料与其他饰面材料相比具有重要轻、色彩鲜明、附着能力强、施工简单、维修方便、质感丰富及耐水、保色、耐污染、耐老化等特点。目前建筑涂料生产量大，应用广的建筑材料之一，其品类繁多，色泽多样，所以选择正确合理的建筑涂料，是建筑装饰中重要的环节；主要表现一下几种形式。

1）光面涂层。无光泽涂层与有光泽涂层

2）立体感或质感涂层。砂粒状涂层、纹状涂层、拉毛状涂层、凸出图案涂层、山状涂层。

3）复层点彩涂层。多色彩平面涂层、多色彩凹凸涂层

4）印花装饰。花样印刷贴印涂层、纹印刷贴印涂层

1.2建筑涂料的作用

1）保护作用。通过滚涂或喷涂等施工方法后，涂饰在建筑物表面形成连续的膜层，有一定的硬度和韧性，具有耐磨、耐候、耐化学侵蚀及抗污染等功能，可提高建筑物使用寿命。

2）装饰作用

3）改善建筑物的特殊要求，可能满足特殊建筑物的实际要求，达到多功能目的。

2目前国际上的新涂料在新建筑中的应用

2.1向水性化发展。现在世界涂料品种结构向着减少VOC等方向发展，水性涂料是其中发展方向之一。中国传统的溶剂型涂料比重逐渐下降，水性涂料的发展速度也很快，但聚乙烯醇类低档品种仍占较大比重。提高水性涂料的质量、开发新的品种是巩固和发展水性涂料的重要环节。对于已较成熟的环氧乳液、水性聚氨酯的水性基料，应继续研究具有高性能的水性涂料，满足部分的特殊要求。

2.2向功能化发展。目前除应在防火、防毒、防虫、杀虫、隔热保温等现有质量水平较低的功能涂料上加大力度、进行科研攻关外，还应加紧研究和解决建筑装饰中的难、新问题。复合化技术将是提高和满足各类功能的有效途径。

功能的复合化，如弹性功能与呼吸功能复合，将优良的弹性乳液与亲水性表面修饰微壳（超微粒子）复合化，使弹性能力与透湿性并存；弹性功能与低污染功能的复合，将常温反应型乳液与涂膜亲水性技术复合，通过使用交联分子量大的反应乳胶，提高伸长率和膜密度，使弹性功能与低污染性相结合。

2.3向高性能高档次发展。涂料是一种理想性能，不仅要保护和美化基材，而且给予基材本身无法具有的特殊功能，使用一些新的基料就可以使涂料获得非常惊人的高性能化、高增值化、高级化的效果，如高耐候性的氟树脂涂料，用于建筑方面取得良好的效果。

3建筑外墙涂料选择时遵循的原则

外墙所选涂料应具备良好的耐老化、耐水性、保色性、耐污染性，以及很好的附着力等；严禁将内墙用的涂料用于外墙，严寒冰冻的北方要求有较高的耐冻性；雨季施工应选用干燥快且有初期耐水性的涂料；冬季施工则选用成膜温度较低的涂料；水泥砂浆的墙面应选用耐碱性较高的涂料。

4从涂料使用部位的分类来进行涂料的选择

新型建筑涂料按其使用部位分类，有外墙、内墙、顶棚和地面建筑涂料等。根据涂料所用基料，又可分为无机类、有机类和无机与有机复合型三大类建筑涂料。其中有机涂料又分为水溶性、溶剂型和水性乳液型三种基本类型。

无机涂料是以碱性硅酸盐类，加入硬化剂、颜料、填料及助剂配制而成。外墙饰面选用无机涂料时，应优先选用硅溶胶无机建筑涂料，不能选用石灰浆涂料。水溶性涂料是以溶于水的树脂为成膜物质掺入一定量的颜料、填料等配制而成。因为外墙直接接受雨淋，所以它不适用于外墙。不再赘述。

溶剂型涂料是以高分子合成树脂作为成膜物加入适量的有机溶剂作为稀释剂，再加入颜料、填料等铺助材料制成的一种挥发性涂料。外墙饰面选用这类涂料时，应优先选用氯化橡胶涂料、丙烯胶脂涂料和聚氨脂系涂料。可以选用过氯乙烯涂料、苯乙烯涂料和聚乙烯醇缩丁醛涂料。不能选用油漆作饰面。

水性乳液型涂料是由合成树脂以微小的颗粒分散在水中形成非均相的乳状液为成膜物质、加入颜料等配制成的涂料。外墙饰面选用这一类型涂料时，丙烯酸系复层涂料是当今世界上最流行的。它具有成膜较快，无毒不燃和耐老化等性能用于外墙饰面的有TBS一86有机、无机复合涂料和JH85o4型凹凸花纹徐料等。

5建筑装饰涂料饰面对建筑基层要求分析

在进行涂饰前，应对墙面进行清理。除掉灰尘、油污、铁锈、松动的砂石尖角等，否则，涂料在施工中被污染就会影响涂料的成膜和色彩效果，墙面的施工中，还应严格控制基层的平整度。如有明显的接茬或麻面，喷刷涂料后。在光影作用下会产生颜色深浅不同，形成“花脸”，严重影响建筑物美观。对墙面上酥松、起砂、粉化等现象。在涂刷前应预先清除干净，蜂窝孔洞处刮腻子填平。还有，基层的龄期不宜太短，在一般情况下，硷的龄期在夏季应达到10一14天以上，冬季达到28天以上；砂浆的龄期夏季应在7天以上，冬季在14一20天以上。这与所用涂料不同而有差异，使用时应参照说明。同时，基层必须有足够的强度。例如，硅溶胶无机建筑涂料要求现浇硷砂浆的龄期应在7天以上，含水率小于10%，pH值10以下；氯化橡胶涂料要求待墙面干燥后才可施工；丙烯胶系涂料，除按上述含水率及碱度要求外，还要求基层强度在0。7MPa以上。

6建筑外墙涂料在建筑装饰面的应用策略

6.1加强对施工天气条件的研究。各种涂料都有它的成膜物质。在一定温度下才能形成连续膜。施工应注意最低成膜温度。施工温度如低于它的最低成膜温度。就会影响它形成连续膜而导致涂膜的龟裂、粉化、影响其寿命和饰面效果一般无机涂料在8℃以上均可操作；溶剂型涂料施工温度在O℃以上可操作，但炎热天气因涂料中溶剂挥发太快而影响涂料的粘结和成膜也不宜施工；乳液型涂料可随品种不同而选择，一般在8℃一巧℃之间。氯化橡胶涂料在下雨、下雪、浓雾天均不可露天施工，于炎热的夏天应避免在强烈日光照射下施工。

6.2提高施工操作的科学性。喷涂施工时，应均匀喷涂，不得漏喷、虚喷或出浆挂流刷涂、滚涂施工时。刷、滚方向长短应一致。喷刷涂料不得过厚，如喷刷二遍时，应在第一遍充分干燥后进行。溶剂型涂料二遍间隔24小时，操作时不宜往复多次涂刷。使用乳液型涂料时，可在基层满刷一遍l：3稀释的107胶水或者其他同类乳液水。减少对粉尘的隔离作用，增加涂料与基层的粘结力。涂料的接茬必须在分格线或阴阳角处，不能任意留茬。

参考文献：

[1]王有为.实施绿色建筑对环境保护的重要意义[J].浙江建筑.2008（9）.

[2]薛明.绿色建筑发展现状及其在我国的应用探讨[J].后勤工程学院报.2009（5）.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b70094b94ecde1f51709c049.html