# 汽车发电机的PSD仿真技术研究

### 论文摘要

本文运用虚拟样机技术，以某一型号的发电机为例，对其主要的零部件模型进行了简化研究，分析了其在随机振动工作状态下两外壳的强度，得到了发电机外壳结构设计中强度薄弱的位置，验证了这些建模方式的合理性和可行性，为发电机设计提供了一定的参考价值。首先本文对发电机模型中的定子模型进行了简化。将实际的定子模型进行测绘并对定子绕组做扫频试验，测得其前三阶固有频率。在ANSYS Design Modeler中建立了定子的初始模型，导入ANSYSWorkbench中并进行模态分析，在保证质量和固有频率与实际定子一致的情况下，用ANSYS Workbench对其模型进行了结构优化，得到定子几何尺寸的最优解。最后在Pro/E中建立出定子的最终简化模型。其次本文对发电机模型中的轴承模型进行了简化。将在Pro/E中建立好的轴承模型导入ANSYS Design Modeler中进行模型的前处理。将处理好的模型导入ANSYS中进行静力学仿真分析，求出轴承滚珠的刚度。将得到的刚度用弹簧来模拟后，再对简化的轴承进行仿真分析，得出轴承的变形量。将这一变形量与用赫兹理论计算出的变形量进行比较，比较的结果证明了这一建模方法是可行的。再次对发电机转子、电气元件进行了简化，建立出电动机模型。将发电机转子在主视图方向拷屏，在AUTOCAD中描绘出其外廓，得到转子的外廓尺寸。再根据此尺寸在Pro/E中建立转子的三维简化模型。将电气元件称重，然后将其简化为附着在发电机电盖上的点质量。电动机模型的建立是根据发电机的约束情况，在Pro/E中建立出一个大致的模型。最后对整个发电机系统进行了PSD分析。将上述建立好的各个简化模型在Pro/E中装配好，导入ANSYS Workbench中进行模态分析。再输入测得的随机激励，在ANSYS Workbench中进行PSD分析。将仿真结果与之前美国的仿真结果进行了比较，结果几乎一致。通过对发电机模型的PSD分析，本文提出了用Pro/E和ANSYS联合仿真来优化结构和简化轴承模型的方法，为将来轴承的仿真分析研究提供了一定的依据。整个分析的结果经过厂家的实际应用，得到了其认同，这更证明了整个方案的正确性和可靠性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究的对象及意义

- 1.2 汽车发电机的发展趋势和方向

- 1.3 国内发电机基于 CAE 技术的研究情况

- 1.4 本文的研究内容与技术路线

- 1.5 本章小结

- 第2章 汽车发电机仿真分析的理论基础

- 2.1 有限元理论基础

- 2.1.1 弹性理论方程

- 2.1.2 虚功原理

- 2.1.3 有限元方法的一般步骤

- 2.2 随机振动分析的理论基础

- 2.2.1 随机过程的基本概念

- 2.2.2 随机过程的概率描述

- 2.2.3 随机过程的自功率谱密度函数

- 2.2.4 线性系统对单个随机激励的响应

- 2.3 Pro/E 软件和 ANSYS 软件介绍

- 2.3.1 Pro/E 的主要特性和功能

- 2.3.2 ANSYS Workbench 的理论基础及功能

- 2.4 本章小结

- 第3章 基于 Pro/E 和 ANSYS Workbench 的定子建模技术的研究

- 3.1 优化设计理论

- 3.2 定子的建模

- 3.3 定子的优化建模仿真

- 3.4 本章小结

- 第4章 基于 Pro/E 和 ANSYS Workbench 的轴承建模技术的研究

- 4.1 轴承刚度理论

- 4.2 用 FEM 计算轴承的刚度

- 4.2.1 轴承刚度的理论计算

- 4.2.2 轴承刚度的仿真计算

- 4.3 轴承简化模型的建立

- 4.4 本章小结

- 第5章 汽车发电机的 PSD 分析

- 5.1 汽车发电机转子的建模

- 5.2 汽车发电机电气元件的建模

- 5.3 汽车发电机整体建模

- 5.4 汽车发电机在 ANSYS Workbench 中的仿真分析

- 5.4.1 汽车发电机整体模型的创建

- 5.4.2 汽车发电机的模态分析

- 5.4.3 汽车发电机的 PSD 分析

- 5.5 本章小结

- 第6章 总结与展望

- 6.1 本文总结

- 6.2 本文展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].浅谈汽车发电机教学研究[J]. 现代经济信息 2018(24)

- [2].试论传统汽车发电机的智能化控制及改造[J]. 汽车与驾驶维修(维修版) 2017(11)

- [3].汽车发电机端盖的快速成型制造技术研究[J]. 汽车工业研究 2017(06)

- [4].传统汽车发电机的智能化控制改进技术探讨[J]. 信息化建设 2016(04)

- [5].汽车发电机不充电的故障分析和应急处理[J]. 黑龙江科技信息 2011(26)

- [6].传统汽车发电机的智能化控制及改造研究[J]. 中国高新技术企业 2016(01)

- [7].新能源汽车发电机温升问题改进[J]. 机电工程技术 2013(06)

- [8].汽车发电机电磁噪声改善实例[J]. 内燃机与配件 2013(11)

- [9].汽车发电机实验台的设计及实验分析[J]. 科技资讯 2009(16)

- [10].自动拧紧技术在汽车发电机装配方面的应用分析[J]. 内燃机与配件 2019(17)

- [11].汽车发电机的故障与检测分析[J]. 时代农机 2018(03)

- [12].汽车发电机壳拉深工艺的创新[J]. 锻压技术 2012(04)

- [13].汽车发电机平板式安装方式设计及特性概述[J]. 汽车电器 2017(10)

- [14].汽车发电机不充电的故障分析和应急处理[J]. 商用汽车 2011(05)

- [15].汽车自动电压调节器的设计与实现[J]. 科技风 2014(22)

- [16].两种新型永磁汽车发电机[J]. 电世界 2013(12)

- [17].汽车发电机防泥水技术的研究[J]. 中小企业管理与科技(中旬刊) 2015(09)

- [18].汽车发电机的故障诊断与检修实例[J]. 天津汽车 2008(01)

- [19].汽车发电机应用技术分析与实践[J]. 科技资讯 2012(24)

- [20].汽车发电机的故障诊断与检修实例[J]. 城市车辆 2008(01)

- [21].汽车发电机的点式维修方法初探[J]. 科技促进发展 2012(s1)

- [22].汽车发电机的可靠性建模与分析[J]. 中国工程机械学报 2013(01)

- [23].汽车发电机噪声分析及改进[J]. 电气时代 2013(07)

- [24].某型号汽车发电机转子总成动平衡工艺改进[J]. 机电产品开发与创新 2012(06)

- [25].一种汽车发电机智能充电控制系统概述[J]. 内燃机与配件 2018(07)

- [26].汽车发电机的低速设计与优化[J]. 科技创新与应用 2013(13)

- [27].基于辅助槽的汽车爪极发电机电磁振动削弱方法[J]. 电工技术学报 2014(09)

- [28].基于气隙磁场谐波分析的汽车发电机爪极优化选择[J]. 微特电机 2013(02)

- [29].基于S-N曲线的废旧汽车发电机转子轴剩余寿命研究[J]. 表面工程与再制造 2018(04)

- [30].探讨汽车发电机的维修技巧[J]. 河北农机 2019(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b7045fdd745a71b86ccc768b.html