# 小麦秸秆—粉煤灰纤维陶粒处理城市污水后资源化实验研究

### 论文摘要

粉煤灰和秸秆分别是工业和农业固体废物,二者在水处理中的可安全利用性为小麦秸秆-粉煤灰纤维陶粒（简称“纤维陶粒”）应用于城市污水处理提供了可能。研究利用小麦秸秆所提供的植物纤维,以粉煤灰和小麦秸秆为实验原材料制备小麦秸秆-粉煤灰纤维陶粒,然后将其作为BAF工艺的填料应用于城市污水的处理,最后对污水处理后的小麦秸秆-粉煤灰纤维陶进行资源化试验研究,为理想水处理滤料、新型肥料或土壤改良剂的开发和利用提供实验依据。研究主要分为以下三个阶段：1.纤维陶粒制备阶段：以小麦秸秆和粉煤灰为主要原料,辅以外加药剂（石灰、石膏、水泥、水玻璃）,经混合、成球、陈化和养护工序,制得小麦秸秆-粉煤灰纤维陶粒。通过正交实验,对影响粉纤维陶粒性能的因素进行考察优化,在最优化条件下制备出性能良好、经济适用的陶粒。研究表明,最优陶粒制备条件为：选用2次粉碎后的小麦秸秆,秸秆与粉煤灰的质量配比为1：9,石灰8%,水玻璃2%,水泥3%,石膏2.5%,在该优组合条件下制备的纤维陶粒的比表面积为7.925m2/g,约为《水处理用人工陶粒滤料》（CJ/T 299-2008）所规定下限值（0.5m2/g）的16倍,并具有较理想的机械强度；与原灰对比,小麦秸秆-粉煤灰纤维陶粒能较少重金属向水溶液中的浸出,提高了其作为水处理滤料的安全性。所制备的小麦秸秆-粉煤灰纤维陶粒性能指标达到《水处理用人工陶粒滤料》（CJ/T 299-2008）标准。2.水处理运行阶段：将在最优条件下制备的小麦秸秆-粉煤灰纤维陶粒作为BAF工艺的填料处理城市污水,通过COD、氨氮、总磷、重金属等指标考察纤维陶粒对城市污水的去污效果。研究表明：小麦秸秆-粉煤灰纤维陶粒作为BAF载体填料处理城市污水10天能实现快速挂膜；水处理运行期间,主要污染物COD、氨氮和总磷去除效率相对稳定,10天平均去除率分别为90.33%,77.44%,82.41%,出水水质良好；纤维陶粒对污水中的重金属有一定去除效果,但总体去除率不高；处理高浓度含油餐饮废水时,污染物COD、氨氮和总磷的去除效率均低于运行期间去除率,但处理效果总体较好,说明小麦秸秆-粉煤灰纤维陶粒作为BAF的填料对高浓度COD废水具有一定的抗负荷冲击能力。3.资源化研究阶段：小麦秸秆-粉煤灰纤维陶粒处理城市污水后,利用其在水处理阶段所富集的N、P、K、有机质等营养物,对其资源化应用的可行性、安全性、肥效和施用量进行研究。研究表明：经水处理后的小麦秸秆-粉煤灰纤维陶粒性能指标达到《城镇垃圾农用标准》（GB 8172-87）；纤维陶粒在栽培基质中适量施用（20%）可以提高鸡毛菜种子萌发率,并缩短其达到最大发芽率的天数；随着纤维陶粒施用量的增多,鸡毛菜生长状况呈现出依次见好的现象,且产量总体显著增长,最大增产率为352.51%,说明纤维陶粒经过污水处理阶段后,其在土壤栽培基质中的施用对鸡毛菜起到了增产效果,但施用量越大,鸡毛菜的抗干旱能力表现越差,土壤栽培基质中纤维陶粒含量在20%和40%时,试验组具有较好的土壤保湿效果；鸡毛菜样品中,Cu、Pb和Ni含量随纤维陶粒施用量的增加而呈现整体增长趋势,Cd、Cr和Zn含量并未因纤维陶粒施用量的增加而出现明显的富集增加现象；除Pb含量部分超标外,Cd、Cr、Zn、Pb、Ni含量均未超出蔬菜卫生标准；鸡毛菜重金属综合污染指数随栽培基质中纤维陶粒施用量的增加而呈现总体增加趋势,纤维陶粒施用量控制为20%和40%时,所产鸡毛菜质量尚还安全,当其施用量大于40%时,所产鸡毛菜会受到轻度污染。以粉煤灰和小麦秸秆为实验原料拓展了二者的综合利用途径,减少了二者对生态环境的压力；水处理滤料的应用实现了以废治废；资源化实验研究完善了整体思路,延伸了变废为宝的产业链,对提高资源（秸秆、粉煤灰、水）利用率和实现污染物零排放具有深远意义,具有环境、生态、经济和社会多重效益。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- Contents

- 插图清单

- 表格清单

- 1 绪论

- 1.1 选题背景

- 1.1.1 水危机和水污染

- 1.1.2 粉煤灰和秸秆对生态环境的压力

- 1.1.3 国家的相关政策

- 1.2 研究目的和意义

- 1.3 主要研究内容

- 1.4 技术路线

- 2 文献综述

- 2.1 我国城市污水处理现状

- 2.2 曝气生物滤池（BAF）的研究进展

- 2.3 粉煤灰利用概况

- 2.3.1 国内外粉煤灰利用概况

- 2.3.2 粉煤灰在水处理中应用

- 2.3.3 粉煤灰在农业方面的利用

- 2.4 农作物秸秆利用概况

- 2.4.1 国内外农作物秸秆利用概况

- 2.4.2 农作物秸秆在水处理中的应用

- 2.5 秸秆-粉煤灰纤维陶粒的优势

- 3 小麦秸秆-粉煤灰纤维陶粒的制备

- 3.1 试验材料方法

- 3.2 秸秆含量及粒径对纤维陶粒性能的影响

- 3.3 外加药剂对纤维陶粒性能的影响

- 3.4 粉煤灰及纤维陶粒重金属浸出试验

- 3.5 小麦秸秆-粉煤灰纤维陶粒性能评估

- 3.6 本章小结

- 4 小麦秸秆-粉煤灰纤维陶粒处理城市污水

- 4.1 挂膜启动

- 4.2 运行期间对COD、氨氮和总磷的去除

- 4.3 运行期间对重金属的去除

- 4.4 处理含油餐饮废水

- 4.5 本章小结

- 5 纤维陶粒处理城市污水后资源化试验研究

- 5.1 指标测定

- 5.2 对蔬菜种子萌发率的影响

- 5.3 对蔬菜生长状况的影响

- 5.4 对蔬菜产量的影响

- 5.5 蔬菜重金属含量测定与分析

- 5.6 蔬菜重金属污染评价

- 5.7 本章小结

- 6 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 作者简介

- 攻读硕士期间发表论文情况

### 相关论文文献

- [1].全株青贮小麦秸秆饲喂肉牛增重效果的试验研究[J]. 中国牛业科学 2020(02)

- [2].生物活化改性小麦秸秆纤维素基仿贻贝复合材料的制备[J]. 功能材料 2020(07)

- [3].河南省小麦秸秆资源饲料化收储利用状况调查[J]. 中国畜牧业 2020(16)

- [4].关于小麦秸秆综合利用技术研究[J]. 农家参谋 2019(06)

- [5].浅析馆陶县小麦秸秆利用现状[J]. 河北农业 2017(09)

- [6].小麦秸秆压缩块一维等温吸湿性能研究[J]. 新型建筑材料 2015(03)

- [7].小麦秸秆纤维地膜原料打浆工艺参数优化[J]. 农业工程学报 2020(11)

- [8].小麦秸秆截段高量还田对大棚夏秋茬蕹菜产量及土壤肥力的影响[J]. 广东农业科学 2020(04)

- [9].粗纤维降解菌对玉米、小麦秸秆堆肥酶活性及微生物数量的影响[J]. 现代农业研究 2020(09)

- [10].不同地区小麦秸秆的营养价值及瘤胃降解规律[J]. 饲料工业 2018(23)

- [11].饲喂小麦秸秆和小麦青贮对泌乳奶牛采食量、产奶性能和消化率的影响[J]. 中国饲料 2018(06)

- [12].小麦秸秆合理加工喂牛羊[J]. 农村养殖技术 2010(14)

- [13].衡水市小麦秸秆的综合利用[J]. 农技服务 2010(10)

- [14].衡水市小麦秸秆综合利用探讨[J]. 农业机械 2010(26)

- [15].益生菌发酵小麦秸秆对肉牛生长性能、养分表观消化率及经济效益的影响[J]. 中国饲料 2020(19)

- [16].小麦秸秆替代化肥钾在水稻上的应用效果[J]. 天津农业科学 2017(11)

- [17].小麦秸秆机械化全量还田探讨[J]. 现代农业科技 2015(18)

- [18].不同品种对冬小麦秸秆分解系数的影响[J]. 江苏农业科学 2015(06)

- [19].小麦秸秆生物炭对高氯代苯的吸附过程与机制研究[J]. 土壤学报 2015(05)

- [20].小麦秸秆生物炭研究现状综述[J]. 农村科学实验 2017(10)

- [21].小麦秸秆的妙用[J]. 农业科技与信息 2014(04)

- [22].小麦秸秆机械化全量还田“六改”技术对比试验分析[J]. 农业装备技术 2014(05)

- [23].小麦秸秆的抗拉特性试验研究[J]. 农业装备与车辆工程 2013(02)

- [24].秸秆掺量对玻化微珠-小麦秸秆复合保温砂浆性能的影响[J]. 混凝土与水泥制品 2013(07)

- [25].炭化小麦秸秆对水中氨氮吸附性能的研究[J]. 安全与环境学报 2012(01)

- [26].用于复合材料的小麦秸秆纤维性能及制备工艺[J]. 农业工程学报 2012(09)

- [27].混掺小麦秸秆对不同土壤育苗砖蒸发的影响[J]. 水土保持通报 2012(05)

- [28].岐山县小麦秸秆利用现状及对策[J]. 农机市场 2011(10)

- [29].小麦秸秆粘结剂燃烧特性的试验研究[J]. 环境科学与技术 2010(S2)

- [30].麦秆盐酸预处理对酶解产糖的影响[J]. 现代盐化工 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b70656307530aafbc69e55a3.html