# 含钌复合氧化物的结构因素对性能的影响—具有嵌入结构的Ru-Sn氧化物

### 论文摘要

电极是电化学工业领域的核心部件,高性能电极材料的合成和优化是目前研究的重点,Ru02系列电极材料是通过活性物质的氧化还原反应来实现能量的存储,它具有良好的导电性和在酸碱性溶液中的稳定性,是相对理想的电极材料。锡作为一种性能良好的半活性组元,涂层中添加锡对于Ru02起着基体搭桥的作用。SnO2的加入也可使电极氧化物涂层的表面积增大,所以可以有效的提高涂层的催化活性和稳定性,延长钛阳极的使用寿命；从结构上看,二氧化锡同二氧化钌一样,具有金红石相结构,其晶型结构稳定且唯一,符合阳极材料所需要的晶型结构。本实验研究结果发现：嵌入纳米Sn02晶种电极在提高电极电催化活性上具有显著效果；晶种的嵌入量对电极的催化活性有很大的影响,嵌入适量的Sn02晶种可以增大涂层钛阳极的活性。而加入过量的晶种会使得涂层间的结合力不够而导致涂层脱落,从而导致电极的电催化活性下降。当热处理温度为270℃、热处理时间为30min时,涂层钛阳极具有最高的催化活性。未嵌入Sn02晶种的涂层是由锡基和钌基的金红石固溶体所构成,而嵌入10%-70%SnO2晶种的RuO2-SnO2复合涂层主要由是由SnO2、RoO2基固溶体和（Sn,Ru）02金红石固溶体所构成,其中的Ru02基固溶体的成分接近纯Ru02,涂液前驱体分解后产生了新的Sn02,故实际Sn02含量比实验投入量高。采用添加Sn02的方法获得了摩尔含量大约为28-33%含量的（Sn,Ru）02金红石固溶体相。结构对性能产生重大影响,故本文引入第一性原理计算,采用密度泛函理论的方法对金红石型Sn02+Ru02电极涂层的结构进行了计算。试图建立Ru-Sn氧化物固溶体的成分与单胞体积的数量关系。经过计算与修正找到了可以表征实际SnxRu1-xO2结构的有效方法。其中固溶度与单胞体积的数量关系为：V’=62.94+9.82x+0.1787x2-1.382x3。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 文献分析

- 1.1 电化学电极材料

- 1.2 氧化物电极材料

- 1.3 高活性电极材料

- 1.3.1 钌基氧化物电极材料

- 1.3.2 Sn基氧化物材料

- 2'>1.3.2.1 SnO2

- 1.3.2.2 含Sn氧化物电极材料

- 1.4 工业用Ru-Sn氧化物电极材料

- 1.4.1 Ru-Sn氧化物电极材料电催化性能的优势

- 1.4.2 Ru-Sn复合氧化物的析氧性能

- 1.4.3 Ru-Sn复合氧化物的电容性能

- 1.5 Ru复合氧化物的制备方法

- 1.5.1 热分解氧化法

- 1.5.2 溶胶凝胶法

- 1.5.3 高能球磨技术

- 1.6 嵌入式结构氧化物电极材料

- 1.7 选题的意义与研究内容

- 1.7.1 问题的提出

- 1.7.2 研究内容

- 1.7.3 创新点

- 第二章 实验方法和数据处理

- 2.1 实验材料和设备

- 2.1.1 实验材料

- 2.1.2 实验仪器

- 2.2 样品的制备过程

- 2.2.1 基材处理

- 2.2.2 纳米晶种的制备

- 2.2.3 涂层溶液的配制

- 2.2.4 涂层钛阳极试样的制备

- 2.3 测试与分析

- 2.3.1 电化学性能测试

- 2.3.2 析氧性能测试

- 2.4 结构分析

- 2.4.1 XRD

- 2.4.2 形貌与结构观察

- 第三章 嵌入不同比例晶种的涂层结构及其对性能的影响

- 3.1 实验过程

- 3.1.1 实验材料的制备

- 3.1.2 测试方法

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 相成分与相结构

- 3.2.1.1 XRD

- 3.2.1.2 SEM

- 3.2.1.3 HRTEM分析

- 3.2.2 电化学特性

- 3.2.2.1 CV曲线

- 3.2.2.2 析氧性能

- 3.2.2.3 活性点分布

- 3.3 结论

- 2晶种电极的性能'>第四章 不同烧结温度下嵌入300℃SnO2晶种电极的性能

- 4.1 实验过程

- 2晶种的制备及XRD对比'>4.1.1 不同温度SnO2晶种的制备及XRD对比

- 4.1.2 不同温度的RuSn涂液的制备

- 4.2 电化学测试

- 4.3 实验结果分析

- 2涂层的循环伏安曲线分析'>4.3.1 250℃烧结嵌入SnO2涂层的循环伏安曲线分析

- 2嵌入量对比电容的影响'>4.3.2 SnO2嵌入量对比电容的影响

- 4.3.3 不同温度的比电容性能分析

- 4.3.4 内外活性分析

- 4.3.5 析氧活性分析

- 4.4 结论

- 第五章 270℃烧结温度下嵌入式电极的性能分析

- 5.1 实验过程

- 5.1.1 试样的制备

- 2晶种的制备'>5.1.1.1 嵌入SnO2晶种的制备

- 5.1.1.2 270℃不同烧结时间嵌入式Ru-Sn电极的制备

- 5.1.2 电化学测试

- 5.2 热处理时间对电催化性能的影响

- 5.2.1 不同烧结时间电极的循环伏安表征

- 2相同嵌入量电极的CV曲线比较'>5.2.1.1 SnO2相同嵌入量电极的CV曲线比较

- 2未嵌入和嵌入电极的CV曲线比较'>5.2.1.2 SnO2未嵌入和嵌入电极的CV曲线比较

- 5.2.2 热处理时间对比电容的影响

- 5.2.3 析氧活性分析

- 5.3 结论

- 附录Ru-Sn氧化物固溶体结构的分析与模拟

- 1 固溶体结构分析的计算方法和结构模型

- 1.1 固溶体结构分析的计算方法

- 1.2 固溶体结构分析的结构模型

- 2 样品制备与测试

- 3 结果与讨论

- 2含量对晶格常数的影响'>3.1 SnO2含量对晶格常数的影响

- 3.2 V-x关系的建立

- 3.3 计算数据的可靠性分析

- 3.4 拟合公式的修正

- 4 结论

- 总结论

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历

- 攻读硕士期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].铅对铁铝复合氧化物吸附铜的影响[J]. 天津农业科学 2019(03)

- [2].氧化物的分类及其中的“不一定”[J]. 教学考试 2018(41)

- [3].高熵氧化物的制备及应用研究进展[J]. 过程工程学报 2020(03)

- [4].复合氧化物的制备及其在铝–空气电池中的性能[J]. 硅酸盐学报 2019(09)

- [5].氧化物/氧化物陶瓷基复合材料的研究进展[J]. 航空制造技术 2015(S2)

- [6].几类N-氧化物的应用和直接合成方法[J]. 四川大学学报(自然科学版) 2016(03)

- [7].氧化物的类型归纳[J]. 中学化学 2015(09)

- [8].水中氧化物的污染及其测定方法探究[J]. 科技致富向导 2014(32)

- [9].聚乙二醇诱导下多种形貌钼氧化物的可控制备[J]. 无机盐工业 2014(12)

- [10].确定化学式的六种方法[J]. 数理化学习(初中版) 2014(04)

- [11].甾醇氧化物分析方法研究进展[J]. 粮食与油脂 2013(05)

- [12].汽车车架焊接过程中焊接氧化物的控制[J]. 汽车工程师 2012(06)

- [13].Li-Sb-Mn复合氧化物在水溶液介质中的脱Li~+/吸Li~+性能(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2011(07)

- [14].铁锰复合氧化物对镉离子吸附特征及影响因子研究[J]. 西南师范大学学报(自然科学版) 2016(07)

- [15].含钆铀氧化物中氧化钆含量的测定——ICP-AES法[J]. 科技资讯 2015(17)

- [16].对氮的氧化物性质实验的改进与反思[J]. 教育 2018(17)

- [17].例谈质量守恒定律的出题角度[J]. 数理化解题研究 2016(20)

- [18].氮的氧化物溶于水的计算[J]. 高中数理化(高二版) 2008(06)

- [19].铈锆复合氧化物的研究及产业化进展[J]. 中国材料进展 2013(02)

- [20].臭氧降解显影废水中显影剂及其氧化物总量的研究[J]. 镇江高专学报 2011(01)

- [21].3-甲叉-奎宁环碱氧化物的合成[J]. 黑龙江科技信息 2011(34)

- [22].沃氏氧化物制备过程中副产物的生成与结构分析[J]. 科学技术与工程 2017(01)

- [23].非氧化物多孔陶瓷的研究进展[J]. 耐火材料 2016(03)

- [24].浅论氧化物冶金工艺的新进展[J]. 中国新技术新产品 2016(20)

- [25].铁酸钴复合氧化物制备及光催化研究[J]. 分子科学学报 2015(03)

- [26].高分辨电感耦合等离子体质谱法测定地质样品中稀土元素的氧化物干扰研究[J]. 岩矿测试 2013(04)

- [27].铋钼复合氧化物的研究进展[J]. 功能材料 2013(18)

- [28].还原热处理对铈锆铝复合氧化物性能的影响[J]. 物理化学学报 2012(01)

- [29].灼烧温度对镨钕二元氧化物粒度和形貌影响的研究[J]. 稀土 2010(01)

- [30].灼烧温度对镨钕二元氧化物比表面积、密度影响的研究[J]. 稀土 2010(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b72b39e9e2212e516d4c819e.html