# 园林绿化工程施工技术要点分析冯宇进

佛山市顺德区新杰华园艺有限公司528300

摘要：随着我国经济的发展，城市化的进程不断的加快，伴随而来的是工业的迅猛发展，人们的居住的空间也面临着严峻的生态和环境问题，所以为了满足人们对于居住环境的要求和为了改善城市的生态环境，以及为了我国对宜居城市的建立，本文首先分析了园林绿化工程的主要特征，探讨了园林绿化工程的具体施工技术，并就其质量控制要点进行具体论述。

关键词：园林；绿化工程；施工技术

引言：园林绿化工程能够为人们提供一个良好的休息及娱乐的场所，在这里人们可以尽情的亲近大自然，回归大自然，拉近人与自然的距离。同时，园林绿化工程能够极大的改善城市生活环境，对于保护地球、保护生态环境也有着积极的意义。因此，掌握园林绿化工程的施工技术对促进园林工程的建设有着极其重要的现实意义。

1.园林绿化工程的主要特征

对于城市园林的绿化工作而言，主要就是指能够增加城市园林的绿色植被的覆盖面积，增加植物的品种，提升城市园林的可观赏性与生态性。这使得园林工程的绝大多数实施对象都属于具备生命体征的活体，借助于不同季节植物的搭配以及各种植物特点和属性的不同来达到净化空气，达到创造景观的作用和目的。鉴于城市园林属于自然景观与人造景观的结合体，这使得在进行城市园林绿化过程中如何把握好两者之间的协调性，成为了一个值得研究的问题。一般来说，城市园林都追求人造景观的艺术美与自然美能够协调统一。为此，在进行城市园林绿化时，园林工程在景观小品、植物配置以及古典建筑等相关方面更要注重艺术性，要求营造出的效果能够给人以美的感受，但是设计师不可能在所有细节上都达到这一要求。为了弥补这点不足，就应当发挥出现场工程技术人员的创造性，通过相应的劳动来实现设计师的最终意图和思想。

2.园林绿化工程施工技术要点

在我国的园林工程主要就是对水景、假山、道路、给排水、造地形、绿化栽植等等众多的内容构成的，这些主要内容从设计到施工最主要的目的就是为了实现建成之后的景观效果，努力营造一个良好和谐的园林景观，绿化工程是园林工程中最主要的组成部分，它的建设质量的好坏直接影响着整个园林景观的整体效果，同时也对城市的生态、人们的居住产生重要的影响，所以掌握好园林绿化工程的技术，对于绿化工程的作用也是巨大的。

2.1首先是根据城市的建筑物的建设分布情况对园林绿化工程进行设计，并且不断的实验和检查工程的可行性；当确定园林绿化工程设计的可行性后，在园林的使用现场，要把所有的垃圾、杂草、在等进行全面的清理，组织各种机械设备对绿化面进行平整，尤其是对道路的两旁建立绿化带时，要对中央的分隔带换上能够满足苗木声场需要的土壤，一般为40厘米。但是这个深度要根据实际情况而定。

2.2最好植物的选苗工作，一般要终止的草木都是健康、鲜活、新鲜、无公害、根系发达、易生长、生命里顽强的植株进行栽培，在通常的情况下，一到两年的植株，高度都要在10厘米到4.厘米高，植株的冠径应该在25厘米到60厘米之间，其主要的分支不得低于3到4个，要选择叶子健壮，色泽光亮的。这些植物根据植物生长的适宜季节进行种植。

2.3排碱管施工，排碱管的施工是根据排碱管的施工的图纸进行放线，并且在经过了反复的检验后才能开挖；对于排碱管的沟槽底要清理干净，主要就是为了防止烂泥、积水或是杂物堆积在槽底，在排碱管安装前要对管子的外形进行检查，主要是看有无破损、裂痕等情况的出现，一般常用的排碱管是PVC100双臂波形塑料盲管，在铺设前要先填10厘米的中砂，这样做的主要目的就是为了避免碱土和盲管接触，对盲管产生腐蚀作用，在对槽床和横管进行连接时，要做到良好的结合，防止悬空的情况出现。在排碱管铺设好以后，要及时的用中砂填好。

2.4在城市的园林绿化的建设中对于园路的建设一般采用的是铺设石子，不淡是为了增加远虑的情趣和美观更重要的是石子有良好的渗水作用，所以石子的渗水层在铺设过程中对石子直径的选择是1到3厘米为最佳，并且要求没有异物出现，这些石子要均匀的铺成10厘米厚的一层，在铺设的过程中要特别的注意已经铺设好的排碱管道的完好无损。

2.5对于园林绿地中的喷灌系统的施工中最主要的管道的掩埋应该按照设计的规定进行，做到顺直、平整、抬高、降低、弯曲等各种形态的平稳过渡，固定墩的设计也要按照规定进行，喷灌系统的干支管主要采用的是UPVC管，喷头的选定是根据实际情况确定的，但是不宜过多，会造成水源的浪费，在安装的过程中要做到，支管和竖管、竖管和喷头的连接是密封可靠的，对竖管的安装要做铅直和稳定。

2.6为了保障园林绿化工程的质量，必需加强对园林绿化工程的后期护养的控制。一般情况下，园林绿化工程的工期在6个月内比较多，但是合同却规定了园林绿化工程的后期养护期是树苗的两个生长季节，所以，为了保障树种的成活率，必需在施工过程中做到当天种植树木当天浇透定根水，使泥土充分吸收水分，根系与土紧密结合，促进根系的发育。

3.园林绿化工程施工的质量控制措施

3.1做好设计交底和图纸会审工作

由于绿化施工工程和建筑施工工程不同，建筑工程只要严格按照图纸的设计方案施工就可以，而绿化施工工程是再创作的过程，面临着如何通过绿化体现设计思想和理念的问题。因此，做好施工前期图纸设计交底和图纸会审工作就显得非常重要。图纸设计交底时，要求设计单位详细介绍设计意图，而施工单位也要深刻领会设计理念，以便在施工中灵活运用。比如在植物种植时，如何使其既搭配和谐又生动有趣，仅靠施工图纸是无法体现出来的，需要施工单位充分理解设计思想。

3.2提高施工人员的素质

园林绿化施工的成功与否，与施工人员素质密切相关，因此要通过以下几点提升园林工程施工人员的素质。

3.2.1施工人员要有一定的园林施工基础知识、专业的操守、艺术的修养，这样才能准确地营造出图纸上没有的多维的植物空间配置。

3.2.2施工人员要有一定的经验，才能将设计图纸的思想很好地表达出来。因此，在选择绿化工程施工队伍时，必须考察其业绩。业绩越好，对于质量越有保障。

3.3把好园林绿化工程验收关

为保证绿化施工质量到位，绿化工程必须先进行建筑主体工程验收，可以采取绿化工程监理制。园林绿化工程监理要遵循科学的准则，以科学的态度、科学的方法进行监理工作。园林绿化监理人员要做到从工程施工到工程竣工验收全过程跟踪，发现不合格材料、工序、产品及时整改，保证园林绿化工程每个环节、每个步骤不出问题，从而保证整个园林绿化工程施工的质量，创造出既符合使用功能，又注重景观视觉效果，同时又体现生态的高质量、高品位的样板工程。

结束语：园林绿化工程的建设是改善城市生活环境、保护城市生态环境的重要举措，其施工质量也成为了人们关注的焦点。为提高园林绿化工程施工质量，工程建设单位应做好设计到施工各个环节的工作，积极学习和吸收国内外先进的园林绿化施工技术及管理经验，在不断的实践中提高园林绿化工程的施工技术，从而建造出高品质的园林工程。

参考文献：

[1]罗丽娟.谈园林绿化的施工技术[J].上海农业科技.2010（01）.

[2]穆桂林.园林绿化工程的施工技术与管理措施[J].中国农业信息.2012（17）.

[3]陈锋.关于园林绿化工程施工技术探析[J].城市建设理论研究.2013（14）.

[4]严汉华.浅谈园林绿化工程施工技术[J]绿色科技.2014（10）.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b75a586e2f7f97d6ad8c1d6c.html