# 水电站地下主厂房防火性能化设计研究

### 论文摘要

随着我国经济建设的日益发展,各种类型的工业建筑相继涌现,并逐渐向着大型化、地下化以及高层化发展。由于此类现代化工业厂房中采用了大量新技术,新材料,新工艺,且生产过程和工艺流程的特殊要求,往往不能按照现有的相关国家防火规范的要求使用防火墙分隔。而工业厂房内往往存有大量的可燃物、甚至是易燃易爆物品,还有大批现代化的机器设备,增加了火灾发生的可能性和后果的严重性。本文以水电站地下主厂房的性能化防火设计为例,探讨了性能化防火设计在工业厂房中的应用,是对性能化的防火设计方法在现代化工业厂房中的应用有益的探索。通过FDS火灾模拟软件建立火灾模型,按照火灾场景的设计原则,选择了具有代表性的火灾场景进行火灾模拟,并对比分析了火源位置相同时有机械排烟和无机械排烟两种工况,以验证机械排烟系统的有效性。利用日本的人员安全疏散经验公式对人员的安全疏散时间进行了预测。根据性能化防火设计中的安全性判定准则和判据,以及设定的安全目标研究了该地下主厂房内火灾时人员安全疏散和防止火灾蔓延的性能。并利用多种方法和技术手段对不能满足人员安全疏散条件的场景提出了改进措施。最后对下一步研究内容及性能化防火研究的发展进行了展望。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 研究现状

- 1.2.1 国外性能化研究现状

- 1.2.2 国内性能化研究现状

- 1.3 本课题的研究意义及研究内容

- 1.4 章节安排

- 2 性能化防火设计综论

- 2.1 概念及特点

- 2.1.1 性能化防火设计的概念

- 2.1.2 性能化防火设计的特点

- 2.2 性能化设计的步骤

- 2.2.1 设计准备阶段

- 2.2.2 定量评估阶段

- 2.2.3 文件编制阶段

- 2.3 性能化防火的设计要点

- 2.3.1 火灾场景设计

- 2.3.2 人员的安全疏散

- 2.3.3 安全疏散的标准

- 2.3.4 火灾蔓延分析

- 2.3.5 自动喷水灭火系统

- 3 安全性判据及火灾场景设定

- 3.1 性能化安全性判定准则及判据

- 3.1.1 人员疏散安全性判定准则、判据

- 3.1.2 防止火灾蔓延扩大的判定准则

- 3.2 性能化设计安全目标

- 3.3 安全疏散的影响因素

- 3.3.1 烟气层的高度

- 3.3.2 热辐射

- 3.3.3 对流热

- 3.3.4 烟气中有害气体

- 3.3.5 能见度

- 3.4 烟控系统设计

- 3.4.1 烟羽流的质量流量

- 3.4.2 烟气层平均温度

- 3.4.3 烟羽流的体积流量

- 3.5 火灾场景设定

- 3.5.1 火灾的发展过程

- 3.5.2 火灾荷载

- 3.5.3 火灾增长类型

- 3.5.4 火灾最大热释放速率的确定

- 4 水电站地下主厂房防火性能化实例研究

- 4.1 工程概况

- 4.1.1 基本情况

- 4.1.2 地下厂房

- 4.1.3 排烟系统

- 4.1.4 存在的主要消防问题

- 4.2 火灾模拟软件

- 4.2.1 火灾模拟软件FDS简介

- 4.2.2 主要功能

- 4.2.3 基本守恒方程

- 4.3 火灾场景设定

- 4.3.1 建立火灾模型

- 4.3.2 火源位置的设定

- 4.3.3 火灾场景设定结果

- 4.4 烟气运动情况

- 4.4.1 火灾位置A

- 4.4.2 火灾位置B

- 4.4.3 火灾位置 C

- 4.4.4 火灾位置 D

- 4.5 模拟结果及分析

- 4.5.1 火灾场景 A-1

- 4.5.2 火灾场景 A-2

- 4.5.3 火灾场景 B-1

- 4.5.4 火灾场景 B-2

- 4.5.5 火灾场景 C-1

- 4.5.6 火灾场景 C-2

- 4.5.7 火灾场景 D-1

- 4.5.8 火灾场景 D-2

- 4.5.9 小结

- 4.6 疏散时间预测方法

- 4.6.1 疏散开始时间的预测

- 4.6.2 人员疏散经验公式计算（日本避难安全检证法）

- 4.6.3 人员安全疏散的计算机模拟

- 4.7 安全疏散时间的计算

- 4.7.1 疏散人数的确定

- 4.7.2 疏散开始时间

- 4.7.3 主厂房内人员的疏散时间

- 4.8 结果分析

- 4.8.1 人员安全疏散性能

- 4.8.2 防止火灾蔓延的性能

- 4.8.3 防火对策及改进措施

- 5 结论及展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 作者在读期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].电厂主厂房土建施工技术的具体分析[J]. 环球市场信息导报 2017(18)

- [2].选煤厂钢结构主厂房设计与施工几点体会[J]. 内蒙古煤炭经济 2016(21)

- [3].“潜伏”的日子[J]. 中国核工业 2010(07)

- [4].水电站地下主厂房施工通风动态数值模拟[J]. 工程力学 2009(12)

- [5].冶金主厂房区域水泥搅拌桩地基处理应用浅析[J]. 门窗 2019(03)

- [6].火电厂主厂房不同布置方式下地震反应对比分析[J]. 水利与建筑工程学报 2011(02)

- [7].火电厂主厂房土建施工中常见问题分析及质量控制措施[J]. 科技与企业 2014(15)

- [8].电建主厂房土建施工中常见问题与质量控制[J]. 民营科技 2011(09)

- [9].冶金企业炼钢主厂房悬吊管雨水系统设计要点[J]. 工程建设与设计 2009(06)

- [10].中国2010年上海世博会城市未来探索馆——南市发电厂主厂房改扩建工程[J]. 建筑学报 2009(07)

- [11].向家坝水电站地下主厂房开挖关键施工技术[J]. 四川水力发电 2009(04)

- [12].发电主厂房的通风量计算及气流组织设计探讨[J]. 节能 2019(02)

- [13].潮南：印染中心主厂房全部封顶[J]. 潮商 2019(05)

- [14].电厂扩建工程主厂房钢筋混凝土结构的施工[J]. 价值工程 2014(35)

- [15].某电厂主厂房地基处理方案比较[J]. 科技情报开发与经济 2012(15)

- [16].尊村一级站主厂房柱间支撑变更设计简述[J]. 山西水利 2011(08)

- [17].火电厂主厂房土建施工中常见问题分析及质量控制措施[J]. 智能城市 2020(04)

- [18].对火电厂主厂房土建施工中常见的问题分析及质量控制措施[J]. 中华民居(下旬刊) 2013(10)

- [19].对火电厂主厂房土建施工中常见问题分析及质量控制措施[J]. 广东科技 2008(24)

- [20].烧结主厂房机尾型钢结构的一种安装方法[J]. 四川建筑 2014(06)

- [21].多跨钢结构炼钢主厂房框排架用钢量控制[J]. 山东冶金 2015(02)

- [22].主厂房扩建端布置建构筑物对施工的影响[J]. 武汉大学学报(工学版) 2017(S1)

- [23].TSC桩在天钢连铸主厂房工程中的应用[J]. 建筑 2010(01)

- [24].钢铁公司中型连轧主厂房设计及施工问题分析[J]. 东方企业文化 2014(17)

- [25].水电工程地下主厂房三维参数化设计方法[J]. 水力发电学报 2009(01)

- [26].钢结构火电厂主厂房抗震性能评估[J]. 建筑结构学报 2016(S1)

- [27].电厂主厂房混凝土结构的加固设计探析[J]. 黑龙江科技信息 2010(28)

- [28].钢筋混凝土结构电厂主厂房静力弹塑性分析[J]. 低温建筑技术 2009(11)

- [29].合理设计电站主厂房详图缩短施工工期[J]. 居业 2015(08)

- [30].电厂主厂房BIM初探[J]. 电力勘测设计 2014(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b764d78f208811586a0779fa.html