# 钢筋混凝土桥梁检测评定与加固技术研究

### 论文摘要

在我国20世纪50、60年代建成的桥梁,大多数都已经超限服役,出现了很多病害和缺陷,阻碍了当地交通、运输、物流、商贸等行业的发展,很难适应当今国内高速发展的经济建设态势。是拆除重建还是加固延长使用寿命?根据我国大部分中小城市和县乡的经济状况,要全部拆除新建需要承担相当昂贵的费用,大大增加当地财政负担,同时,部分桥梁还具有一定的历史和政治意义。面对这一问题,我们首先需要对现有桥梁进行完整的检测,再根据桥梁的受损状况做进一步的评估,才能拟定桥梁的进一步处理方案。本文以四川大竹东柳河大桥为背景,对钢筋混凝土桥梁的现场检测、评估及加固进行了探讨,主要开展了如下的工作：1、钢筋混凝土旧桥的现场检测,首先对一些较为先进的检测方法进行了探讨,为了全面、细致、深入了解四川大竹东柳河大桥目前的技术状况,对该桥进行了全面的检测并对病害原因进行了分析。2、钢筋混凝土旧桥的评估,对评估方法进行了探讨,建立大竹东柳河大桥有限元模型并进行理论计算分析,通过荷载试验并依据现场检测结果对该桥进行了评估分析。3、钢筋混凝土旧桥的加固,对桥梁加固新技术与加固方案的优选进行了探讨,根据检测、评估结果和使用要求,提出了大竹东柳河大桥的加固处理方案和施工工艺,可为同类的大跨度桥梁加固提供参考和借鉴。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 现有桥梁状况

- 1.1.1 我国现有桥梁状况

- 1.1.2 国外现有桥梁状况

- 1.2 国内外桥梁检测发展现状

- 1.3 桥梁检测与加固技术研究的意义

- 1.4 评定桥梁承载能力的原则

- 1.5 桥梁检测的常用方法

- 1.6 本论文的主要内容

- 第二章 钢筋混凝土旧桥的现场检测

- 2.1 检测目的

- 2.2 检测内容

- 2.3 检测方法

- 2.4 四川大竹东柳河大桥检测

- 2.4.1 桥梁概况

- 2.4.2 检测内容

- 2.4.3 检测结果及分析

- 2.5 本章小结

- 第三章 钢筋混凝土桥梁的评估

- 3.1 概述

- 3.2 评估方法

- 3.2.1 桥梁承载能力评估法

- 3.2.2 钢筋混凝土桥梁状态评估法

- 3.3 四川大竹东柳河大桥的的评估

- 3.3.1 静力荷载试验

- 3.3.2 动力荷载试验

- 3.3.3 检测评估结论

- 3.4 本章小节

- 第四章 钢筋混凝土桥梁加固技术探讨

- 4.1 钢筋混凝土桥梁加固的特点

- 4.2 钢筋混凝土桥梁加固的一般原则

- 4.2.1 钢筋混凝土桥梁需要加固的现状

- 4.2.2 钢筋混凝土桥梁加固方法的选用原则

- 4.3 钢筋混凝土桥梁加固的主要方法

- 4.3.1 上部构造的常用加固方法

- 4.3.2 钢筋混凝土桥梁下部构造的常用加固方法

- 4.4 加固方案的优选

- 4.5 四川大竹东柳河大桥的加固维修建议

- 4.6 本章小节

- 第五章 总结及展望

- 5.1 本文取得的主要成果

- 5.2 存在的问题

- 5.3 展望

- 致谢

- 参考文献

- 在学期间发表的论著及取得的科研成果

### 相关论文文献

- [1].钢筋混凝土桥梁试验检测技术及其发展趋势[J]. 建材与装饰 2019(36)

- [2].公路钢筋混凝土桥梁试验检测技术及应用[J]. 门窗 2019(17)

- [3].装配式钢筋混凝土桥梁施工工艺研究[J]. 工程技术研究 2019(24)

- [4].钢筋混凝土桥梁腐蚀机理与防护探讨[J]. 全面腐蚀控制 2020(03)

- [5].公路钢筋混凝土桥梁试验检测技术分析[J]. 河南建材 2020(02)

- [6].钢筋混凝土桥梁耐久性问题及对策研究[J]. 建材与装饰 2020(11)

- [7].装配式钢筋混凝土桥梁施工工艺研究[J]. 居舍 2020(12)

- [8].钢筋混凝土桥梁试验检测技术及其发展[J]. 科学技术创新 2020(16)

- [9].钢筋混凝土桥梁试验检测技术及发展趋势[J]. 江西建材 2020(05)

- [10].钢筋混凝土桥梁遭火灾后的检测与评定[J]. 工程与建设 2020(04)

- [11].公路钢筋混凝土桥梁试验检测技术现状及应用研究[J]. 运输经理世界 2020(03)

- [12].钢筋混凝土桥梁试验检测技术及应用探究[J]. 黑龙江交通科技 2018(12)

- [13].钢筋混凝土桥梁腐蚀机理和防治措施[J]. 交通世界 2019(08)

- [14].钢筋混凝土桥梁防腐蚀处理策略[J]. 全面腐蚀控制 2019(07)

- [15].钢筋混凝土桥梁防腐蚀技术分析[J]. 全面腐蚀控制 2019(09)

- [16].钢筋混凝土桥梁试验检测技术及其发展趋势[J]. 门窗 2019(13)

- [17].钢筋混凝土桥梁试验检测技术的应用分析[J]. 居舍 2018(05)

- [18].基于可靠度的既有公路钢筋混凝土桥梁碳化寿命预测研究[J]. 中国公路 2017(01)

- [19].钢筋混凝土桥梁裂缝成因分析和防治方法[J]. 工程技术研究 2017(01)

- [20].钢筋混凝土桥梁检测技术[J]. 建材与装饰 2016(50)

- [21].钢筋混凝土桥梁耐久性设计的方法[J]. 交通世界 2017(12)

- [22].钢筋混凝土桥梁腐蚀机理与防护[J]. 全面腐蚀控制 2017(07)

- [23].钢筋混凝土桥梁防腐蚀处理措施[J]. 全面腐蚀控制 2017(08)

- [24].试论钢筋混凝土桥梁耐久性设计[J]. 城市道桥与防洪 2016(01)

- [25].钢筋混凝土桥梁裂缝类型及分析[J]. 交通世界 2016(Z1)

- [26].既有钢筋混凝土桥梁结构老化控制技术分析[J]. 交通世界 2016(18)

- [27].钢筋混凝土桥梁防腐涂装工艺分析[J]. 科技创新与应用 2016(25)

- [28].裂缝对于钢筋混凝土桥梁耐久性的影响及防范措施[J]. 交通建设与管理 2014(24)

- [29].钢筋混凝土桥梁检测方法分析[J]. 黑龙江交通科技 2015(06)

- [30].断裂力学理论在钢筋混凝土桥梁加固中的应用研究[J]. 城市地理 2017(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b76607efa51a5da4cc704065.html