# 地面气象观测改革调整后数据异常问题分析处理

1昔阳县气象局山西晋中045300；2左权县气象局山西晋中032600；3和顺县气象局山西晋中032700

摘要：本文结合山西省昔阳县气象局地面气象观测的实际，首先简要概况了改革调整后地面气象观测业务流程，接着分析了地面气象观测改革调整后数据异常问题的处理方法，最后给出了几点提升地面气象测报质量的几点对策，仅供相关部门进行参考。

关键词：地面气象观测；异常数据；分析处理；对策

引言

随着科技的进步和气象业务的不断拓展，地面气象测报工作逐渐朝着自动化的方向发展，地面气象测报质量和测报效率都得到了不同程度的提升。为了尽快适应现代化气象事业的发展，扎实推进气象现代化体系建设，各级台站根据地面气象观测业务改革调整的内容，开始对本台站内的观测业务进行改革调整。现阶段，我国的气象事业已经基本结束了人工观测和自动化观测并存的时代。自地面气象观测业务改革调整后，山西省昔阳县的地面测报业务质量得到了明显增强，但是在实际的测报工作中，因受到各种因素的影响，很容易使观测数据出现异常，严重阻碍了天气预报、气象科研等气象工作的顺利开展。

1、改革调整后地面气象观测业务流程

根据国家气象总局的规定，自山西省昔阳县气象局正式启用新型自动气象站以来，对地面气象观测业务流程和平台软件都进行了更换，全面开启了使用新型ISOS-SS测报业务软件。该观测软件主要有两部分组成，分别是SMO模块和MOI模块，其中SMO模块主要有数据层、应用层、接口层等几部分组成，主要是用来构建主机、网络设备等基础硬件平台，它的主要任务是完成自动观测业务，同时还具有观测、编制、设置参数、质量控制、观测仪器设备维护、观测数据维护等功能。MOI模块的主要功能是完成业务处理，对观测到的气象要素数据信息进行一系列的采集、查询和发送，可以实现观测数据的质量控制，最后再借助于FTP完成报文的传输。

2、地面气象观测改革调整后数据异常问题分析处理

2.1小时和分钟降水量不一致的问题分析处理

自台站实行自动化观测以来，当出现降水天气时，在地面气象观测数据报告中经常会有小时降水量和分钟降水量显示不一致的情况，其主要表现形式是分钟降水量可以正常显示，但却不显示小时降水量数据信息。为了确保地面气象观测质量的完整性和准确性，地面测报人员需要结合实际的降水量数据，直接更改小时降水量数据，进而达到质量控制的目的。如果测报人员没有对小时降水量进行更改，则会使小时降水量和分钟降水量出现累积不相等，降低观测数据的有效性，同时会直接影响观测结果。通常情况下，地面气象观测设备会选择在正点时刻对当天的气象要素数据进行处理，此时在测报软件上的指示灯会显示为黄色，为了确保台站内的测报质量，应在测报软件上的指示灯显示为绿色后处理异常数据信息。

2.2降水停止后，仍有降水记录

在实际的地面气象测报工作中，当降水天气结束后，观测人员会发现台站内有降水量数据信息，出现这种情况的原因是工作人员对观测仪器设备的日常操作和维护不正确造成的。一旦发现这种情况，需要测报人员及时找出问题原因，并有针对性的进行处理。如果是滞后降水，可能是在降水传感器的翻斗内还存在剩余雨水，使得台站内有0.1~0.3mm的降水记录。值班过程中，如果在降水停止后的2h内仍旧有少量的降水记录，此时可以将滞后的降水量记录移动到降水停止的1min内；如果滞后降水出现在降水停止的2h后，测报人员可以直接将滞后的降水记录删除。如果在夜间不值班期间出现有滞后降水，此时的测报人员很难准确判断出降水结束的时间，可以保持原有的记录不变，将其看做是正确记录处理；如果降水数据异常是由于观测仪器设备维护不当造成的，可以结合实际，对异常数据信息进行缺测或者是无降水天气进行处理。

2.3A文件中正点数据异常或缺测的分析处理

在地面气象观测改革调整后，如果测报人员发现A文件中的正点气象要素数据异常或者缺测，应首先检查在A文件中是否存在正点时刻的分钟观测数据信息，如果不存在，则可以选择正点前后10min内与正点记录较为接近的观测数据代替异常或者缺测的气象要素数据，之后进行不正常记录；如果观测到的气象要素数据在正点前10min内出现缺测，可以选取除了正点10min内的极值和时累计值的其它同正点时刻的观测数据相接近的数据；如果观测到的气象要素数据在正点前后10min出现缺测，可以不进行补测；如果观测到的湿度、温度、降水量、气压以及风向风速数据在02:00、08:00、14:00以及20:00出现缺测，可以选择正点后10min内的人工观测值进行补测。

2.4蒸发数据异常的分析处理

若因观测仪器设备维护不当或者是出现降水天气造成小时内的蒸发量数据异常，此时应将蒸发量数据记为0；如果是因蒸发传感器故障导致的蒸发数据异常，可以选择备份自动站的蒸发量数据替代小时异常数据；若台站内没有备份自动站，而观测到的蒸发量数据又在1h内出现缺测，则可以使用内插法求出该时次内的缺测数据；如果连续超过2h的蒸发量数据缺测，则应做好对应时次内缺测蒸发量数据的处理；如果台站内的蒸发传感器在短时间内不能恢复正常，需要采取人工观测，蒸发的降水量数据可以选择人工观测到的降水量数据或者自动站数据进行替代；当自动站的蒸发日合计数据出现缺测，在使用人工观测到的日蒸发量替代时，可以在19:00~20:00这段时间内记录代替的数据，业务软件OSSMO软件中其他时次为空，MOI中其它时次为“－”。

3、提升地面气象测报质量对策

3.1做好观测仪器设备的日常管理维护

为了提升地面气象测报质量，测报人员应做好观测仪器设备的日常管理维护。工作人员应对各种观测仪器设备、电源系统以及通信系统等的运行环境加强巡视，同时还要做好仪器设备的防雷保护、维修维护等工作，在发现问题后及时向上级部门报备并处理。

3.2提升测报人员的综合素质

为了不断提升地面观测业务质量和业务水平，应加强对昔阳县气象局观测人员综合素质的培养。首先，应树立起责任意识，测报人员应自觉遵守职业道德，具有吃苦耐劳的精神；其次，样加强对地面气象观测业务的理论知识、操作技能、规范要求以及业务工作流程加强学习；最后台站应加强对测报人员的日常培训，在培训结束后进行考核，对于考核优秀的人员可以参与到年度评优评先工作中来。

3.3不断完善地面气象观测业务规章制度

结合昔阳县气象局开展地面测报工作的实际，添加一些规范要求，不断对台站内的业务规章制度进行完善，每位工作人员应严格按照规章制度的要求进行。在值班过程中，避免做一些与测报工作无关的事情，防止异常数据出现，同时还要制定出合理的交接班制度。

参考文献：

[1]尹海燕,刘志虹,欧茜怡,等.业务改革后地面气象测报中数据异常的分析及处理[J].科技展望,2015(36).

[2]罗植荣.业务改革后地面测报工作中异常数据的处理[J].农业与技术,2013,33(12).

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b76ebd75b03b014d70e897c4.html