# 介孔分子筛MCM-41吸附CO2研究

### 论文摘要

PEI作为具有丰富的氨基的长链高聚合物是性能良好的CO2吸附剂。但是单独使用其进行CO2气体吸附有许多的缺点和不足。比如起活吸附温度较高、只能在低温进行吸附并且吸附量较少。选择MCM-41作为吸附剂载体可以很好改进这些缺点。本文首先研究了PEI负载在MCM-41上进行CO2吸附的工艺条件的探索，探讨了不同负载量、不同温度以及CO2气速（气体分压）对吸附量的影响。吸附剂随着温度的增加，吸附量先增大后减小，在100摄氏度左右达到最大。而随着负载量的增加，气体吸附量也是逐渐增加。当负载量超过50%的时候，单位质量PEI的吸附量减少。可以看出MCM-41与PEI之间的协同作用在低负载量时并不明显，当负载量在50%的时候协同作用最明显，PEI单位吸附量最大。而当负载量超过50%的时候PEI就会逐渐堵塞在孔道口处，使CO2不能进入孔道内部，造成PEI分散度和利用率的下降。所以，本文制备的吸附剂吸附CO2的工艺条件为在100摄氏度下，负载50%PEI进行气体吸附。MCM-41介孔分子筛具有较高的水热稳定性及单一的孔道结构，而且具有较大的比表面积。通过不同方法合成的MCM-41可以具有不同的比表面积、孔径孔容和骨架结构等。这些不同孔道参数会对PEI的负载分散以及对CO2的吸附量产生影响。本文利用XRD，高倍透射电镜，N2等温吸附/脱附等方法对分子筛进行表征，测定和研究了不同的制备条件对MCM-41内部结构造成的影响。然后使用热重方法分析了吸附剂样品的CO2吸附性能。之后研究了MCM-41孔道内部的介孔结构对CO2吸附性能的影响。结果表明，同时具有大的比表面和孔容的介孔分子筛更有利于PEI的负载和分散。使用硫酸进行酸碱调节制备成的介孔分子筛MCM-41具有1131m2g-1比表面积和0.926cm3g-1的MCM-41样品负载了50%PEI，可达到了269.3mg/g-PEI的高吸附量。比同等温度下纯PEI的吸附量提高了2.4倍。分子筛原粉由于内部有模板剂所形成的胶束的存在，孔道内部被胶束分割成许多的亚纳米空间的分级结构。利用孔道内部的分级结构可以提高有机胺的分散度，提高CO2的吸附量。本文研究了通过使用化学萃取方法部分脱除模板剂，负载PEI制备固体吸附剂。用XRD、FT-IR、TEM、BET和TG对吸附剂进行表征，研究了模板剂所形成的分级结构对PEI分散度和CO2吸附量的影响。MCM-41原粉负载50%PEI得到的CO2吸附量比MCM-41煅烧后负载50%PEI样品提高了12.6%，达到131mg/g-吸附剂。原粉负载50%PEI与MCM-41煅烧后负载75%PEI吸附量基本一致，但是前者针对PEI的CO2吸附量为262mg/g，而后者为175mg/g，吸附量提高了50%。这说明在原粉孔道内部，由于存在丝状胶束而形成的分级结构提高了有机胺的分散度，从而增加了对CO2的吸附量。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 文献综述

- 1.1 二氧化碳捕集技术的概述

- 1.1.1 物理性捕集二氧化碳技术

- 1.1.2 化学性捕集二氧化碳技术

- 1.1.3 膜分离捕集技术

- 1.1.4 富氧燃烧技术

- 1.1.5 生物性捕集二氧化碳技术

- 2的研究应用概括'>1.2 有机胺吸收 CO2的研究应用概括

- 2机理'>1.2.1 有机胺吸收 CO2机理

- 2工艺'>1.2.2 MEA 富集 CO2工艺

- 1.2.3 工艺过程中所存在的问题

- 1.3 介孔分子筛 MCM-417

- 1.3.1 介孔材料合成机理

- 1.3.2 液晶模板机理

- 1.3.3 协同作用机理

- 1.3.4 M41S 系列介孔分子筛的结构及合成

- 2吸附剂'>1.4 介孔二氧化硅 CO2吸附剂

- 1.4.1 嫁接法

- 1.4.2 浸渍法

- 1.4.3 载体结构对氨基分散产生的影响

- 1.5 研究意义与主要内容

- 第二章 实验部分

- 2.1 实验试剂与仪器

- 2.2 实验仪器

- 2.3 MCM-41 分子筛的制备

- 2.3.1 水热晶化法合成 MCM-41 分子筛

- 2.3.2 Zn-MCM-41 分子筛的制备

- 2.3.3 氨水为碱源合成微米 MCM-41 分子筛

- 2.3.4 硅酸钠作为硅源制备的 MCM-41 分子筛

- 2.3.5 正硅酸乙酯为硅源合成 MCM-41 分子筛

- 2.3.6 氨水为碱源合成制备 MCM-41 分子筛

- 2.3.7 酸性条件下 MCM-41 分子筛的合成

- 2.4 PEI 负载 MCM-41 介孔分子筛

- 2.5 MCM-41 表征

- 2.5.1 XRD

- 2.5.2 FT-IR

- 2.5.3 BET

- 2.5.4 TG/DTG

- 2.5.5 SEM

- 2.5.6 TEM

- 2工艺条件研究'>第三章 PEI-MCM-41 吸收 CO2工艺条件研究

- 2研究'>3.1 PEI 吸收 CO2研究

- 2反应机理'>3.1.1 PEI 吸收 CO2反应机理

- 2性能研究'>3.1.2 PEI 吸收 CO2性能研究

- 2性能研究'>3.1.3 MCM-41 吸收 CO2性能研究

- 2的研究'>3.2 MCM-41 负载 PEI 吸附 CO2的研究

- 2性能的影响'>3.2.1 温度对 MCM-41 负载 PEI 吸附 CO2性能的影响

- 2研究'>3.2.2 不同压力 MCM-41 负载 PEI 吸附 CO2研究

- 3.2.3 不同负载量对吸附剂吸附性能的影响

- 3.3 PEI 与 50%PEI-MCM-41 程序升温研究分析

- 3.4 总结与分析

- 2的影响'>第四章 MCM-41 内部孔道结构对吸附 CO2的影响

- 4.1 XRD 表征

- 4.2 BET 分析

- 4.3 SEM 和 TEM 分析

- 2性能分析'>4.4 不同制备方法制备 MCM-41 吸附 CO2性能分析

- 4.5 结论与分析

- 241'>第五章 MCM-41 部分脱出模板剂负载 PEI 吸收 CO241

- 5.1 MCM-41 分子筛改性

- 5.1.1 MCM-41 模板剂的脱除

- 5.1.2 有机胺的负载

- 5.2 对脱部分除模板剂后的 MCM-41 表征分析

- 5.2.1 XRD 分析

- 5.2.2 FT-IR 光谱分析

- 5.2.3 TEM

- 2等温吸附分析'>5.2.4 N2等温吸附分析

- 5.2.5 TG/DTA 分析

- 5.3 总结与分析

- 第六章 结论与展望

- 参考文献

- 发表论文和科研情况说明

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].电厂中CO_2捕集技术的成本及效率[J]. 清华大学学报(自然科学版)网络.预览 2009(09)

- [2].应用CO_2超临界萃取苋菜红色素的工艺研究[J]. 粮食与食品工业 2019(06)

- [3].纳米流体强化CO_2水合物生成的研究进展[J]. 现代化工 2019(12)

- [4].稠油油藏蒸汽驱后期CO_2辅助蒸汽驱技术[J]. 石油勘探与开发 2019(06)

- [5].曲安奈德局部封闭结合CO_2点阵激光治疗增生性瘢痕[J]. 中外医学研究 2019(34)

- [6].CO_2响应性高分子乳化剂的制备与性能评价[J]. 油田化学 2019(04)

- [7].铝酸盐水泥在高温和CO_2气氛的水化机理研究[J]. 水泥工程 2019(06)

- [8].CO_2驱集输管道内腐蚀机理研究[J]. 化学工程与装备 2020(01)

- [9].CO_2-环烷烃/芳香烃界面张力的测定与估算[J]. 化工学报 2020(01)

- [10].超临界CO_2放空特性分析与装置设计[J]. 流体机械 2019(12)

- [11].高焓CO_2气流壁面两步催化机制对非平衡气动加热影响的数值模拟[J]. 国防科技大学学报 2020(01)

- [12].铅基堆超临界CO_2复合循环发电系统热力学分析[J]. 工程热物理学报 2020(01)

- [13].CO_2浓度升高对宁夏枸杞果实发育期形态指标及糖分积累影响[J]. 南京林业大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [14].设施甜椒土垄和垄嵌基质栽培方式CO_2排放通量日变化比较[J]. 华北农学报 2019(S1)

- [15].重组人血管内皮抑制素联合CO_2点阵激光治疗瘢痕疙瘩的临床疗效观察[J]. 中国药物应用与监测 2019(06)

- [16].试验模拟包气带CO_2变化及对水化学的影响[J]. 水文 2020(01)

- [17].基于超临界CO_2抗溶剂技术的姜黄素固体脂质纳米粒研究[J]. 中药材 2019(07)

- [18].微通道反应器内CO_2传质反应行为研究[J]. 化学工程 2020(01)

- [19].环氧乙烷装置循环气中CO_2浓度对催化剂选择性的影响[J]. 石油和化工设备 2020(02)

- [20].氢氧化钙的固碳功能性研究-CO_2浓度与碳化时间的影响[J]. 功能材料 2020(01)

- [21].胜利油田特低渗透油藏CO_2驱技术研究与实践[J]. 油气地质与采收率 2020(01)

- [22].CO_2-原油混相带形成机理与表征方法[J]. 油气地质与采收率 2020(01)

- [23].高温高盐油藏聚合物微球-CO_2复合驱的适应性[J]. 油田化学 2020(01)

- [24].15%CO_2胁迫下雨生红球藻积累油脂制生物柴油[J]. 太阳能学报 2020(03)

- [25].CO_2泄漏对稻田水基础水质指标的影响研究[J]. 环境科学学报 2020(04)

- [26].供暖用CO_2空气源热泵变频运行性能研究[J]. 太阳能学报 2020(03)

- [27].光子嫩肤联合超脉冲CO_2点阵激光治疗光老化皮肤的临床疗效[J]. 中国激光医学杂志 2020(01)

- [28].超脉冲CO_2激光联合自体表皮移植治疗白癜风的近期和中期效果分析[J]. 中国处方药 2020(03)

- [29].运用手持技术绘制CO_2浓度变化地图——以上海市地铁2号线为例[J]. 化学教学 2020(03)

- [30].2019年全球生物质燃烧CO_2排放研究[J]. 科技风 2020(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b7a56abcf44a885939eab97e.html