# TiB2/Al2O3复合阴极的制备工艺研究

### 论文摘要

基于惰性阳极和可湿润性阴极的炼铝新技术可望降低原铝生产成本和能耗,且环境友好,它的成功将给传统铝电解工业带来新的技术革命。惰性阴极是该工艺成功开发的关键。本文在“863”计划和国家科技支撑计划的资助下,以设计开发一种新的TiB2/Al2O3复合阴极材料为目标,研究了制备工艺与组成变化对复合阴极体积密度、孔隙率、抗压强度、抗弯强度、抗热震性能的影响,并通过骨料粒度级配设计,获得了TiB2/Al2O3复合阴极骨料的最佳粒度配方。主要研究内容及结果如下：（1）确定了碳纤维预分散与球磨相结合的混料工艺。与直接混料相比较,优化混料工艺后复合阴极的体积密度提高了9.5%,孔隙率降低了16.18%,抗压强度及抗弯强度分别提高了49.28%、162.18%。（2）确定了复合阴极原料配方。随着TiB2添加量的增加复合阴极的体积密度、孔隙率、抗压强度及抗弯强度逐步提高；随着氧化铝溶胶和碳纤维添加量的增加,复合阴极的体积密度、孔隙率、抗压强度、抗弯强度及残余抗弯强度呈先增加后降低的趋势,而复合阴极的孔隙率则先降低后增加。最佳配方为：Al2O3溶胶为50wt%,TiB2粉末为10wt%,刚玉粉为40wt%,碳纤维为1.5wt%,其复合阴极体积密度为2.72g/cm3,孔隙率为29.88%,抗压强度为38.75MPa,抗弯强度为21.39MPa,残余抗弯强度5.11MPa,强度保持率为23.89%。（3）确定了直径为50mm的TiB2/Al2O3复合阴极骨料最优粒度级配配方,并进一步优化复合阴极性能。大颗粒刚玉（0.6-0.7mm）为42wt%,二级刚玉颗粒为（R=5）18wt%,刚玉粉为20wt%, TiB2粉为20wt%；其粒度级配TiB2/Al2O3复合阴极体积密度2.92g/cm3,孔隙率24.16%,抗压强度42.33MPa,抗弯强度为24.78MPa。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 前言

- 1.1 研究背景

- 1.2 铝电解用可润湿性阴极的研究进展

- 1.2.1 可润湿性阴极的性能要求

- 2基可润湿性阴极的研究进展'>1.2.2 铝电解用TiB2基可润湿性阴极的研究进展

- 1.3 选题的目的与意义

- 第二章 文献综述

- 2.1 陶瓷基复合材料的复合理论

- 2.2 陶瓷材料的抗热震性及研究进展

- 2.3 陶瓷材料的强韧化技术及研究进展

- 2.3.1 陶瓷材料强韧化技术

- 2.3.2 陶瓷材料纤维强韧化研究进展

- 2.4 粒度级配理论研究及应用

- 2.4.1 连续级配理论及应用

- 2.4.2 间断级配理论及应用

- 2.5 论文主要内容与方案

- 2/Al2O3复合阴极的制备与性能研究'>第三章 TiB2/Al2O3复合阴极的制备与性能研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验

- 3.2.1 实验原料与设备

- 2/Al2O3复合阴极的制备'>3.2.2 TiB2/Al2O3复合阴极的制备

- 3.2.3 性能检测与分析

- 3.3 结果及讨论

- 3.3.1 物相组成与性能检测

- 2/Al2O3复合阴极性能的影响'>3.3.2 混合工艺对TiB2/Al2O3复合阴极性能的影响

- 2/Al2O3复合阴极性能的影响'>3.3.3 原料组成对TiB2/Al2O3复合阴极性能的影响

- 3.4 小结

- 2/Al2O3复合阴极的制备与性能研究'>第四章 粒度级配TiB2/Al2O3复合阴极的制备与性能研究

- 4.1 引言

- 4.2 实验

- 4.2.1 实验原料与设备

- 2/Al2O3复合阴极骨料粒度级配研究'>4.2.2 TiB2/Al2O3复合阴极骨料粒度级配研究

- 2/Al2O3复合阴极的制备'>4.2.3 TiB2/Al2O3复合阴极的制备

- 4.2.4 性能检测与分析

- 4.3 结果与讨论

- 2/Al2O3复合阴极骨料粒度级配'>4.3.1 TiB2/Al2O3复合阴极骨料粒度级配

- 2/Al2O3复合阴极性能的影响'>4.3.2 粒度配方对TiB2/Al2O3复合阴极性能的影响

- 2/Al2O3复合阴极探索'>4.3.3 振动成型粒度级配TiB2/Al2O3复合阴极探索

- 4.4 小结

- 第五章 结论与展望

- 5.1 总结与结论

- 5.2 展望与建议

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].不同粘结剂基TiB_2-C复合阴极中碱金属的渗透迁移行为(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2014(04)

- [2].复合阴极材料发射特性分析[J]. 强激光与粒子束 2008(05)

- [3].碳碳复合阴极在相对论速调管放大器中的应用[J]. 强激光与粒子束 2016(05)

- [4].Fe-TiB_2/Al_2O_3复合阴极的电解性能及元素迁移行为[J]. 工程科学学报 2019(08)

- [5].熔渗法制备固体氧化燃料电池LaNi_(0.6)Fe_(0.4)O_(3-δ)基纳米复合阴极在开路条件下的铬中毒（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2016(05)

- [6].过渡金属氮碳复合阴极材料研究进展[J]. 热加工工艺 2014(24)

- [7].TiB_2-C复合阴极中碱金属(K、Na)的渗透及其对阴极电解膨胀的影响(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2013(06)

- [8].嫁接多硫化物到功能化的氮-卤化合物上实现高性能锂硫电池（英文）[J]. Science China Materials 2020(10)

- [9].基于聚多巴胺/氧化锌复合阴极缓冲层的倒置聚合物太阳能电池的研究[J]. 物理学报 2017(19)

- [10].石墨-金刚石复合阴极的强流脉冲性能[J]. 西南科技大学学报 2018(04)

- [11].挤压铸造工艺制备高功率微波发射用碳纤维复合阴极研究[J]. 兵器材料科学与工程 2010(02)

- [12].SOFC多层复合阴极的制备及性能[J]. 人工晶体学报 2009(S1)

- [13].中温SOFC复合阴极材料的制备及性能[J]. 稀有金属材料与工程 2010(05)

- [14].基于改性沥青粘结剂的TiB_2-C复合阴极抗碱金属渗透性能[J]. 轻金属 2012(06)

- [15].纳米结构LSCF-SDC复合阴极的制备及其氧还原机理研究[J]. 无机材料学报 2017(04)

- [16].四针状氧化锌/还原氧化石墨烯复合阴极的场发射性能研究[J]. 光电子技术 2019(01)

- [17].Fe_3O_4对掺杂聚吡咯复合阴极的改性效果[J]. 水处理技术 2016(09)

- [18].固体氧化物燃料电池LSCF基复合阴极的电化学性能研究[J]. 山东陶瓷 2019(04)

- [19].铝电解用TiB_2/Al_2O_3复合阴极的烧结与性能研究[J]. 有色金属(冶炼部分) 2011(09)

- [20].固体氧化物燃料电池LSCF-SDC纳米复合阴极制备及性能研究[J]. 无机化学学报 2011(10)

- [21].锂离子电池三元复合阴极材料研究进展[J]. 化工新型材料 2012(02)

- [22].LSCF-La_(10)Si_6O_(27)复合阴极的制备与表征[J]. 稀有金属材料与工程 2011(S1)

- [23].中温固体氧化物燃料电池复合阴极材料LaBiMn_2O_6-Sm_(0.2)Ce_(0.8)O_(1.9)的制备与电化学性质[J]. 无机化学学报 2019(04)

- [24].复合阴极材料电-Fenton法处理难降解有机废水研究进展[J]. 水处理技术 2018(08)

- [25].核壳结构的LSCF-GDC复合阴极的合成研究[J]. 人工晶体学报 2018(12)

- [26].LaBaCo_2O_(5+δ)-Co_3O_4复合阴极的制备及电化学性能研究[J]. 人工晶体学报 2019(01)

- [27].LSM溶胶浸渍LSCF-GDC三相复合阴极制备及性能研究[J]. 无机材料学报 2016(07)

- [28].低成本制备的高稳定性碳纳米管复合阴极[J]. 液晶与显示 2008(06)

- [29].质子导体固体氧化物燃料电池的PrBa_(0.5)Sr_(0.5)Cu_2O_(6-δ)复合阴极材料[J]. 材料导报 2019(10)

- [30].低温电解质[K_3AlF_6/Na_3AlF_6]-AlF_3-Al_2O_3熔体中TiB_2-C复合阴极的耐腐蚀性能[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2011(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b7ddb6acd635263894f649f0.html