# 星载InSAR图像配准及三维信息提取研究

### 论文摘要

合成孔径雷达干涉测量( Interferometric Synthetic Aperture Radar,InSAR)技术以合成孔径雷达(SAR)成像原理为基础,结合了干涉测量技术,是近几十年来微波遥感领域中的一项重要成果,极具发展潜力。简要介绍了InSAR技术的特点、国内外发展历程以及主要应用领域,系统地阐述了SAR干涉成像技术的原理和数据处理流程,在此基础上,结合实例对复图像的配准以及提取三维信息的各步骤(去平地效应、干涉图滤波、相位解缠等)实现方法进行深入地分析和研究。复图像的配准是InSAR数据处理中的关键步骤,寻找快速高效的配准算法是该领域的研究热点。介绍了图像配准的一般步骤、几种常用的插值核以及干涉图的质量评价方法,重点研究了星载InSAR图像的配准算法。在分析了三种常用配准算法的基础上,提出了一种改进的基于频域相关的快速配准算法,分别采用频域相关和线性调频Z变换进行粗配准和精配准,最后利用傅里叶变换的平移性质对辅图像插值重采样。应用该算法对实际数据进行了实验,从配准时间和精度两方面进行了分析,实验结果证明该方法在保证配准精度的同时能够有效减少运算量,大大提高运算效率。在三维信息的提取过程中,需要利用相位解缠获取目标的高度信息,而去平地效应和干涉图滤波是提高解缠精度的主要步骤。分析了平地效应产生的原理和干涉图相位噪声的特点,介绍了常用的去平地效应方法,以及基于空域的圆周期均值、中值滤波与基于频域的Goldstein滤波的原理,并进行了相应的实验。比较了相位解缠中的Goldstein的枝切法与采用快速傅里叶变换实现最小二乘的算法,指出各自存在的优势及缺陷,并利用实际卫星数据完整地实现了InSAR成像技术的处理流程,生成了粗糙的相对数字高程模型。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 国内外InSAR技术的发展历史及现状

- 1.3 InSAR技术的应用

- 1.4 本文的主要内容及结构安排

- 第2章 SAR干涉测量理论

- 2.1 引言

- 2.2 InSAR成像模式

- 2.2.1 SAR交轨干涉测量

- 2.2.2 SAR顺轨干涉测量

- 2.2.3 SAR重复轨道干涉测量

- 2.3 InSAR三维成像技术基本原理

- 2.4 InSAR数据处理流程

- 2.4.1 InSAR图像预滤波

- 2.4.2 InSAR图像配准

- 2.4.3 平地效应去除与干涉图滤波

- 2.4.4 相位解缠

- 2.4.5 生成数字高程模型

- 2.5 本章小结

- 第3章 星载InSAR图像配准算法研究

- 3.1 引言

- 3.2 InSAR图像配准概述

- 3.2.1 InSAR图像粗配准

- 3.2.2 InSAR图像精配准

- 3.2.3 辅图像插值重采样

- 3.2.4 干涉图质量评价

- 3.3 InSAR图像配准算法

- 3.3.1 相关系数法

- 3.3.2 最大频谱法

- 3.3.3 最小平均波动函数法

- 3.4 基于频域相关的快速配准算法

- 3.4.1 基于频域相关的粗配准

- 3.4.2 基于CZT的精配准

- 3.5 实验结果与分析

- 3.6 本章小结

- 第4章 平地效应去除与干涉图滤波

- 4.1 引言

- 4.2 平地效应去除

- 4.2.1 平地效应产生的原理

- 4.2.2 常用的平地效应去除方法

- 4.3 干涉图滤波

- 4.3.1 干涉图相位噪声分析

- 4.3.2 常用的干涉图滤波方法

- 4.4 实验结果与分析

- 4.4.1 去除平地效应实验

- 4.4.2 干涉相位噪声滤波实验

- 4.5 本章小结

- 第5章 相位解缠

- 5.1 引言

- 5.2 枝切法

- 5.2.1 残差点与路径跟踪算法

- 5.2.2 Goldstein的枝切法

- 5.3 最小二乘法

- 5.4 实验结果与分析

- 5.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].InSAR应用于地质灾害早期识别的研究现状及趋势[J]. 人民长江 2019(S2)

- [2].基于InSAR的矿区沉降中心动态变化监测与分析[J]. 大地测量与地球动力学 2020(03)

- [3].InSAR相位解缠质量对比评价分析[J]. 矿山测量 2020(01)

- [4].基于卫星InSAR技术的地质灾害隐患点探测与形变分析[J]. 南京信息工程大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [5].基于迭代融合的InSAR技术获取数字高程模型研究[J]. 地球物理学进展 2020(01)

- [6].基于InSAR技术的矿区沉降监测研究进展[J]. 测绘与空间地理信息 2020(02)

- [7].基于时序InSAR的覆砂石尾矿坝形变演化研究[J]. 中国安全生产科学技术 2020(04)

- [8].阿尔金断裂带宽幅InSAR对流层延迟估计方法评估[J]. 武汉大学学报(信息科学版) 2020(06)

- [9].基于方差分量估计的多源InSAR数据自适应融合形变测量[J]. 地球物理学报 2020(08)

- [10].基于InSAR技术的黄河三角洲区域地表形变浅析[J]. 地理空间信息 2020(09)

- [11].南昌市地面沉降InSAR监测及影响因子分析[J]. 测绘科学 2020(11)

- [12].利用三维重建模型的机载InSAR区域网平差方法[J]. 武汉大学学报(信息科学版) 2017(02)

- [13].利用InSAR技术监测采矿区地表输电铁塔时序形变[J]. 电力勘测设计 2017(02)

- [14].InSAR干涉图及其加噪的数据模拟[J]. 工程勘察 2017(09)

- [15].背景电离层对低频重轨星载InSAR影响分析[J]. 雷达科学与技术 2015(06)

- [16].机载InSAR区域网平差数学模型研究[J]. 武汉大学学报(信息科学版) 2015(01)

- [17].InSAR技术在地面沉降监测中的应用[J]. 电子技术与软件工程 2015(22)

- [18].模拟InSAR干涉图的方法研究[J]. 地理空间信息 2013(06)

- [19].地质灾害InSAR成果可视化表达方法研究[J]. 测绘 2019(04)

- [20].一种适用于开采沉陷的InSAR最大可检测形变梯度函数模型[J]. 金属矿山 2020(03)

- [21].均值滤波和中值滤波对InSAR影像预处理的影响研究[J]. 测绘与空间地理信息 2020(S1)

- [22].江苏泰州地面沉降水准与InSAR集成监测[J]. 地质学刊 2020(Z1)

- [23].基于史赖伯规则的机载InSAR区域网平差[J]. 武汉大学学报(信息科学版) 2017(09)

- [24].基于INSAR技术的地表形变监测探究[J]. 中小企业管理与科技(中旬刊) 2016(10)

- [25].多视处理对时序InSAR技术的影响研究[J]. 测绘通报 2014(S2)

- [26].重轨星载InSAR测量中的大气校正方法综述[J]. 遥感技术与应用 2014(01)

- [27].Insar数据处理中相位解缠算法综述[J]. 矿山测量 2014(03)

- [28].卫星编队InSAR基线的确定方法[J]. 遥感信息 2013(02)

- [29].大地水准面高对InSAR大范围地壳形变监测的影响分析[J]. 地球物理学报 2013(06)

- [30].InSAR用于地理国情监测中地面沉降监测的现状及分析[J]. 测绘标准化 2013(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b7e6070672b4e7420467a4a8.html