# 基于导频的OFDM系统信道估计

### 论文摘要

由于宽带移动通信系统的无线信道的频率选择性和时变特性,OFDM信号需要在解调前进行必要的信道估计,补偿由于无线信道由于多径效应和多普勒效应引起的信道衰落,从而提高系统的误码性能。OFDM系统的信道估计主要用来对抗无线传输中的小尺度衰落,因此在OFDM系统性能研究中,信道模型的建立对信道估计的性能至关重要。在无线信道模型中,经典的Clarke冲激响应模型被业界广泛采用,它可以产生相关的瑞利或莱斯衰落；同时ITU通过大量的测试,提出了IMT2000在不同移动环境下的多径模型,如PA、PB、VA等多径衰落模型。同时移动速度所产生的多普勒频移是信道模型的另外一个重要指标。本文构建了PA多径和速度为120km/h、PB多径和速度为3km/h的信道模型研究信道估计的系统性能。在单天线系统(SISO)条件下,OFDM系统的衰落信道可看作为二维信号：时域和频域。通常OFDM系统采用的估计器是一维信道估计器,即先进行一维(频域)的估计,然后再进行另一维(时域)的估计,以获得二维的信道估计。高速的数据速率和低的误码要求迫使信道估计器兼有低的复杂度和较高的准确性。目前单天线系统(SISO) OFDM系统信道估计的算法有很多种,如线性插值、二阶插值、低通插值、最大似然估计、最小二乘估计、最小均方误差估计等。MIMO多天线技术由于其大幅度的提高系统的频谱效率而被业界推崇。相比SISO信道系统,信道估计由于空间的多种信道路径可看作三维信号,同时对信道估计的准确度要求更高。目前关于MIMO系统的信道估计的方法主要分为三大类：线性估计,如最小二乘法(LS)、最小均方误差法(MMSE);非线性估计,如最大似然法(ML)；线性自适应估计,如最小均方法(LMS)、递归最小二乘法(RLS)。本论文设计了OFDM系统的仿真平台,并建立了Clarke经典信道衰落模型和ITU关于IMT2000的多径衰落模型,同时研究、仿真并验证了该模型的相关特性,如时域相关函数、频域相关函数等。分析和仿真了UMB系统基于SISO信道的线性插值及最小均方误差的系统误码性能,在此基础上提出了改进的信道估计,即利用正确解调的数据信号对信道进行重新估计,从而达到更好的系统误码性能；同时研究和仿真了UMB系统基于MMO信道的线性信道估计,即最小二乘法(LS)、最小均方误差法(MMSE),并对串行干扰消除接收检测进行了研究。最后利用上述方法对UMB系统的信道估计性能进行了仿真,提出了不同信道环境下,最适合的信道估计方法。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 国内外相关领域技术发展概况

- 1.3 移动通信发展历史及现状

- 第二章 信道模型

- 2.1 多径时变信道

- 2.1.1 功率时延谱

- 2.1.2 相关带宽

- 2.1.3 相干时间

- 2.1.4 多普勒功率谱

- 2.2 单天线（SISO）信道模型

- 2.2.1 Clarke模型

- 2.2.2 时域自相关函数和多普勒频移

- 2.2.3 频域自相关函数和功率时延谱

- 2.3 多天线（MIMO）信道模型

- 第三章 OFDM原理和UMB系统

- 3.1 调制解调原理

- 3.2 循环前缀

- 3.3 OFDM系统模型

- 3.4 OFDM系统性能

- 3.5 UMB系统

- 第四章 UMB单天线系统信道估计

- 4.1 单天线系统（SISO）信道估计模型

- 4.2 导频信道分配

- 4.2.1 UMB系统导频信道分配

- 4.3 单天线系统（SISO）信道估计方法

- 4.3.1 传统插值法

- 4.3.1.1 三次仿样插值

- 4.3.1.2 平滑窗口插值

- 4.3.2 MMSE滤波法

- 4.3.3 改进插值法

- 4.3.4 改进MMSE滤波法

- 4.4 单天线系统（SISO）信道估计仿真结果

- 4.4.1 三次仿样插值

- 4.4.2 平滑窗口插值

- 4.4.3 MMSE滤波法

- 4.4.4 改进插值法

- 4.4.5 改进MMSE滤波法

- 第五章 UMB多天线系统信道估计

- 5.1 多天线系统（MIMO）介绍

- 5.2 多天线系统（MIMO）信道估计模型

- 5.2.1 MIMO导频信道分配

- 5.2.1.1 最小二乘法（LS）信道估计的MIMO导频信道分配

- 5.2.1.2 最小均方误差（MMSE）信道估计的MIMO导频信道分配

- 5.2.2 UMB系统MIMO导频信道分配

- 5.3 MIMO信道估计及仿真结果

- 5.3.1 最小二乘法（LS）信道估计及仿真结果

- 5.3.2 最小均方误差法（MMSE）信道估计及仿真结果

- 5.3.3 信道估计与干扰消除

- 第六章 总结

- 参考文献

- 附录

- 附录1 Clarke模型的时域相关函数

- 附录2 Clarke模型的频域相关函数

- 附录3 导频信道估计

- 附录4 维纳滤波估计

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].深度学习在无线通信系统信道估计中的应用[J]. 信息通信 2020(06)

- [2].信道亲师的理据探究[J]. 湖北经济学院学报(人文社会科学版) 2020(11)

- [3].浅谈基于协作的无线窃听信道安全通信与功率分配[J]. 数字通信世界 2017(03)

- [4].航空遥测远程信道预测方法[J]. 中国科技信息 2017(08)

- [5].一种信道选择的方法和设备[J]. 科技创新导报 2016(01)

- [6].一种信道选择的方法和设备[J]. 科技创新导报 2016(02)

- [7].不同环境下无线信道密钥生成性能研究[J]. 密码学报 2020(02)

- [8].基扩展模型下基于深度学习的双选信道估计方法[J]. 计算机测量与控制 2020(10)

- [9].OFDM系统基于压缩感知的信道估计方法[J]. 科技广场 2016(11)

- [10].基于压缩感知的时频双选信道估计研究[J]. 上海师范大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [11].5G信道测量解决方案[J]. 电信网技术 2015(11)

- [12].信道的容量:同一时间内传输多组信号[J]. 中国信息技术教育 2014(17)

- [13].多点协作传输的信道估计[J]. 清华大学学报(自然科学版) 2013(07)

- [14].优化信道虚拟调度在航天器上的应用仿真[J]. 计算机仿真 2014(08)

- [15].基于本地人工信道的新型OFDM信道估计方法[J]. 现代电子技术 2014(17)

- [16].基于配对t检验的侧信道泄露评估优化研究[J]. 小型微型计算机系统 2019(12)

- [17].无线通信的远程信道分布仿真研究[J]. 山东农业大学学报(自然科学版) 2020(04)

- [18].基于无线信道特征的跨层认证机制[J]. 信息工程大学学报 2017(03)

- [19].时间式网络隐信道技术综述[J]. 网络安全技术与应用 2017(09)

- [20].极化码中信道极化与编码译码的研究[J]. 齐齐哈尔大学学报(自然科学版) 2016(01)

- [21].基于时域特性信道指纹的场景识别[J]. 军事通信技术 2016(02)

- [22].基于OFDM的联合信道估计的定时方法[J]. 无线电工程 2016(10)

- [23].一种无人飞行器测控信道初步设计[J]. 航空兵器 2015(01)

- [24].无线信道特征加密系统设计[J]. 数字技术与应用 2015(07)

- [25].修改无线信道改善手机信号[J]. 电脑爱好者 2015(07)

- [26].人工智能辅助的信道估计最新研究进展[J]. 电信科学 2020(10)

- [27].高速铁路无线传播信道测量与建模综述[J]. 通信学报 2014(01)

- [28].卫星数传信道设计研究[J]. 中国新通信 2014(09)

- [29].基于联合稀疏模型的OFDM压缩感知信道估计[J]. 北京邮电大学学报 2014(03)

- [30].基于二维压缩感知的双选信道估计[J]. 计算机技术与发展 2013(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b80bf0f317f6629a81df415c.html