# 改性ACF协同等离子体去除空气中甲醛的研究

### 论文摘要

根据最近国内外关于治理甲醛的研究成果及存在的主要问题,主要研究改性ACF协同等离子体去除甲醛的方法。系统研究不同放电方式、波形等因素对甲醛去除率的影响,得出等离子体装置的结构参数;筛选出ACF原材料,对不同改性剂改性ACF去除甲醛效果进行对比分析,研究质量分数、浸泡时间、浸泡温度、烘干温度等因素对甲醛去除率的影响,得到最优改性条件;运用正交试验设计方法研究改性ACF协同等离子体去除空气中的甲醛。采用扫描电镜（SEM）、X-射线衍射仪（XRD）、傅立叶变换红外光谱仪（FI-IR）等分析改性ACF的微观形貌、物相结构及表面官能团对甲醛去除的影响,结论如下:（1）针板式电晕放电等离子体对甲醛去除效果较好,在直流脉冲电源下治理60min时甲醛去除率为43%、醛降解速率为0.0020 mg/（m3· min）。当电源波形为等周期的交流衰减波,治理60min甲醛去除率为44%,甲醛降解速率为0.0024 mg/（m3 · min）。（2）优化针板式等离子体装置结构参数,当采用风扇电压7V、极板孔径14.5mm、针长度为8mm、针板间距5mm、电源电压为4.5kV时,治理60min甲醛的去除率为59%,降解速率为 0.0027 mg/（m3 · min）。（3）未经改性的ACF样品对甲醛的去除率最高只有18%。采用KMnO4改性的ACF样品的纤维结构未被破坏,在纤维表面形成了粒径为0.15～1.85μm的微粒、包覆层,并且改变了样品的表面官能团,极大地提高了甲醛的去除能力,去除率增加了 63%,治理40min即可降至国标中甲醛浓度0.1mg/m3要求。当KMnO4质量分数为3%、浸泡温度为60℃、浸泡时间为50min时,所制备的样品的甲醛去除率、降解速率分别达到了其最大值84%、0.0073mg/（m3 · min）,且经20min治理即可使甲醛浓度降低至国标要求。（4）采用KMnO4改性ACF协同等离子体去除率最高的工艺条件为:KMn04质量分数为7%、浸泡时间为50min、浸泡温度为60℃、烘干温度为50℃,所制备的装置的甲醛去除率高为96%。决定KMnO4改性ACF对甲醛去除效果影响因素大小的顺序为:浸泡时间>浸泡温度>质量分数>烘干温度。（5）未经改性处理的ACF样品的X-射线衍射图谱中,在24°、43°附近存在两个宽峰,改性处理使这两个峰的宽度增加、衍射强度减弱,但不影响样品的d0002、d10、La、Lc值。经改性处理后,在ACF样品表面形成了-COOR、C=O、伯C-OH、H-O面外弯曲、C=CH2等官能团。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 文献综述

- 1.1 车内甲醛的污染来源、危害及其治理现状

- 1.1.1 车内甲醛污染来源

- 1.1.2 甲醛对人体的危害

- 1.1.3 车内污染物治理的国内外现状

- 1.2 改性ACF去除空气中的污染物

- 1.2.1 ACF的基本性质

- 1.2.2 ACF的改性方法及其应用

- 1.3 等离子体除去空气中的污染物

- 1.3.1 等离子体的概念及分类

- 1.3.2 等离子体去除污染物的原理

- 1.3.3 等离子体处理气体污染物的研究进展

- 1.4 课题发展方向与近期研究重点

- 1.5 本章小结

- 第2章 本文的主要研究思路、实验方案及分析测试方法

- 2.1 本文的研究思路

- 2.2 本文的主要研究内容

- 2.3 实验采用的原材料及试剂

- 2.3.1 ACF原材料

- 2.3.2 化学试剂

- 2.4 实验仪器

- 2.5 实验装置及实验流程

- 2.5.1 实验装置

- 2.5.2 实验流程

- 2.6 测式方法

- 2.6.1 等离子体参数测试

- 2.6.2 箱体自然衰减率测试

- 2.6.3 甲醛浓度测试

- 2.7 计算方法

- 2.8 改性ACF样品结构的分析方法

- 2.8.1 ACF样品的表面形貌（SEM）分析

- 2.8.2 ACF样品的X-射线衍射分析

- 2.8.3 ACF样品的傅立叶红外（FI-IR）测定

- 第3章 等离子体去除甲醛的研究

- 3.1 引言

- 3.2 等离子体装置

- 3.2.1 线-板式介质阻挡放电等离子体反应器

- 3.2.2 板-板式介质阻挡放电等离子体反应器

- 3.2.3 针-板式等离子体反应器

- 3.3 等离子体装置的甲醛去除效果

- 3.4 等离子体电源的选取

- 3.5 针板式等离子装置结构参数优化结果及分析

- 3.5.1 风扇电压对甲醛降解率的影响

- 3.5.2 极板孔径对甲醛降解率的影响

- 3.5.3 针长度对甲醛降解率的影响

- 3.5.4 针板间距对甲醛降解率的影响

- 3.5.5 电源电压单因素

- 3.6 本章小结

- 第4章 改性ACF对甲醛去除性能的影响研究

- 4.1 引言

- 4.2 ACF原材料筛选

- 4.3 ACF改性剂的选择

- 4.3.1 改性ACF对甲醛的处理结果分析

- 4.3.2 改性ACF的SEM图谱分析

- 4.3.3 改性ACF的FI-IR分析

- 4.4 影响改性ACF去除甲醛效果的工艺因素分析

- 4质量分数对改性ACF甲醛去除率的影响'>4.4.1 KMnO4质量分数对改性ACF甲醛去除率的影响

- 4改性ACF去除甲醛的影响'>4.4.2 浸泡时间对KMnO4改性ACF去除甲醛的影响

- 4改性ACF去除甲醛的影响'>4.4.3 浸泡温度对KMnO4改性ACF去除甲醛的影响

- 4.5 本章小结

- 第5章 改性ACF协同等离子体去除空气中的甲醛

- 4改性ACF协同等离子体去除甲醛的正交试验方案'>5.1 KMnO4改性ACF协同等离子体去除甲醛的正交试验方案

- 4改性ACF协同等离子体的正交实验极差分析'>5.2 KMnO4改性ACF协同等离子体的正交实验极差分析

- 5.3 ACF样品的XRD分析

- 5.4 改性ACF的SEM图谱分析

- 5.5 改性ACF的FI-IR图谱分析

- 5.6 小结

- 第6章 总结

- 参考文献

- 硕士期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].甲醛污染降解技术研究进展[J]. 中国职业医学 2020(02)

- [2].甲醛治理技术的进展[J]. 煤炭与化工 2018(12)

- [3].“零甲醛”家具根本不存在[J]. 黄河.黄土.黄种人 2017(23)

- [4].清除甲醛大作战——室内甲醛污染控制净化技术研究[J]. 发明与创新(中学生) 2017(01)

- [5].室内甲醛检测方法及防治措施研究[J]. 科学中国人 2016(33)

- [6].LC检测室内空气中的甲醛含量[J]. 食品界 2017(04)

- [7].室内装饰装修材料的甲醛污染检测与控制分析[J]. 明日风尚 2017(04)

- [8].警惕! 餐桌上的甲醛污染[J]. 祝您健康 2017(03)

- [9].甘肃省对流层甲醛柱浓度时空分布特征及影响因素研究[J]. 地球与环境 2018(06)

- [10].广州市住宅室内空气中甲醛污染检测与调查分析[J]. 建材与装饰 2019(11)

- [11].甲醛与健康[J]. 国际木业 2017(11)

- [12].春季南方某市不同环境中甲醛的分布特征与影响因素[J]. 南昌大学学报(工科版) 2017(04)

- [13].室内甲醛污染物检测技术的相关研究进展[J]. 化工时刊 2017(11)

- [14].室内甲醛来源及其防治措施[J]. 广州化工 2018(16)

- [15].乌鲁木齐市居民住宅室内空气中甲醛污染现状分析[J]. 干旱环境监测 2018(03)

- [16].居室甲醛污染的来源、检测与防治[J]. 化学教育 2008(01)

- [17].室内环境甲醛污染防控知识[J]. 中国标准导报 2013(05)

- [18].祛除甲醛污染的生物清醛酶诞生[J]. 化学与生物工程 2008(06)

- [19].甲醛污染的治理方法[J]. 国际木业 2020(01)

- [20].控制建筑装饰装修中甲醛污染的设计方法研究[J]. 山西建筑 2018(05)

- [21].室内空气中甲醛含量的测定方法[J]. 居舍 2017(32)

- [22].焦作市住宅室内空气中甲醛污染检测与调查分析[J]. 河南预防医学杂志 2018(11)

- [23].装修住宅室内环境空气中的甲醛污染研究[J]. 广东化工 2014(24)

- [24].滚蛋吧,甲醛君[J]. 科学之友(上半月) 2018(10)

- [25].浅析室内装修后甲醛污染以及防治对策[J]. 科技资讯 2014(06)

- [26].太原市商场甲醛污染状况及防控对策[J]. 中国药物与临床 2014(05)

- [27].今年有望解决家装室内环境甲醛污染问题[J]. 化学分析计量 2011(02)

- [28].怎样减少新房甲醛污染[J]. 建筑工人 2008(01)

- [29].室内空气中甲醛污染研究[J]. 环境与可持续发展 2008(05)

- [30].甲醛的检测与防治[J]. 新疆化工 2016(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b8232001df5284b49af9cfc9.html