# 基于多抄表模式的嵌入式手持抄表设备的设计与实现

### 论文摘要

随着自动抄表系统在居民住宅小区的大量应用,作为提高抄表员工作效率的移动服务终端——手持抄表设备也得到了长足发展。由于智能手持设备本身具有便携性、移动性、智能化等特点,且涉及嵌入式系统、嵌入式移动数据库、移动计算等多门学科技术,因此具备抄表功能的手持设备的研发是一个复杂而系统的工程。论文的主要工作是通过分析市场上流行的手持抄表设备的优缺点,设计并研发出一款兼容RS232、红外、无线射频等多种抄表模式的高性能手持设备,并且以Windows CE嵌入式操作系统为平台,实现了基于自来水自动抄表系统的应用软件。本论文首先根据系统功能需求,提出了手持抄表设备的软硬件整体开发方案,对各主要硬件模块及实现多抄表模式的扩展模块进行了研究和设计;然后研究了Windows CE操作系统的架构和定制步骤以及串口驱动的移植、添加方法,并且运用面向对象的编程思想和多线程技术,设计实现了抄表通用串口类,在自定义的抄表通信协议基础上,描述了抄表功能的具体实现过程;接下来研究了嵌入式移动数据库SQL Server CE在系统中的应用框架,分析了利用OLE DB接口高效访问本地数据库引擎的一般流程,并根据SQL Server CE中数据同步技术的功能特点,提出了移动环境下经过优化的数据同步应用设计策略,解决了移动设备最关键的数据同步问题。经现场测试,该手持抄表设备各项功能均符合设计要求,且具有高性能、低功耗、多模式等特点,市场前景十分广阔。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究背景及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 研究内容及创新点

- 1.4 论文内容结构

- 第二章 手持抄表设备系统整体设计

- 2.1 系统需求分析

- 2.1.1 手持抄表设备在AMR 系统中的位置

- 2.1.2 主要功能需求描述

- 2.2 系统整体方案设计

- 2.3 系统硬件结构设计

- 2.4 主要硬件模块及接口的选择与设计

- 2.4.1 处理器模块

- 2.4.2 存储器模块

- 2.4.3 人机交互模块

- 2.4.4 主要通信接口设计

- 2.4.5 其他可选通信模块

- 2.5 多抄表模式硬件扩展模块设计

- 2.5.1 RS232 抄表模块

- 2.5.2 串口红外抄表模块

- 2.5.3 无线射频抄表模块

- 2.6 系统软件模块设计

- 2.7 系统开发环境介绍

- 第三章 Windows CE 开发平台的定制与设计

- 3.1 嵌入式操作系统概述

- 3.1.1 几种主流嵌入式操作系统比较

- 3.1.2 Windows CE 嵌入式操作系统架构

- 3.2 基于Windows CE 平台的产品开发流程

- 3.3 Windows CE 操作系统的定制

- 3.3.1 Windows CE 的内核结构

- 3.3.2 系统内核定制

- 3.4 串口驱动的移植与添加

- 3.4.1 Windows CE.net 的驱动结构

- 3.4.2 串口驱动的中断处理

- 3.4.3 串口驱动移植

- 3.4.4 串口驱动添加

- 第四章 多种抄表模式的软件实现

- 4.1 应用程序开发工具的选取

- 4.2 Windows CE 串口应用开发特点

- 4.3 串口抄表功能实现

- 4.3.1 多抄表模式实现框架

- 4.3.2 抄表串口类设计实现

- 4.3.3 上层抄表通信协议

- 4.3.4 抄表功能模块的实现

- 第五章 嵌入式移动数据库的应用

- 5.1 嵌入式移动数据库中的关键问题

- 5.2 Windows CE 平台常用嵌入式移动数据库

- 5.3 SQL Server CE 应用框架

- 5.4 本地数据库管理

- 5.4.1 本地数据库开发环境搭建

- 5.4.2 OLE DB 方法访问本地数据库

- 5.4.3 数据库表结构设计

- 5.4.4 相关功能模块的实现

- 5.5 数据同步方法策略

- 5.5.1 系统数据同步的网络架构

- 5.5.2 SQL Server CE 数据同步技术

- 5.5.3 数据同步设计策略

- 5.5.4 同步功能模块的实现

- 第六章 全文总结与展望

- 6.1 全文总结

- 6.2 未来工作展望

- 参考文献

- 致谢

- 在学期间的研究成果及发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].基于单片机的嵌入式系统设计要点分析[J]. 数码世界 2017(02)

- [2].嵌入式系统的应用分析[J]. 科技创新导报 2017(27)

- [3].浅谈嵌入式系统对智能家居的影响[J]. 广东科技 2015(10)

- [4].对嵌入式系统的开发与应用研究[J]. 电子测试 2019(13)

- [5].嵌入式系统在物联网中的设计应用分析[J]. 电子世界 2014(16)

- [6].基于嵌入式系统下水情自动测报系统的设计与实现[J]. 电子技术与软件工程 2018(10)

- [7].嵌入式系统在物联网中的应用初探[J]. 信息化建设 2015(12)

- [8].看门狗定时器的设计与实施[J]. 电脑知识与技术 2010(31)

- [9].嵌入式系统的安全问题及应对策略[J]. 魅力中国 2009(13)

- [10].单片机在电子技术中的应用和开发[J]. 电子测试 2014(13)

- [11].高职院校嵌入式系统应用教学探索与实践[J]. 科技信息 2010(28)

- [12].嵌入式系统的应用现状及发展趋势[J]. 中国新通信 2018(23)

- [13].高职嵌入式课程体系及嵌入式实验室建设探索[J]. 电子技术与软件工程 2013(14)

- [14].嵌入式系统在医疗仪器上的应用[J]. 医疗卫生装备 2008(04)

- [15].嵌入式系统应用现状及发展趋势[J]. 科技信息 2011(02)

- [16].嵌入式系统实验教学的探讨及评价体系的建立[J]. 科技信息 2010(31)

- [17].浅析嵌入式系统中硬件设计对驱动程序实现的影响[J]. 网络安全技术与应用 2008(02)

- [18].安全关键系统的结构以及分区操作的实现[J]. 电子技术与软件工程 2019(02)

- [19].浅谈嵌入式系统的应用[J]. 科学家 2016(09)

- [20].嵌入式移动数据库研究[J]. 硅谷 2011(20)

- [21].基于嵌入式系统物联网的智能监测系统探究[J]. 信息记录材料 2020(06)

- [22].浅谈嵌入式系统的应用[J]. 农家参谋 2019(07)

- [23].集中授课方式在嵌入式系统课程教学中的应用[J]. 教育教学论坛 2015(49)

- [24].浅谈嵌入式系统在物联网中的应用[J]. 信息技术与信息化 2013(01)

- [25].嵌入式系统实验教学体系的探索与研究[J]. 装备制造技术 2009(01)

- [26].嵌入式系统在装配机器人控制中的应用[J]. 盐城工学院学报(自然科学版) 2009(02)

- [27].基于嵌入式系统应用的研究及趋势分析[J]. 农家参谋 2019(23)

- [28].基于应用的高校嵌入式系统方向培养模式探究[J]. 科技风 2018(17)

- [29].嵌入式移动数据库的研究[J]. 青春岁月 2012(06)

- [30].浅谈对嵌入式系统的认识[J]. 科技信息 2013(20)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b82ba523874ef04b5fa8ae16.html