# 等效滑移铰悬架模型仿真准确性的研究

### 论文摘要

建立汽车动力学实时仿真模型时,我们总是希望利用相对简化但又不失精确的模型替代实际中各种复杂的机构,以达到减小计算量,提高运算速度的目的,从而满足仿真的实时性要求。就目前的研究水平来看,通过对悬架的受力分析,找到悬架力与地面力、车身力之间的关系,可将悬架的多体结构简化为等效滑移铰模型。本文主要探讨了利用等效滑移铰悬架模型模拟单臂独立悬架导向机构对车身作用的准确性的问题,主要工作如下: 1.利用多体系统动力学方法,推导出带有单横臂悬架结构的车辆模型的动力学方程,并用Matlab 编制了相应模型的仿真程序。2.建立带有等效滑移铰悬架模型的车辆模型,并用Matlab 编制了相应模型的仿真程序。3.通过对比两种模型在侧向阶跃力输入下的举升运动和侧倾运动的响应差异,验证利用等效滑移铰悬架模型模拟单臂悬架导向机构对车身作用的准确性。

### 论文目录

- 第一章 绪论

- 1.1 汽车动力学发展简介

- 1.2 开发型驾驶模拟器二十九自由度汽车

- 动力学仿真模型简介

- 1.3 开发型驾驶模拟器悬架垂直力模型分析

- 1.4 本文研究的意义

- 1.5 本文研究的主要内容

- 第二章 等效单臂悬架系统

- 2.1 汽车悬架概述

- 2.2 等效单臂悬架概念

- 2.2.1 车辆的侧倾中心\力矩中心

- 2.2.2 等效单臂悬架系统

- 2.3 常见悬架简化为单臂悬架的方法

- 2.3.1 双横臂独立悬架

- 2.3.2 麦弗逊独立悬架

- 2.4 本章小结

- 第三章 单臂悬架车辆模型

- 3.1 单臂悬架车辆模型简介

- 3.1.1 轮胎径向载荷的确定

- 3.1.2 模型轮胎侧向输入力的确定

- 3.1.3 单臂悬架车辆模型建模流程

- 3.2 多刚体系统动力学方法简介

- 3.2.1 刚体运动学的基本知识

- 3.2.2 方向余弦矩阵

- 3.2.3 多体系统动力学建模的一些常用术语

- 3.3 单臂悬架车辆模型的推导方法

- 3.3.1 模型的拓扑构型图

- 3.3.2 模型坐标系的建立

- 3.3.3 受力图及平衡方程

- 3.4 单臂悬架车辆模型准确性验证

- 3.4.1 ADAMS 仿真软件介绍

- 3.4.2 利用ADAMS 构建仿真模型

- 3.4.3 模型验证

- 3.5 利用单臂悬架车辆模型分析车辆特性

- 3.6 本章小结

- 第四章 等效滑移铰悬架车辆模型

- 4.1 等效滑移铰悬架模型简介

- 4.2 等效滑移铰悬架模型的构建方法

- 4.3 等效滑移铰悬架车辆模型的推导

- 4.3.1 模型坐标系的建立

- 4.3.2 受力图及车辆动力学方程建立

- 4.3.3 模型的程序流程图

- 4.4 本章小结

- 第五章 模型仿真结果对比

- 5.1 两种模型在不同侧向输入力下的仿真比较

- 5.2 侧向输入力的大小对模型仿真准确性的影响

- 5.3 非簧载质量惯性力对模型仿真准确性的影响

- 5.4 本章小结

- 第六章 全文总结

- 附录

- 参考文献

- 摘要

- ABSTRACT

- 致谢

- 导师及作者简介

### 相关论文文献

- [1].汽车线性与非线性悬架系统动特性分析[J]. 内蒙古科技大学学报 2019(04)

- [2].液压互联馈能悬架工作模式设计与试验研究[J]. 振动与冲击 2020(05)

- [3].电磁复合式馈能悬架半主动控制研究[J]. 中国科技论文 2020(02)

- [4].面向新能源汽车的悬架振动能量回收在线控制方法[J]. 西安交通大学学报 2020(04)

- [5].轻型商用车悬架匹配[J]. 汽车实用技术 2020(05)

- [6].用于车辆非线性液压悬架的径向基函数神经网络控制优化与仿真[J]. 中国工程机械学报 2020(02)

- [7].主被动一体悬架构型的多目标粒子群最优控制[J]. 控制理论与应用 2020(03)

- [8].一汽校车与宇通校车的悬架K特性试验对比[J]. 汽车实用技术 2020(08)

- [9].自适应液压悬架研究[J]. 装备维修技术 2020(02)

- [10].乘用车悬架系统螺栓装配质量影响因素分析[J]. 汽车工艺与材料 2020(02)

- [11].乘用车悬架系统道路模拟试验台的研究[J]. 汽车文摘 2020(06)

- [12].液压互联式馈能悬架多模式切换与试验研究[J]. 重庆理工大学学报(自然科学) 2020(01)

- [13].具有双层控制结构的馈能悬架输出反馈控制策略[J]. 吉林大学学报(工学版) 2020(04)

- [14].某乘用车前部悬架控制臂轻量化设计[J]. 现代制造工程 2020(08)

- [15].基于虚拟样机技术的悬架动力学仿真分析[J]. 时代汽车 2020(14)

- [16].轻卡悬架系统性能设计计算方法[J]. 汽车实用技术 2020(16)

- [17].乘用车悬架系统道路模拟试验技术[J]. 汽车工程师 2020(08)

- [18].负刚度和空气弹簧并联的悬架系统的亚谐共振[J]. 石家庄铁道大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [19].基于空气弹簧的机电悬架模糊控制技术研究[J]. 车辆与动力技术 2020(03)

- [20].简述车用电控悬架的分类与应用[J]. 拖拉机与农用运输车 2019(02)

- [21].基于路面激励自适应的液电馈能悬架动力学性能协调控制[J]. 农业工程学报 2019(06)

- [22].主动变结构悬架研究现状综述[J]. 汽车文摘 2019(06)

- [23].汽车馈能悬架技术研究综述[J]. 汽车实用技术 2019(16)

- [24].一种馈能型混合悬架的多模式协调控制[J]. 中国机械工程 2018(11)

- [25].一种新型液-电馈能式悬架系统的设计与研究[J]. 汽车工程 2018(05)

- [26].“架”轻就熟——悬架的正确使用及养护[J]. 汽车与驾驶维修(汽车版) 2012(03)

- [27].馈能悬架技术研究综述[J]. 科学技术与工程 2018(30)

- [28].液压互联式馈能悬架建模与优化设计[J]. 农业机械学报 2017(01)

- [29].车辆主动惯容式动力吸振悬架系统研究[J]. 振动与冲击 2017(01)

- [30].纯电动汽车纵臂悬架系统性能优化仿真[J]. 汽车实用技术 2017(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b82bbfe2f2370f6e758d6260.html