# 风电系统中双馈电机直接转矩控制系统的研究

### 论文摘要

随着世界化石能源的匮乏以及环境污染的日趋严重,风能作为一种可再生的绿色能源,越来越多的受到世界上各个国家的关注。为了更加有效的利用风能,提高风力发电系统控制的水平,本文对变速恒频风力发电系统中双馈电机直接转矩控制系统进行分析研究。论文的主要工作从以下几个方面进行展开：首先,论文对目前的风力发电水平进行阐述,介绍了变速恒频双馈风力发电机的独特优点,重点的介绍了与传统的矢量控制相比将直接转矩控制应用到双馈风力发电机中的控制技术。其次,建立风力机的数学模型,并对其进行仿真,得出了在不同的风况下,风力机的输出机械功率与转速之间的关系曲线图,为论文最后的整个系统的的仿真提供论证基础。在风力机桨距角的控制过程中采用比例控制来取代复杂的PI或者PID控制,这样可以克服变桨距机构动作频繁、调节效果低等缺点,同时更有利于最大风能的追踪,提高了风力发电的效率。第三,论文中对双馈风力发电机的基本原理进行分析研究,并建立其数学模型。然后论文着重分析了双馈风力发电机直接转矩控制的基本原理,并构建变速恒频风力发电系统中双馈电机直接转矩控制系统的原理框图。在此过程中论文中采用近似圆形磁链的空间电压矢量的选择方案来代替传统的六边形磁链的空间电压矢量的选择方案,这样更有效地减小了转矩的脉动以及电流谐波的含量。除此之外,论文中采用施密特三点式转矩调节器来取代传统的两点式转矩调节器,这样更细化了转矩的偏差分析,提高了整个系统的性能。第四,论文对双PWM变换器的结构及其功能进行了分析研究,重点对网侧变换器的功能进行分析,并运用MATLAB/simulink仿真软件在电网恒压以及电网电压突变的情况下对其进行仿真分析。分析证明了在电网电压恒定的情况下,风力发电系统能够稳定运行；当在电网电压发生突变时,风力发电系统会产生瞬时的波动,但是很快就恢复了正常。最后,运用MATLAB/simulink仿真软件分电网电压恒定时、电网电压发生突变时两种情况对整个系统进行仿真。仿真结果验证了在变速恒频风力发电系统中采用直接转矩控制技术控制双馈风力发电机可以使整个系统运行稳定,调速性能比较理想,转矩脉动较小等优点,从而保证了整个风力发电系统更有效地利用风能。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 论文的选题背景和研究意义

- 1.2 风力发电机组的功率调节技术

- 1.3 变速恒频风力发电系统

- 1.4 双馈风力发电机

- 1.5 直接转矩控制技术

- 1.5.1 直接转矩控制技术的特点

- 1.5.2 直接转矩控制的国内外发展状况

- 1.6 论文的主要内容

- 2 风电系统中风力机的研究

- 2.1 风力机的功率计算

- 2.1.1 风力机的输出功率

- 2.1.2 风能利用系数

- 2.1.3 叶尖速比

- 2.1.4 转矩系数

- 2.2 风能利用系数的数学模型

- 2.3 风电系统中风力机捕获风能的机理

- 2.4 风力机的建模与仿真

- 3 双馈风力发电机的基本原理和数学模型

- 3.1 双馈风力发电机的原理

- 3.1.1 双馈风力发电机概述

- 3.1.2 双馈风力发电机的原理

- 3.2 双馈风力发电机的能量流动与守恒

- 3.2.1 双馈风力发电机的能量流动

- 3.2.2 双馈风力发电机的能量守恒

- 3.3 双馈电机数学模型的建立

- 3.3.1 磁链方程

- 3.3.2 电磁转矩方程

- 3.3.3 电压方程

- 4 双馈风力发电机直接转矩控制的基本原理

- 4.1 双馈风力发电机直接转矩控制的基本原理

- 4.1.1 空间电压矢量对双馈电机转子磁链的影响

- 4.1.2 电压空间矢量对转矩的影响

- 4.2 双馈风力发电机直接转矩控制系统的结构

- 5 变速恒频双馈风力发电系统的仿真实现

- 5.1 变速恒频风力发电系统功能分析

- 5.1.1 变速恒频风力发电系统的并网监测单元

- 5.2 双PWM变换器的基本原理

- 5.2.1 网侧变换器的控制

- 5.2.2 网侧变换器控制的仿真

- 5.3 风电系统中双馈电机直接转矩控制系统的仿真

- 5.3.1 双馈风力发电机直接转矩闭环控制系统仿真模型

- 5.3.2 系统的仿真分析

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻读学位期间的研究成果

### 相关论文文献

- [1].基于分析法的风电系统储能关键特性研究[J]. 太阳能学报 2020(07)

- [2].风电系统最大功率点跟踪控制方法综述[J]. 智能电网 2017(07)

- [3].电网谐波条件下双馈风电系统输出特性分析与控制[J]. 电力系统保护与控制 2015(15)

- [4].九开关型永磁同步风电系统运行控制研究[J]. 微电机 2020(01)

- [5].风电系统的运行集中控制分析[J]. 集成电路应用 2020(08)

- [6].双馈风电系统的建模仿真研究与设计[J]. 智能计算机与应用 2019(04)

- [7].并网双馈感应风电系统轴系振荡特性[J]. 电工技术学报 2017(06)

- [8].应用差异进化算法的风电系统供电能力评估[J]. 风能 2016(07)

- [9].分频风电系统风机并网实验研究[J]. 中国电机工程学报 2015(05)

- [10].风电系统两阶段电压稳定性评估方法[J]. 电力系统及其自动化学报 2019(11)

- [11].基于直流电压动态分配的九开关双馈风电系统低电压穿越策略研究[J]. 中国电机工程学报 2017(12)

- [12].双馈风电系统高电压穿越的节能控制策略[J]. 电网与清洁能源 2015(09)

- [13].风电系统中的自动发电控制[J]. 科技资讯 2014(03)

- [14].并网永磁直驱式风电系统的模态分析[J]. 电力系统保护与控制 2013(17)

- [15].基于直流母线的独立风电系统研发[J]. 中国水利水电科学研究院学报 2012(03)

- [16].直驱型风电系统高电压穿越仿真分析[J]. 电力科学与工程 2012(10)

- [17].直驱型风电系统低电压穿越技术仿真分析[J]. 陕西电力 2011(11)

- [18].分频风电系统频率控制策略研究[J]. 电网与清洁能源 2009(03)

- [19].离网小风电系统的现状[J]. 农村电气化 2008(10)

- [20].计及疲劳载荷基于极值搜索控制的风电系统最佳出力追踪[J]. 中国电机工程学报 2014(17)

- [21].基于总线技术的某风电系统的研究与设计[J]. 数字技术与应用 2014(06)

- [22].直驱永磁风电系统能量成形与最大风能捕获[J]. 仪器仪表学报 2013(02)

- [23].风电系统部件及电力系统接入研究[J]. 电气制造 2012(12)

- [24].永磁同步风电系统低电压穿越效果比较[J]. 电源技术 2013(05)

- [25].微网风电系统的储能?模型与?经济研究[J]. 可再生能源 2020(07)

- [26].适用于双馈风电系统的九开关型统一电能质量调节器[J]. 电力系统自动化 2017(06)

- [27].丹麦风电系统供应商看好中国市场[J]. 上海大中型电机 2008(03)

- [28].基于改进和声算法的含风电系统无功优化研究[J]. 电力电容器与无功补偿 2017(02)

- [29].风电系统中变流器与蓄电池容量优化配置策略[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2017(10)

- [30].双馈风电系统低电压故障保护方法的研究[J]. 电气技术 2016(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b84faf09edcd9c87f3de81b1.html