# 荧光粉沉降问题对LED光学一致性的影响

### 论文摘要

作为下一代光源,LED产业发展越来越快。在大功率白光LED生产过程中,光学一致性是衡量产品质量好坏的一个重要指标。光学一致性一般包括亮度一致性和颜色一致性。但长期以来,白光LED的光学一致性并不好,其原因有很多,本文对导致光学性能不一致的原因之一,荧光粉在点涂过程中的沉淀,进行了深入地研究与探讨。本文首先介绍了大功率白光LED的封装工艺流程,特别对流程中点涂荧光粉这一工艺步骤进行了具体分析,提出了荧光粉的沉淀是影响LED光学一致性的重要原因。然后对与LED相关的光学,照明理论,色度学等相关知识进行了介绍,在此基础上,从几方面系统分析了荧光粉沉降对LED光学一致性的影响:研究了颗粒沉降理论,利用紫外、可见光分光光度计对荧光粉胶中荧光粉浓度变化进行了粗略的测量,证明了在LED封装过程中,确实存在荧光粉沉降问题,并推算出沉淀引起的浓度变化为每五分钟百分之一左右;采用数值模拟方法对荧光粉沉降的具体过程进行了计算,得出了荧光粉浓度变化规律,为光学建模提供了依据。提出将荧光粉分为三层以进行光学建模的方法,使用商业软件模拟大功率白光LED模组出光,对荧光粉沉淀引起的LED亮度、颜色均匀性等偏差进行了计算,结果显示,荧光粉沉淀对光学性能影响并不显著。依据工业生产中的实际点胶时间,使用多组半成品LED模块,对荧光粉沉降影响进行了实验研究,结果表明,短时间的沉淀现象并不能对LED的光学一致产生很大影响。本文对大功率白光LED的生产工艺流程中,荧光粉沉淀环节对光学一致性的影响进行了详尽的分析研究,具有一定的指导意义和参考价值。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 课题的来源、目的及意义

- 1.2 半导体照明概述

- 1.3 大功率LED 封装技术

- 1.4 LED 所面临的问题

- 1.5 本文研究内容

- 2 封装工艺对LED 光学一致性的影响

- 2.1 CIE 色度系统及LED 光度学

- 2.2 荧光粉沉淀对一致性的影响

- 3 沉降理论以及沉淀测试

- 3.1 颗粒沉降理论

- 3.2 沉降测试实验

- 3.3 实验数据分析

- 4 荧光粉沉淀模拟以及光学模拟

- 4.1 沉淀过程模拟及分析

- 4.2 光学建模

- 4.3 光学模拟结果

- 5 LED 模组的沉淀实验

- 5.1 点胶针筒内沉淀实验及结果

- 5.2 LED 模组静置试验及结果

- 6 总结和展望

- 6.1 全文总结

- 6.2 技术展望

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].稀土纳米荧光粉显现潜指纹研究进展[J]. 稀土 2020(02)

- [2].从废荧光粉中回收稀土的工艺研究[J]. 稀土 2020(02)

- [3].氮化物荧光粉的前世今生:材料探索和应用的新启示[J]. 发光学报 2020(06)

- [4].阳离子引入对CsPF_6:Mn~(4+)红色荧光粉发光性能的影响[J]. 有色金属科学与工程 2020(05)

- [5].锂离子掺杂对Na_2CaSiO_4:Eu~(3+)红色荧光粉能量增强作用研究[J]. 无机盐工业 2019(04)

- [6].W~(6+)对钼酸锶钙红色荧光粉发光性能的影响[J]. 光电子·激光 2016(12)

- [7].Gd_2Zr_2O_7:Eu~(3+)红色荧光粉的制备及发光性能的研究[J]. 浙江理工大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [8].NaLaMgTeO_6:Eu~(3+)新型红色荧光粉的制备与发光性能[J]. 硅酸盐学报 2017(04)

- [9].活力炫彩[J]. 花样盛年 2014(06)

- [10].助熔剂对掺铈的钇铝石榴石荧光粉发光性能的影响[J]. 材料导报 2013(22)

- [11].硼掺杂优化Sr_2Si_5N_8:Eu~(2+)荧光粉的热稳定性研究[J]. 内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版) 2020(04)

- [12].红色荧光粉SrTiF_6:Eu~(3+)的合成及发光性能研究[J]. 化工技术与开发 2020(07)

- [13].橙色荧光粉K_3AlF_6:Eu~(3+)的发光性能研究[J]. 光电子·激光 2018(12)

- [14].Li_2SiO_3:Eu~(3+)红色荧光粉的制备与发光性能[J]. 华东理工大学学报(自然科学版) 2016(05)

- [15].固相法制备CaTiO_3:Eu~(3+)红色荧光粉的结构与发光性能[J]. 乐山师范学院学报 2016(12)

- [16].稀土掺杂磷酸钇荧光粉的控制合成和发光性能[J]. 发光学报 2017(05)

- [17].SrSnO_3:Eu~(3+)红色荧光粉的合成及发光性能的研究[J]. 人工晶体学报 2017(06)

- [18].三步煅烧制备Sr_2SiO_4:0.03Eu~(3+)基荧光粉及其发光性能的研究[J]. 陕西科技大学学报 2017(05)

- [19].液相混合辅助低温制备Ca_2Si_5N_8:Eu~(2+)荧光粉[J]. 浙江理工大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [20].Y_2O_3:Eu~(3+)红色荧光粉的水热合成及性能研究[J]. 广东化工 2015(02)

- [21].机械活化强化废弃荧光粉中稀土金属的回收[J]. 上海第二工业大学学报 2015(01)

- [22].激光远程激发荧光粉的前照灯白光光源[J]. 光学与光电技术 2020(06)

- [23].正磷酸锌锶∶锡荧光粉的制备[J]. 中国照明电器 2013(07)

- [24].高亮度、长余辉蓄光型红色荧光粉的研制[J]. 中国照明电器 2011(05)

- [25].半导体照明用红色荧光粉的研究现状(下)[J]. 中国照明电器 2011(09)

- [26].荧光粉相关专利简介[J]. 中国照明电器 2009(02)

- [27].助熔剂硼酸对红色荧光粉(Y,Gd)BO_3:Eu~(3+)结构及发光性能的影响[J]. 材料导报 2009(24)

- [28].铝酸盐红色荧光粉研究进展[J]. 材料导报 2008(S1)

- [29].钼酸钙红色荧光粉制备及性能研究[J]. 企业科技与发展 2008(22)

- [30].助熔剂对YAG:Tb荧光粉发光性能和形貌的影响[J]. 功能材料 2008(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b86cd324d11c182e3bc7b7cf.html