# 基于蓄电池组和脉冲发电机型电源的平顶长脉冲磁场电源系统研究

### 论文摘要

强磁场已经成为现代前沿科学研究必需的极端实验条件之一,为了满足一些既需要比较高的磁场强度,又对磁场的稳定度有着很高的要求的科学研究项目,科学家们提出了平顶长脉冲磁场的概念,这种磁场能够提供的磁场强度较高而且具有一段稳定的平顶脉宽。目前常用的脉冲电源中适用于产生平顶长脉冲磁场的主要是脉冲发电机型和电网整流型电源系统,这两种电源系统都有各自的不足之处。在总结现有各种脉冲电源系统的基础上,本文对蓄电池组型电源的特性以及应用于平顶长脉冲磁场电源系统领域的可行性进行了研究分析,提出了一种由蓄电池组和脉冲发电机型电源串联组合而成的平顶长脉冲磁场电源系统,对这种电源系统的原理,系统构成以及控制策略进行了详细的研究和仿真分析。在本文所提出的串联组合型电源系统的基础上,为了得到稳定度更高的平顶磁场波形,以满足一些实验对磁场平顶波形稳定度的苛刻要求,本文对现有的直流纹波滤波手段进行了总结分析,为本文所提出的电源系统设计了一种能量双向流动的并联型直流有源滤波器,并通过仿真对这种滤波器的输出特性和补偿效果进行了分析。本文对整个电源系统进行了建模和仿真,以实现50T,400ms平顶的长脉冲磁场为目标,对不同方案进行了比较分析。在仿真中利用本文所提出的电源系统方案成功得到了21kA,400ms平顶的磁体电流波形,经过并联型直流有源滤波器滤波后,得到了纹波系数85ppm的磁体电流平顶波形。通过仿真验证了本文所提出的串联组合型电源系统可行性和工作特性,也验证了本文所设计的并联型直流有源滤波器对平顶直流纹波的滤波效果。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 课题的来源

- 1.2 课题的背景和意义

- 1.3 常见的脉冲强磁场电源系统总结分析

- 1.4 本文所做的工作

- 2 基于蓄电池组和脉冲发电机型电源的电源系统

- 2.1 电源系统设计概述

- 2.2 蓄电池组电源

- 2.3 脉冲发电机电源

- 2.4 晶闸管断路开关

- 2.5 组合电源系统

- 2.6 控制系统

- 3 平顶纹波滤波

- 3.1 直流纹波滤波研究现状

- 3.2 本文采取的纹波补偿方案

- 4 电源系统建模及仿真分析

- 4.1 仿真工具

- 4.2 模型的建立

- 4.3 系统仿真及分析

- 5 全文总结

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].上海测震、地球物理台站隔离电源系统应用与改进[J]. 地震地磁观测与研究 2019(05)

- [2].通讯电源系统维护及故障处理[J]. 黑龙江科学 2020(06)

- [3].小卫星电源系统的分层模糊符号有向图法研究[J]. 电源技术 2020(02)

- [4].基于智能变电站交直流一体化电源系统研究[J]. 微型电脑应用 2020(04)

- [5].浅谈空间变换器电源系统的发展[J]. 电子世界 2020(10)

- [6].煤矿局部通风机应急供电电源系统的研究[J]. 机械管理开发 2020(07)

- [7].基于CPLD的半导体设备电源系统控制技术研究[J]. 电子工业专用设备 2017(02)

- [8].220kV环澳综自站站用交直流一体化电源系统应用[J]. 电工技术 2015(10)

- [9].弹载电源系统舰船环境贮存可靠性预计[J]. 四川兵工学报 2015(12)

- [10].空间电源系统关键技术分析[J]. 导航定位与授时 2015(03)

- [11].常规火力发电厂热工电源系统配置研究[J]. 南方农机 2015(04)

- [12].中小通信机房电源系统维护建议研究[J]. 数码世界 2017(05)

- [13].梦想和挑战并存——B787飞机特点与维护[J]. 中国民用航空 2014(07)

- [14].一种轨道交通双源制工程车辆后备牵引电源系统电路及车辆[J]. 内燃机与配件 2020(04)

- [15].高山台一体化电源系统的应用及维护[J]. 电子世界 2020(14)

- [16].一种新型电动车超级电容-蓄电池复合电源系统[J]. 电子学报 2017(04)

- [17].通信站电源系统的使用与维护[J]. 数字通信世界 2017(08)

- [18].数据中心改造(建)迁移中电源系统的设计[J]. 电脑知识与技术 2017(26)

- [19].刍议汽车42V电源系统的技术现状以及发展趋势[J]. 时代农机 2015(02)

- [20].航空电源系统研究型教学实验平台的建设[J]. 电气电子教学学报 2015(04)

- [21].浅谈UPS电源系统在中波台的运用[J]. 数码世界 2018(05)

- [22].单兵电源系统研究进展与挑战[J]. 国防科技 2014(03)

- [23].太阳能光伏电源系统在移动通信基站的应用[J]. 数字技术与应用 2012(08)

- [24].磁控管电源系统研究与设计[J]. 电子设计工程 2011(23)

- [25].小电源系统重合闸方式的选择[J]. 广东水利水电 2009(01)

- [26].安奕极双剑合璧 电源系统高端为王[J]. 数字石油和化工 2008(12)

- [27].中国小型独立光伏电源系统质量分析[J]. 阳光能源 2008(04)

- [28].成套电源系统系统专业制造公司[J]. 冶金动力 2020(01)

- [29].智能变电站交直流一体化电源系统的研究与应用[J]. 现代工业经济和信息化 2020(01)

- [30].一种多用途离网光伏电源系统的设计与实现[J]. 湖北民族大学学报(自然科学版) 2020(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b87ec0d7112a591b84e57f07.html