# 多频段电台频率合成器的设计与分析

### 论文摘要

近年来,军用战术电台发展的一个明显趋势是从单频段、单用途电台向多频段、多方式系统发展。拓宽现有频段、发展多频段除了有利于协同通信和全频谱作战以外,也提高了通信装备的战场适应能力。频率合成器作为电台的核心部件,其各项性能指标对电台的性能起决定性的影响。因此,多频段频率合成器的设计在整个多频段电台的设计中显得尤其重要。本文介绍了多频段电台目前在国际上的发展状况及发展趋势、频率合成器的主要性能指标,讨论了常用的几种频率合成技术并分别对其优缺点进行了分析与比较,针对不同频率段的特点提出了相应的频率合成方案并设计了具体实现电路。本课题主要工作及创新点为:针对XXX厂1.6～108MHz多频段电台的性能指标要求对频率合成器提出具体性能指标;根据频率合成器的指标要求制定具体实现方案;软、硬件结合实现了多频段频率合成器,并且对电路中的环路滤波器、椭圆函数滤波器、开关逻辑电路、压控振荡器等电路的具体设计方法进行了详细的说明;对频率合成器的锁定时间、相位噪声、杂散抑制、绝对频率误差进行了测试并提供了相关的数据和图表。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 多频段电台发展状况

- 1.2 频率合成技术的研究现状

- 1.3 合成器的指标要求

- 1.4 研究任务

- 1.5 论文的内容安排

- 第二章 频率合成技术

- 2.1 频率合成器的技术指标

- 2.2 直接模拟频率合成

- 2.3 直接数字式频率合成

- 2.3.1 DDS基本原理

- 2.3.2 DDS技术的优缺点

- 2.3.3 DDS的杂散分析

- 2.4 锁相频率合成

- 2.4.1 锁相环路的工作原理

- 2.4.2 小数分频合成器

- 2.4.3 Σ-Δ调制技术

- 2.4.4 相位累加器的等效模型

- 2.4.5 高阶∑-Δ调制器

- 2.4.6 高阶∑-Δ调制器的相位噪声分析

- 2.5 混合式频率合成技术

- 2.6 本章小结

- 第三章 多频段合成器方案设计

- 3.1 总体方案设计

- 3.2 合成方案及器件选择

- 3.3 本章小结

- 第四章 合成器各部分电路的实现

- 4.1 晶体振荡器的选择

- 4.2 分段VCO的设计

- 4.3 开关逻辑电路设计

- 4.4 环路滤波器设计

- 4.5 124.416MHz点频的VCO设计

- 4.6 低通滤波器设计

- 4.7 DDS部分设计

- 4.7.1 AD9958功能特点

- 4.7.2 AD9958原理说明

- 4.7.3 AD9958的时序

- 4.8 LMX2485E部分设计

- 4.8.1 LMX2485E的原理及功能描述

- 4.8.2 LMX2485E的时序

- 4.9 PCB板设计与制作

- 4.10 本章小结

- 第五章 合成器的测试结果及分析

- 5.1 HF段的测试结果及分析

- 5.2 VHF段的测试结果及分析

- 第六章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 作者在攻读硕士期间的主要研究成果

- 附录1

- 附录2

### 相关论文文献

- [1].《工业和信息化部关于调整700MHz频段频率使用规划的通知》解读[J]. 中国无线电 2020(04)

- [2].首个700MHz 5G网络商用[J]. 中国有线电视 2020(05)

- [3].不同频段5G覆盖对比评估与分析[J]. 广播与电视技术 2020(07)

- [4].低频段大气噪声以及处理技术研究[J]. 民营科技 2017(02)

- [5].广电700MHz频段应用前景的思考[J]. 数字通信世界 2017(07)

- [6].分时长期演进系统F频段和D频段组网选择[J]. 江苏通信 2014(06)

- [7].菲律宾远程教育新探索——电视空白频段的应用与实践[J]. 中国信息技术教育 2015(24)

- [8].2.6GHz频段5G大气波导干扰研究[J]. 山东通信技术 2019(04)

- [9].4G多频段协同优化策略研究与实践[J]. 江苏通信 2019(06)

- [10].5G非授权频段接入关键技术及国际标准化[J]. 移动通信 2020(04)

- [11].我国首发5G频段振奋产业士气 高频段如何分配引关注[J]. 通信世界 2017(31)

- [12].基于800M频段建设4G网络之我见[J]. 通讯世界 2017(09)

- [13].浅谈航空频段通信导航业务受干扰问题[J]. 通讯世界 2017(12)

- [14].工信部确定5G使用频段[J]. 计算机与网络 2017(21)

- [15].频段资源难改竞争格局[J]. 通信世界 2016(17)

- [16].未来5G系统潜在部署频段探讨[J]. 邮电设计技术 2016(07)

- [17].如何促进广电700MHz频段无线全覆盖[J]. 科技传播 2016(21)

- [18].全国人大代表:应释放700M频段用于边远地区[J]. 移动通信 2015(05)

- [19].民航雷达频段干扰查找[J]. 信息通信 2015(07)

- [20].频段拥堵[J]. 21世纪商业评论 2013(05)

- [21].美国FCC通过空闲电视频段使用规定 或取代Wi-Fi[J]. 世界电信 2010(10)

- [22].TD-SCDMA网络F频段引入策略研究[J]. 科技信息 2010(36)

- [23].5G非授权频段组网技术[J]. 电信科学 2019(07)

- [24].S频段卫星导航信号与临频信号兼容性分析与试验[J]. 遥测遥控 2018(03)

- [25].868MHz频段微功率设备研究[J]. 数字通信世界 2016(S1)

- [26].承4G、启5G,3.5GHz频段渐成行业新热点[J]. 通信世界 2016(27)

- [27].我国5GHz频段无线接入设备的发展现状及测试方法[J]. 数字通信世界 2015(07)

- [28].毫米波技术如何释放5G未来潜力[J]. 计算机与网络 2020(17)

- [29].嫦娥二号工程X频段测控技术[J]. 中国科学:技术科学 2013(01)

- [30].F频段升级:已被规模组网验证的4大理由[J]. 通信世界 2013(14)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b89219466fc28a85c5341c5c.html