# 网格结构节点设计与分析

### 论文摘要

网格结构包括网架与网壳,是指将多根杆件按照某种具有一定规律性的几何形状,通过节点连接形成的网格状三维杆系结构。网格结构具有力学性能好、适应范围广、造型优美等特点,被大量应用于体育馆、展览馆、机场航站楼等大跨度结构,是目前发展最迅速、应用最广泛的空间结构形式。网格结构的节点可以连接汇交杆件,传递杆件内力,而且,节点选型及设计是否合理对于网格结构的力学性能、安装制作、工程造价等都会产生重要影响,因此,节点是网格结构的重要组成部分。本文以黄石体育馆钢屋盖网格结构为工程背景,使用SAP2000软件对结构进行了整体分析,得到了杆件内力。为验证整体分析的正确性,在临空节点和部分主梁上布置测点,得到了结构在自重作用下应力和位移的实测值,并与理论值进行了对比。在整体分析的基础上,本文介绍了焊接钢板节点和铸钢节点的设计思路,验算了节点强度,分别建立杆系模型和实体有限元模型,给节点施加单位荷载,验算了两种不同类型节点的刚度。对于焊接钢板节点,利用APDL语言编程模拟了焊接过程,借助ANSYS热-结构耦合分析功能求出了应力场,通过对比,数值模拟结果与现有理论基本吻合。为进一步了解焊接钢板节点和铸钢节点的特点,本文从加工制作、安装工艺、力学性能和经济性能等多角度对这两种形式的节点进行了对比分析。计算与分析结果表明：焊接钢板节点制作较简单,造价较低,但体型较大；焊接钢板节点可以实现空间角度复杂的杆件间的连接,虽然杆件与筒体连接处有可能会出现应力集中的现象,考虑材料非线性之后,应力集中区域不大；焊接中会产生焊接残余应力,但有限元软件可以模拟焊接过程,预测焊接残余应力的大小和分布状态。铸钢节点由铸钢材料浇注而成,节点形式灵活,造型优美,但造价较高；铸钢节点受力较均匀,不存在明显的应力集中现象。焊接钢板节点和铸钢节点都适合应用于网格结构中,尤其是节点受力大,汇交杆件数量多、空间角度复杂的网格结构,而且,由于这两种形式的节点各具特色,如果在合适的结构中同时使用这两种节点,不仅可以满足设计要求,还可以产生很好的经济效益,是网格结构节点优化设计的一种途径。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 网格结构的发展简史

- 1.2 网格结构的特点

- 1.3 网格结构的工程应用

- 1.4 常用的网格结构节点形式

- 1.4.1 焊接钢板节点

- 1.4.1.1 研究现状

- 1.4.1.2 存在的问题

- 1.4.2 铸钢节点

- 1.4.2.1 研究现状

- 1.4.2.2 存在的问题

- 1.4.3 焊接空心球节点

- 1.4.3.1 研究现状

- 1.4.3.2 存在的问题

- 1.4.4 螺栓球节点

- 1.4.4.1 研究现状

- 1.4.4.2 存在的问题

- 1.5 本文的主要工作

- 第2章 有限单元法理论

- 2.1 有限元方法介绍

- 2.1.1 有限元法的计算步骤

- 2.1.2 有限元分析软件

- 2.1.2.1 ANSYS实体建模

- 2.1.2.2 ANSYS分析功能

- 2.1.2.3 ANSYS有限元分析步骤

- 2.2 结构非线性有限元法

- 2.2.1 非线性类型

- 2.2.1.1 几何非线性

- 2.2.1.2 材料非线性

- 2.2.2 非线性方程组的求解

- 2.2.3 非线性分析的特殊性

- 2.3 小结

- 第3章 黄石体育馆钢屋盖工程整体分析

- 3.1 工程概况

- 3.2 有限元分析软件简介

- 3.3 整体结构模型的建立

- 3.4 模型分析

- 3.4.1 荷载工况的定义

- 3.4.2 分析工况的定义

- 3.4.3 荷载组合

- 3.5 理论值与实测值对比

- 3.5.1 位移对比

- 3.5.1.1 位移测点布置

- 3.5.1.2 位移测量控制网的建立

- 3.5.1.3 实测位移值与理论值对比

- 3.5.1.4 数据分析

- 3.5.2 应力对比

- 3.5.2.1 传感器的选择

- 3.5.2.2 测点布置

- 3.5.2.3 实测应力值与理论值对比

- 3.5.2.4 数据分析

- 3.6 内力计算

- 3.7 小结

- 第4章 黄石体育馆钢屋盖工程节点设计与分析

- 4.1 大型焊接钢板节点

- 4.1.1 设计思路

- 4.1.2 建立有限元模型

- 4.1.3 强度分析

- 4.1.4 刚度分析

- 4.1.4.1 角位移分析

- 4.1.4.2 线位移分析

- 4.1.5 焊接残余应力分析

- 4.1.5.1 建立有限元模型

- 4.1.5.2 热源的确定

- 4.1.5.3 温度场求解

- 4.1.5.4 应力场求解

- 4.2 铸钢节点

- 4.2.1 设计思路

- 4.2.2 建立有限元模型

- 4.2.3 强度分析

- 4.2.4 刚度分析

- 4.3 焊接钢板节点和铸钢节点对比

- 4.3.1 加工制作

- 4.3.2 安装工艺

- 4.3.3 力学性能

- 4.3.4 经济性能

- 4.3.5 对比分析结论

- 4.4 小结

- 第5章 结论

- 5.1 结论

- 5.2 存在的问题

- 致谢

- 参考文献

- 作者在攻读硕士期间发表的学术论文

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b8a54d9e904acadab9b12a8e.html