# 关于市政工程施工管理中环保型施工措施的应用郑其令

山东军华路桥建设有限公司山东聊城252400

摘要：在市政建设中实行环保型施工已经成为了一种趋势，这样能够为人们创造一个更好的环境，但是就目前的情况，市政工程管理中环保型施工还存在很多的问题，需要采取相应的措施，对此本文分析了环保型施工在市政工程管理中应用的相关方面。

关键词：环保型施工；市政工程管理；应用

1.市政工程环境保护的重要性

市政建设项目有别于其他工程建设，关系到城市居民的日常生活和工作，所以市政施工对周边环境影响等问题也大量凸现出来，迫切需要更多的施工企业关注市政施工过程中的环境保护问题。在市政项目施工中环境污染主要体现为:一，市政施工对生态环境的破坏;二，市政施工对大气的污染;三，市政施工噪音的污染;四，市政施工水域的污染。随着人们对环境保护的重要性的认识得不断提高，市政施工中的环境保护工作将越来越值得重视。因此，具有长远眼光的市政施工企业必须从现在开始把市政施工中的环境保护工作摆上重要的战略位置。加强环境保护将是提高企业市场竞争力的重要举措，是整个建设行业可持续发展的内在要求。

2.市政工程施工过程中容易出现的环境问题

2.1废水污染

由于市政工程施工中需要大量的水，稍不留意就将带来水污染问题，引起水污染问题的因素有很多，如对混凝土养护用水和排放、机械废油混入河流等，都将造成严重的水污染，鉴于此，应高度重视水污染问题。

施工所需水量较大，不管是用于冲洗施工场地地面的水还是洗衣做饭剩下的水或者天上所降之水，只要随意的排放都将引起水污染问题，水会直接流到附近居民的农田，或者将存在浆料的水体排放到河流，严重影响了水中大量动植物的生存，流进农田中的水会被植物吸收，进而导致植物带有水中的危害元素。针对此情况，我们必须把施工中所用的水排放到城市污水管中，降水时应第一时间处理好部分容易受到冲刷的材料，防止因油料地漏而引起水污染。

2.2颗粒污染

在市政工程的施工过程中，会难免产生一些必要的颗粒污染问题，这些颗粒长时间漂浮在空气中，人们无法通过肉眼观察到，长时间会严重影响施工区域的身体健康。另外，在一些具体的施工环境中，人为产生的生活垃圾会更加降低四周环境质量，使周围居民出现呼吸道感染等情况。常见的颗粒污染产生的工程有：房屋拆迁、黄土裸露、搅拌装置的使用等。

2.3噪音污染

在施工过程中也经常出现噪音污染，会增加附近居民的不满情绪。在施工中，噪音污染约占了环境污染的5%以上，对居民正常的生产生活造成了严重影响。市政工程施工中的主要污染有：挖掘机和吊车工作的噪声、运输车的造成、塔建噪声、切割地面和石块噪声等。这些噪声不仅影响周围居民的生活，影响他们的身心健康，而且也会影响周边学习无法开展正常的教学活动。

2.4固体废弃物污染

市政工程施工中主要产生的固体废弃物主要有建筑垃圾和弃土。例如，旧路翻修挖掘出的块状混凝土、桥梁基础挖出的泥土、施工中产生的废料和材料包装袋等，如果这些建筑垃圾无法及时清理随意堆放，不但影响市容市貌，而且还会加重扬尘污染和水污染，进而产生一系列的环境问题。

2.5光污染

市政工程施工中的光污染是指建筑物外表的光反射或者施工过程中的电弧焊闪光现象。很多人没有意识到光污染对周边居民的影响，实际上光污染可能引发交通事故，影响居民的正常出行，而且电弧焊所产生的火花，也有可能引发施工现场的火花。可见，对光污染问题不可熟视无睹，要给予足够的重视。

2.6高空坠物

由于施工的要求，一些施工材料需要运送到高空，但由于一些施工场地较高，经常会发生因操作不当等原因而发生的高空坠物，不仅会造成一定的环境污染，而且也会导致安全事故的发生。

3.市政工程环保型施工措施的应用

3.1废水污染的防治

施工过程中，机械运转产生的油污水、泥浆水等必须经过陈定后才能排入市政雨水管网。粪便污水要经过化粪池后才能排入市政雨水管网。要保证施工现场排水的畅通，避免污水溢流。另外，施工污水、混凝土养生水等要集中回收处理，然后再循环使用，避免对地下水造成污染。

3.2颗粒污染的防治

市政工程施工要重视颗粒污染的防治，施工人员应结合施工实际从以下两方面入手：一方面，施工单位的管理者应严格要求工作人员的施工作业规范程序，有效处理可能发生颗粒粉尘的施工材料，轻拿轻放，避免暴力施工造成的扬尘。另一方面，在施工前要科学规划施工线路，选择合理的施工运输路线，坚决避免运输车辆进入闹市区、繁华区；在运输过程中，应利用毡不来遮盖所运输的土、建筑设备等，同时还要对运输路面进行洒水，减少颗粒飞扬。此外，对于新开挖的裸露地面，应使用绿纱网覆盖，降低风蚀，减少扬尘污染。土石凝土在软土路基中主要有以下几种处理方法，如：塑料排水板，即将带有孔的排水板状物体插入土中形成竖向排水通道，避免路基外侧的地表及地下水进入路基范围；砂井，即利用打桩机在地基中打仅具有一定排列顺序的孔眼，并灌入中、粗砂，形成砂柱，具有排水的功能；预压，即在修筑路基时遇到软土路基时可以先填筑一部分等待地基的固结，然后再填充路面。

3.3噪音污染防治

针对噪音污染问题，国家已经出台了相关的规定和标准，在施工的过程中要尽力遵守相关的标准，制定一套完善的噪声污染防治方案。首先，施工单位要在保证施工质量的前提下，选择噪音污染小的机械设备和工艺，同时还应使用遮挡板，将施工区和居民区隔离；还应在施工区域安装隔音、消音设备。其次，施工中的运输车辆和机械设备所产生的噪声要符合相关的国家标准；距居民区较近的施工场地要禁止夜间施工，避免影响居民正常休息。第三，为了避免因噪音问题与周围居民发生摩擦，在施工前和施工期间，施工单位应与周围居民加强沟通，积极听取他们的意见和建议，积极改进没有注意到的问题确保周围居民不受噪音的影响。

3.4固体废弃物防治

市政工程施工单位要制定严格的固体垃圾处理方案，通过制度对其现场施工人员的行为进行约束。首先要实施有效的施工固体废弃物分类处理策略，针对市政工程施工过程中的木头、钢铁以及塑料制品等可以回收处理的废气材料可以将其统一运到废品回收站进行加工处理，确保现场施工环境的整洁性，通过材料的回收利用提高资源利用效率。针对无法回收利用的沥青、废弃水泥板以及泥沙等废弃物可以根据施工现场的状况将其作为垫高填补的材料。对于无法回收且难以利用的生活垃圾要收集在一起运送到垃圾清理场，采用科学的垃圾处理方式将其销毁。

3.5光污染防治

光污染治理难度较大，施工单位要提高重视，加强管理。施工单位要在施工现场设立相应的防护栏，阻拦电弧焊产生的火花，不仅能够降低光污染，同时也能够减少火灾事故的发生。

3.6高空坠物防治

一方面，施工单位应加强施工人员的监管，严禁从高空抛物，一旦发现严肃处理。另一方面，管理人员应在施工现场的四周设立安全防护网，避免因外力和人为因素造成高空坠物的情况。

结语

环保型施工措施的应用能够有效降低市政工程施工对环境的破坏，为施工周边的居民提供良好的生产和生活环境。随着市政工程施工的规范化发展和环境保护力度的加强，在未来的施工过程中将越来越注重环保型施工措施的应用，推动市政工程施工的健康发展，提高市政工程的社会效益、经济效益和生态效益，推动社会的和谐与进步。

参考文献:

[1]蒋振辉.浅析市政工程施工安全管理措施[J].技术与市场.2017（09）.

[2]王鹏玲，赵广冲.市政项目施工工期管理的必要性分析与强化措施[J].绿色环保建材.2017（09）.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b8ad2eaf7d41f69fbd9a8a1c.html