# 多元有机相变蓄冷材料的热物性研究

### 论文摘要

随着峰谷电价比的加大,用户侧采用蓄冷技术将大大减少其设备运行费用,降低用电成本,提高企业效益。另一方面,采用蓄冷技术移峰填谷,有利于提高电网负荷率,有利于电网的安全经济运行。夏季冷库、食品、低温物流等行业耗电量巨大,研究应用于这几种行业的相变材料具有较大的实用意义。本文对一些二元及三元混合物进行了筛选试验,找到了适用于低温领域的温度范围在0℃～-40℃之间的几种有机盐相变蓄冷材料,具有相变性能稳定,无相分离,无过冷,相变潜热较大等优点,可以在低温领域应用。运用DSC绘相图的方法寻找物质的共晶点,由于无机物的过冷及相分离现象严重影响了蓄冷系统的经济运行,且有机类材料具有温度可调的优点,本文主要针对有机物进行了筛选及复合。通过实验得到了乙二醇、水与甲酸钠、乙酸钠、丙酸钠、乳酸钠的三元混合物,丙三醇、水与甲酸钠、乙酸钠、丙酸钠、乳酸钠的三元混合物以及甲酸钠与水的二元混合物这几种材料的共晶浓度及相应的相变温度、相变潜热、比热。导热系数是决定相变材料是否可用的重要物性。本文根据瞬态点热源法制作了一台液体导热系数测试仪器,测试方法精度高、简单快捷,对筛选出的有机盐相变材料进行热物性测试,标定物质的结果与文献中的标准值对比发现测量数据误差控制在10%左右,仪器可靠性得到验证,以后此仪器还可用于测量其他液体材料的导热系数。利用FLUENT对相变温度为-14℃的三种相变材料进行蓄冷球数值模拟,得到凝固过程中不同时刻蓄冷体内蓄冷材料的温度场及固液相比例,通过比较,选择蓄放冷时间较短的一种材料作为以后实际应用的相变材料。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 蓄冷技术背景及意义

- 1.1.1 蓄冷技术背景

- 1.1.2 蓄冷技术的研究意义

- 1.1.3 蓄冷技术历史现状及研究热点

- 1.2 相变材料应用意义及分类

- 1.2.1 相变材料应用意义

- 1.2.2 相变材料分类

- 1.2.3 选择条件

- 1.3 蓄冷材料性能测试方法

- 1.4 本课题研究背景

- 1.5 本课题的研究内容及技术路线

- 2 相变热力学基础

- 2.1 相律和相平衡特性

- 2.2 相变材料结晶动力学特性及凝固点降低定律

- 2.3 相图中的有关理论

- 3 相变蓄冷材料融解热及相变温度的DSC 测试

- 3.1 相变材料的选择

- 3.2 测试原理

- 3.3 实验仪器

- 3.4 试验结果与分析

- 3.4.1 具体试验步骤及系统可靠性检验

- 3.4.2 二元材料的测试

- 3.4.3 三元材料的测试

- 3.5 本章小结

- 4 相变蓄冷材料比热的DSC 测试

- 4.1 测试原理

- 4.2 实验结果与分析

- 4.2.1 实验条件及注意事项

- 4.2.2 测量结果

- 4.3 本章小结

- 5 液体导热仪的研制及相变材料导热系数测量

- 5.1 导热系数的测量原理

- 5.1.1 点热源法原理

- 5.1.2 本实验原理

- 5.2 实验装置

- 5.2.1 电桥的设计及传感器的选用

- 5.2.2 导热仪装置

- 5.2.3 测定时间和加热电流的确定

- 5.3 试验结果与分析

- 5.3.1 化学试剂及实验仪器

- 5.3.2 标定及校准部分

- 5.3.3 待测样品导热系数的测量

- 5.3.4 误差分析

- 5.4 本章小结

- 6 低温相变蓄冷球的蓄冷过程模拟

- 6.1 模型的建立

- 6.1.1 物理模型的建立

- 6.1.2 数学模型的建立

- 6.2 模拟分析过程

- 6.2.1 主要计算参数

- 6.2.2 GAMBIT 前处理及FLUENT 求解

- 6.2.3 模拟结果及其分析

- 6.3 本章小结

- 7 结论及进一步工作建议

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].苹果新型高效蓄冷剂特性及应用效果研究[J]. 食品科技 2020(05)

- [2].相变蓄冷装置内传热及相变特性研究[J]. 热科学与技术 2020(05)

- [3].数据中心大型蓄冷罐设计及密闭施工解析[J]. 工程建设与设计 2017(07)

- [4].蓄冷式冷藏车的原理与特点[J]. 科技创新导报 2015(08)

- [5].蓄冷无霜冰箱的相变蓄冷材料性能分析[J]. 现代职业教育 2016(34)

- [6].数据中心后备冷源蓄冷节能运用的实践[J]. 江苏通信 2020(01)

- [7].太阳能空调相变蓄冷理论及实验研究[J]. 制冷学报 2013(05)

- [8].水蓄冷在南方基地二期项目中的建设实践[J]. 科技创新与应用 2020(17)

- [9].太阳能光伏直流蓄冷冷库温度场模拟和实验研究[J]. 现代信息科技 2020(07)

- [10].新型磁性蓄冷材料现状和研究进展[J]. 低温工程 2013(06)

- [11].某工程蓄冷方案可行性分析[J]. 科技信息 2009(15)

- [12].中国科学院工程热物理研究所建成国内首台2MW级中低温蓄冷实验平台[J]. 储能科学与技术 2017(05)

- [13].疫苗运输用蓄冷材料性能研究[J]. 低温与超导 2013(08)

- [14].冷藏车用新型相变蓄冷材料的研究[J]. 哈尔滨商业大学学报(自然科学版) 2010(01)

- [15].气体水合物在空调蓄冷中的应用研究进展[J]. 现代化工 2008(09)

- [16].推广蓄冷模式运输,发展中国冷链物流[J]. 当代经济(下半月) 2008(09)

- [17].降低前滩能源大蓄能罐热转冷的运行成本[J]. 上海节能 2020(09)

- [18].相变蓄冷材料在冰箱上应用的研究[J]. 制冷 2014(03)

- [19].高温供冷相变蓄冷材料的制备及蓄冷性能[J]. 上海交通大学学报 2013(08)

- [20].蓄冷空调采用相变材料作为蓄冷介质的特性研究[J]. 北京石油化工学院学报 2011(04)

- [21].空调用蓄冷器蓄冷过程的动态特性研究[J]. 建筑热能通风空调 2010(06)

- [22].国内首台2MW级中低温蓄冷实验平台建成[J]. 电世界 2018(03)

- [23].奶白菜蓄冷贮藏试验研究[J]. 中国果菜 2017(08)

- [24].基于某在运行水蓄冷项目的设计优化思考[J]. 建筑设计管理 2017(09)

- [25].盘管式蓄冷装置蓄冷过程的理论研究[J]. 暖通空调 2008(05)

- [26].区域供冷与蓄冷技术发展动态[J]. 南方能源建设 2020(03)

- [27].高效蓄冷材料筛选与保鲜应用试验研究[J]. 中国农学通报 2016(29)

- [28].蓄冷式冷链物流多温共配的动力机制[J]. 公路交通科技 2012(02)

- [29].间接蓄冷直接供冷式水蓄冷系统[J]. 暖通空调 2011(06)

- [30].日本蓄冷(热)空调系统的发展与最新业绩[J]. 暖通空调 2010(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b8bd47901f6580055c75fa01.html