# 高温下渣/灰熔融与矿物质行为对煤焦气化反应特性的影响

### 论文摘要

本文采用STA449F3型热天平,针对高温条件下渣／灰熔融、矿物质行为变化对煤焦气化反应的影响进行了研究,并探讨了高温下高、低灰熔点煤气化反应特性的差异。研究了气化温度在900～1380℃范围内,高灰熔点煤（淮南煤）与低灰熔点煤（北宿、神府煤）的C02／H20气化反应性,并对两者进行了比较,以及研究了高温下煤焦-C02／H20的气化动力学模型的选取；采用等温热重法研究了加入不同比例粗渣的煤焦在反应温度900℃～1380℃的气化反应性,利用热重-差示扫描量热法（TG-DSC）对试样的热行为进行了分析,主要考察了加入不同比例粗渣、反应温度对煤焦的反应性的影响；为了解高温情况下煤焦-CO2气化反应过程中矿物质行为的影响,在1000～1300℃温度范围内,采用XRD和FactSage模拟对气化过程中不同转化率（0、50%、75%）的残焦的矿物质进行了分析。主要结论如下：（1）在900～1380℃温度范围内,3种煤焦的气化反应速率均明显分成低温区（900～1100℃）的化学反应控制和高温区（1100～1380℃）的扩散控制。然而高温下（1100～1380℃）煤焦的碳转化率及气化反应速率与温度的依存关系,按煤灰熔融温度的不同大致可分为两类：高灰熔点煤（淮南煤）随气化温度的升高,其碳转化率与气化反应速率仍继续升高；而低灰熔点煤（北宿煤、神府煤）则随气化温度的升高,其碳转化率与气化反应速率变化不大,甚至略有下降。（2）北宿煤焦-C02反应过程中,气化反应性和碳转化率可根据其煤灰熔融流动温度分为相对低温段和高温段。在低温段,加入粗渣增加了煤焦的气化反应性和碳转化率；在高温段,加入粗渣会减小煤焦的碳转化率,并当粗渣加入量超过一定比例时,会降低煤焦的气化反应性。（3）在1100～1300℃灰熔融温度范围内,当温度达到1300℃,煤中矿物质绝大部分熔融时,会阻碍气化反应的进行。即碳转化率出现下降,气化反应速率停滞。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 前言

- 1.1 研究背景

- 1.2 本文研究内容

- 第2章 文献综述

- 2.1 煤焦气化反应机理

- 2.2 煤焦气化的反应历程

- 2.3 高温煤焦气化反应的主要影响因素

- 2.3.1 煤变质程度

- 2.3.2 矿物质行为

- 2.3.3 热解条件

- 2.3.4 孔结构和表面积

- 2.3.5 灰分熔融

- 2.4 渣/灰熔融特性对煤气化反应的影响

- 2.4.1 气流床气化炉中渣的形成过程

- 2.4.2 煤灰/渣成分对煤灰渣熔融特性的影响

- 2.4.3 煤灰/渣及其熔融对煤焦气化反应的影响

- 2.5 高温煤气化动力学的研究

- 2.5.1 高温煤气化反应性的研究方法

- 2.5.2 煤焦气化动力学研究

- 2/H2O高温气化反应特性研究'>第3章 高、低灰熔点煤-CO2/H2O高温气化反应特性研究

- 3.1 实验部分

- 3.1.1 实验样品

- 2/H2O气化反应测试'>3.1.2 煤焦-CO2/H2O气化反应测试

- 3.2 实验结果与讨论

- 2高温气化反应特性'>3.2.1 煤焦-CO2高温气化反应特性

- 2O高温气化反应特性'>3.2.2 煤焦-H2O高温气化反应特性

- 2气化反应性与煤焦-H2O气化反应性比较'>3.2.3 煤焦-CO2气化反应性与煤焦-H2O气化反应性比较

- 2/H2O气化反应动力学'>3.2.4 高温煤焦-CO2/H2O气化反应动力学

- 3.3 本章小结

- 2气化反应特性的影响'>第4章 高温下熔渣对煤焦-CO2气化反应特性的影响

- 4.1 实验部分

- 4.1.1 试样制备

- 4.1.2 XRD图谱分析

- 4.1.3 热分析实验

- 4.1.4 煤焦孔结构测定

- 4.1.5 气化实验

- 4.2 实验结果与讨论

- 4.2.1 试样的XRD图谱分析

- 4.2.2 试样的热分析

- 2气化反应性'>4.2.3 煤焦样-CO2气化反应性

- 4.3 本章小结

- 2气化反应中的矿物质行为'>第5章 高温下煤焦-CO2气化反应中的矿物质行为

- 5.1 实验部分

- 5.1.1 实验原料

- 5.1.2 样品制备

- 5.1.3 XRD图谱分析

- 5.1.4 扫描电镜表征

- 5.1.5 FactSage模拟

- 5.2 实验结果与讨论

- 5.2.1 煤灰成分分析

- 2气化反应过程中的矿物质行为'>5.2.2 高温下煤焦-CO2气化反应过程中的矿物质行为

- 2高温气化反应特性'>5.2.3 煤焦-CO2高温气化反应特性

- 5.3 本章小结

- 第6章 结论与展望

- 6.1 全文总结

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].褐煤氧化和气化反应协同作用下夹带流反应器的建模[J]. 化工进展 2020(01)

- [2].宁东煤灰层/熔渣界面煤焦气化反应特性原位研究[J]. 燃料化学学报 2020(02)

- [3].含油污泥与配合煤共热解煤焦的微观结构与气化反应特性[J]. 燃料化学学报 2020(02)

- [4].哈密煤液化残渣焦气化反应活性[J]. 煤炭学报 2020(05)

- [5].高炉入炉焦/风口焦微观结构与气化反应性对比[J]. 钢铁研究学报 2020(06)

- [6].褐煤的高温气化反应特性研究[J]. 煤炭技术 2019(05)

- [7].有害元素对焦炭气化反应的影响及展望[J]. 钢铁研究学报 2019(09)

- [8].不同粒度焦炭气化反应特征的研究[J]. 燃料与化工 2016(06)

- [9].粒径对不同煤阶煤焦气化反应活性的影响研究[J]. 燃料化学学报 2017(04)

- [10].光气化反应技术生产异氰酸酯的研究进展[J]. 化工进展 2017(05)

- [11].阴、阳离子对石油焦气化反应的影响[J]. 化工进展 2017(06)

- [12].无烟煤焦的气化反应特性研究[J]. 煤炭技术 2017(10)

- [13].铁焦气化反应行为的实验室研究与分析[J]. 钢铁研究学报 2015(12)

- [14].褐煤焦的理化性质及其气化反应特性[J]. 煤炭技术 2015(09)

- [15].石油焦气化反应的研究进展[J]. 浙江科技学院学报 2013(06)

- [16].煤焦与水蒸气流化气化反应特性及动力学分析[J]. 能源化工 2020(02)

- [17].烟煤焦的理化性质及其气化反应特性[J]. 煤炭与化工 2017(02)

- [18].石油焦高温催化气化的可行性研究[J]. 石油学报(石油加工) 2017(05)

- [19].小颗粒冶金焦炭气化反应性的检测方法[J]. 河北冶金 2016(01)

- [20].秸秆灰对煤焦气化反应性的影响研究[J]. 煤炭转化 2015(02)

- [21].粘结剂种类对铁焦强度和气化反应性的影响研究[J]. 冶金能源 2020(06)

- [22].影响煤气化反应性的关键因素[J]. 煤炭技术 2014(08)

- [23].氧化钙对石油焦二氧化碳气化反应的影响[J]. 广东化工 2013(03)

- [24].煤(焦)气化反应活性评价研究进展[J]. 煤炭转化 2013(04)

- [25].煤焦气化反应动力学研究[J]. 锅炉技术 2012(01)

- [26].煤焦气化反应及硫的析出特性分析[J]. 煤炭科学技术 2010(03)

- [27].煤灰对气化反应性的影响[J]. 煤化工 2009(02)

- [28].微观结构对煤焦气化反应性的影响[J]. 化学工程与装备 2009(05)

- [29].利用气化特性的研究来评价影响气化反应的因素[J]. 中氮肥 2009(05)

- [30].碳气化反应的机理及热分析动力学研究[J]. 化学工程与装备 2009(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b8df46939dfb5344064b0658.html