# 具有参数摄动系统输出反馈鲁棒极点配置

### 论文摘要

本文研究了具有参数摄动系统输出反馈鲁棒极点配置的问题。极点配置是线性定常控制系统设计中最常用的技术之一,利用输出反馈将系统的极点配置到相应的位置上,是改善系统性能的一种有效的方法。首先,给出了输出反馈鲁棒极点配置的数学描述。基于Gerschgorin圆盘定理以及线性系统输出反馈特征结构配置的一个结果,建立了鲁棒极点配置指标函数的参数表达式,并在此基础上给出了指标函数关于设计参数的显示梯度表达式。其次,通过对输入矩阵和量测矩阵的奇异值分解,我们可以得到两组正交基向量。利用这两组基向量之间的协调关系,将指标函数转化为只含有一组设计参数的表达式。由于系统控制的目标之一是要求极点对系统矩阵元素的摄动不敏感,所以我们可以通过极小化给出的特征值灵敏度指标函数来求解鲁棒输出反馈极点配置问题。本文中,我们利用建立的梯度公式以及优化理论中的拟牛顿法和共轭梯度法,给出了线性系统输出反馈鲁棒极点配置的简单、有效算法。最后,给出了一个具体的数值算例,计算结果表明本文所提出的方法简单、有效。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 本课题研究的目的和意义

- 1.2 相关领域研究的现状及发展

- 1.3 本文主要工作

- 第2章 预备知识

- 2.1 数学基础知识

- 2.1.1 线性子空间

- 2.1.2 矩阵范数

- 2.1.3 向量及矩阵的求导公式

- 2.1.4 矩阵的分解

- 2.1.5 Gerschgorin圆盘定理

- 2.2 线性系统理论

- 2.2.1 线性系统的状态空间描述

- 2.2.2 线性系统的可控性、可观性及稳定性

- 2.3 优化算法理论

- 2.3.1 最速下降法及收敛性

- 2.3.2 共轭梯度法及其收敛性

- 2.3.3 拟牛顿法及其收敛性

- 2.4 本章小结

- 第3章 参数摄动系统输出反馈鲁棒极点配置

- 3.1 引言

- 3.2 参数化灵敏度指标

- 3.3 特征值灵敏度指标的梯度

- 3.4 本章小结

- 第4章 算法和算例

- 4.1 求取指标函数算法

- 4.1.1 求取指标函数算法

- 4.1.2 最速下降法

- 4.1.3 共轭梯度法

- 4.1.4 拟牛顿法

- 4.2 数值算例

- 4.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于极点配置控制的风机叶片颤振控制研究[J]. 测控技术 2017(01)

- [2].区域极点配置在机器人手臂运动模型中的分析及比较[J]. 计算技术与自动化 2012(04)

- [3].高阶系统时滞反馈的部分极点配置问题[J]. 四川理工学院学报(自然科学版) 2016(04)

- [4].结构主动控制最优极点配置算法研究[J]. 振动与冲击 2012(19)

- [5].一类级联系统区域极点配置问题[J]. 大连民族学院学报 2011(03)

- [6].广义系统的圆形区域极点配置[J]. 辽宁工业大学学报(自然科学版) 2009(01)

- [7].两轮移动倒立摆的开关切换模糊极点配置控制器设计[J]. 电路与系统学报 2012(04)

- [8].多变量自适应极点配置对偶控制的研究[J]. 控制与决策 2008(03)

- [9].鲁棒极点配置概念在单输入系统控制中的应用[J]. 军民两用技术与产品 2008(08)

- [10].太阳帆飞行器自适应极点配置控制方法研究[J]. 现代电子技术 2014(02)

- [11].基于矩量分析的极点配置问题新算法[J]. 四川大学学报(自然科学版) 2008(02)

- [12].线性不确定系统混合故障的可靠圆盘极点配置[J]. 计算技术与自动化 2011(01)

- [13].区域极点配置的状态反馈控制在高柔结构中的应用[J]. 振动工程学报 2018(02)

- [14].基于极点配置算法的下肢康复机器人控制系统设计[J]. 传感器与微系统 2020(01)

- [15].双通道高压直流附加频率极点配置控制器设计[J]. 高压电器 2018(04)

- [16].一类连续区间系统的鲁棒圆盘极点配置[J]. 计算技术与自动化 2011(02)

- [17].基于极点配置算法的Buck变换器数字控制研究[J]. 化工自动化及仪表 2018(01)

- [18].基于最优极点配置的光伏并网逆变器控制[J]. 电源技术 2015(05)

- [19].基于极点配置算法的列车横向半主动悬挂自适应PID控制系统设计[J]. 河北工业科技 2014(04)

- [20].精校机电液位置伺服系统的极点配置自校正控制[J]. 安徽农业大学学报 2012(02)

- [21].pH过程的极点配置自校正控制[J]. 江西科学 2010(01)

- [22].多平衡点二维切换线性时不变系统的极点配置[J]. 中国科学:信息科学 2019(08)

- [23].基于改进递推预测误差神经网络算法的极点配置PID控制方法[J]. 广东工业大学学报 2015(04)

- [24].含区域极点配置的舰载机着舰H_2/H_∞控制[J]. 计算机仿真 2017(12)

- [25].基于最优极点配置的混合轴承-转子系统振动控制[J]. 振动与冲击 2008(01)

- [26].基于极点配置和Pade近似的空调温度控制器的设计[J]. 苏州科技大学学报(自然科学版) 2019(02)

- [27].粘滞阻尼减震结构最优极点配置与随机振动分析[J]. 振动与冲击 2014(11)

- [28].指定区域鲁棒极点配置问题的一个算法[J]. 高等学校计算数学学报 2008(04)

- [29].基于区域极点配置的挠性卫星姿态镇定控制[J]. 厦门大学学报(自然科学版) 2016(03)

- [30].多输入控制系统中目标全息反馈法的极点配置原理[J]. 中国电机工程学报 2008(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b8ef9ff0fbb616f2224763b7.html