# SiO2基复合薄膜的制备与光学性能

### 论文摘要

将纳米尺寸的金属（尤其是Ag和Cu）粒子和氧化物镶嵌于无机介质（如玻璃、陶瓷等）中所形成的纳米复合材料具有不同于块体材料的光学特性,如光学非线性（包括等离子激元共振）、光吸收、光致发光等。由于具有这些性质,这类纳米复合材料在光开关、光波导器件、光滤波器和显示器件等方面有着非常广阔的应用前景。近年来,这类材料的制备及其性能的研究正成为材料科学和物理学领域的重要研究课题。采用溶胶-凝胶法和旋涂技术,通过紫外光辐照和热处理得到了不同Ag含量的均匀性良好的Ag／SiO2纳米复合薄膜,薄膜结构致密,基本没有孔洞。薄膜组织中的Ag纳米颗粒分布较均匀,尺寸都非常小。随着nAg／nsi的增加,Ag纳米粒子在420nm左右的紫外-可见吸收逐渐增强,并且出现一定的红移。在nAg／nsi=0.05、0.08的紫外辐照得到的薄膜样品中,分别在640nm和690nm左右存在一个宽吸收峰,是由于少量Ag颗粒较大所致。紫外辐照得到的薄膜样品的光吸收性能要优于300℃热处理1h得到的样品。Raman光谱表明,由于Ag纳米颗粒表面局域电磁场增强造成的表面增强拉曼散射,使得样品的峰强是衬底的5倍。利用紫外光辐照还原得到了均匀性良好的Au／SiO2复合薄膜,所得到的Au／SiO2复合薄膜中,纳米颗粒的尺寸比较小,分布均匀；复合薄膜的光吸收性能表明,Au纳米粒子的表面等离子共振吸收峰随着焙烧温度的增加以及nAu／nsi的改变,从585 nm附近逐渐红移至600 nm附近,并逐渐增强。根据Mie理论和Maxwell-Gamett有效介质理论,复合薄膜吸收峰的形状和位置由金粒子的介电常数和介质的介电常数所决定,薄膜的致密化,基质介电常数的增加,nAu／nsi越大,金纳米粒子越大,导致复合薄膜的吸收带红移。以AgNO3、HAuCl4和正硅酸乙酯为主要原料,利用溶胶-凝胶法和旋涂技术,通过热处理和紫外光辐照得到了不同nAg／nAu（1：0,2：1,1：2,0：1）的Ag-Au合金／SiO2复合薄膜。从SEM、XRD等表征手段的结果中可以看出所得到的纳米复合薄膜中合金颗粒的尺寸为10 nm左右,所得到的薄膜均匀性好；利用紫外可见分光光谱仪研究了复合薄膜的光吸收性能,结果表明,随着nAg／nAu的降低,吸收峰的位置也由最初的Ag纳米粒子的等离子共振吸收（SPR）峰430 nm附近,逐渐红移到金纳米粒子的等离子共振吸收峰605nm和880nm附近。从光吸收谱可以看出,nAg：nAu=2：1和1：2的两个样品分别在515 nm、730 nm附近和550 nm、730 nm附近处的表面等离子共振吸收峰表明了Au-Ag合金固溶体的形成。采用溶胶-凝胶法在玻璃衬底上制备了ZnO／SiO2复合薄膜,研究了温度对ZnO／SiO2复合薄膜的结构及光学性能的影响,考察了ZnO含量对薄膜光学性能的影响。测试结果表明,温度的升高有利于样品的结晶,并能减少结构缺陷,但同时也促使了薄膜内颗粒发生团聚。复合薄膜经400℃热处理后有较好的透过率,样品在蓝光区域有较强的发射峰。ZnO含量的增加能调节薄膜的光学带隙,并增强薄膜在紫外和蓝光区域的光致发光强度。考察了Ag掺杂量对复合薄膜的结构及光学性能的影响。结果表明,经300℃热处理后薄膜中有单质Ag生成,随着Ag含量的增加,Ag与ZnO之间的电子转移及Ag颗粒的变大促使Ag的特征吸收峰呈现红移和宽化。Ag掺入后代替Zn位和间隙位减少空穴浓度和结构缺陷,使得样品位于紫外区和可见光区的发光强度减弱。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 薄膜的制备技术及表征方法

- 1.2.1 薄膜的制备技术

- 1.2.2 薄膜的表征方法

- 1.3 银、金和氧化锌材料的研究进展

- 1.3.1 银纳米材料

- 1.3.2 金纳米材料

- 1.3.3 氧化锌

- 2基复合材料（与Ag、Au和ZnO复合）的研究进展'>1.4 SiO2基复合材料（与Ag、Au和ZnO复合）的研究进展

- 1.5 本课题的立题依据及主要研究内容

- 2、Au/SiO2、Ag-Au合金/SiO2复合薄膜的制备与性能'>第二章 Ag/SiO2、Au/SiO2、Ag-Au合金/SiO2复合薄膜的制备与性能

- 2.1 引言

- 2.2 溶胶-凝胶法的制备原理

- 2.3 实验部分

- 2.3.1 实验工艺参数的确定

- 2.3.2 试剂与仪器

- 2.3.3 实验步骤

- 2.3.4 表征方法

- 2复合薄膜的性能'>2.4 Ag/SiO2复合薄膜的性能

- 2复合薄膜的性能'>2.4.1 未经紫外光辐照的Ag/SiO2复合薄膜的性能

- 2复合薄膜的性能'>2.4.2 经过紫外光辐照的Ag/SiO2复合薄膜的性能

- 2复合薄膜的性能'>2.5 Au/SiO2复合薄膜的性能

- 2复合薄膜的性能'>2.6 Ag-Au合金/SiO2复合薄膜的性能

- 2、Au/SiO2和Ag-Au合金/SiO2系列复合薄膜的光吸收性能研究'>2.7 Ag/SiO2、Au/SiO2和Ag-Au合金/SiO2系列复合薄膜的光吸收性能研究

- 2.8 本章小结

- 2复合薄膜制备与性能'>第三章 ZnO/SiO2复合薄膜制备与性能

- 3.1 引言

- 3.1.1 ZnO的发光机制

- 2的发光机制'>3.1.2 SiO2的发光机制

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 实验工艺参数的确定

- 3.2.2 试剂和仪器

- 3.2.3 实验步骤

- 2复合薄膜的性能'>3.3 ZnO/SiO2复合薄膜的性能

- 3.3.1 结构分析

- 3.3.2 紫外-可见光谱分析

- 3.3.3 荧光光谱分析

- 2复合薄膜的性能'>3.4 Ag-ZnO/SiO2复合薄膜的性能

- 3.4.1 结构分析

- 3.4.2 紫外-可见光谱分析

- 3.4.3 荧光光谱分析

- 3.5 本章小结

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 个人简介

### 相关论文文献

- [1].基于溶-凝胶制备工艺的SiO_2基复合相变材料研究综述[J]. 中国材料进展 2019(11)

- [2].SiO_2-乙醇纳米流体重力热管传热性能的试验研究[J]. 当代化工 2019(12)

- [3].巢状多层中空多孔SiO_2材料的模板法合成及其吸附活性的研究[J]. 广东化工 2019(24)

- [4].SiO_2/海泡石复合材料表征及其对天然橡胶的增强[J]. 非金属矿 2020(01)

- [5].超低密度SiO_2气凝胶的制备研究[J]. 强激光与粒子束 2020(03)

- [6].介孔SiO_2孔道结构对聚酰胺反渗透复合膜性能的影响[J]. 化工新型材料 2020(03)

- [7].石墨烯量子点/介孔SiO_2复合材料的研究进展[J]. 激光杂志 2020(01)

- [8].建筑用6063铝合金板表面静电喷涂改性SiO_2涂层的性能表征[J]. 材料保护 2020(04)

- [9].SiO_2气凝胶疏水改性的研究进展[J]. 有机硅材料 2020(03)

- [10].层层自组装SiO_2阻燃棉织物的制备及其性能[J]. 材料科学与工程学报 2020(05)

- [11].甲基橙在聚吡咯/纳米SiO_2复合材料上的氧化性能[J]. 浙江师范大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [12].油基SiO_2纳米流体的导热系数及黏度研究[J]. 郑州师范教育 2016(04)

- [13].X射线衍射K值法测定氧化铁皮中游离α-SiO_2的含量[J]. 岩矿测试 2015(05)

- [14].纳米SiO_2-砂浆受半浸泡硫酸盐侵蚀后的微观分析[J]. 非金属矿 2020(01)

- [15].SiO_2掺杂磷钨酸催化合成水杨酸酯的研究[J]. 现代化工 2020(04)

- [16].纳米SiO_2在水泥基材料中的应用研究进展[J]. 硅酸盐通报 2020(04)

- [17].超疏水聚丙烯纤维/SiO_2气凝胶复合材料的制备及吸油性能[J]. 南京工业大学学报(自然科学版) 2020(04)

- [18].SiO_2气凝胶/膨胀珍珠岩粉煤灰泡沫保温材料研究[J]. 新型建筑材料 2020(07)

- [19].SiO_2掺杂对四通道氧化铝中空纤维结构与性能的影响[J]. 膜科学与技术 2017(01)

- [20].改性纳米SiO_2/聚氨酯弹性体复合材料的合成及其性能表征[J]. 弹性体 2017(01)

- [21].膨胀珍珠岩/SiO_2气凝胶复合保温材料制备研究[J]. 新型建筑材料 2017(01)

- [22].铈基复合氧化物催化剂在SiO_2表面的失活机制[J]. 物理化学学报 2017(07)

- [23].石墨烯复合SiO_2材料的制备及其性能研究[J]. 陶瓷学报 2017(01)

- [24].纳米SiO_2改性再生混凝土试验研究[J]. 混凝土 2017(07)

- [25].基于纳米SiO_2颗粒的硅酸盐玻璃表面疏水改性的研究[J]. 化工新型材料 2017(10)

- [26].SiO_2固体酸微球制备及催化性能研究[J]. 化工新型材料 2017(10)

- [27].SiO_2-导热油纳米流体的黏度研究[J]. 工程热物理学报 2016(01)

- [28].SiO_2基复合相变材料的制备及性能研究[J]. 化工新型材料 2015(02)

- [29].竹纤维/SiO_2杂化材料的制备、结构与性能[J]. 应用化工 2015(11)

- [30].不同粒径SiO_2粒子对磁流变液性能的影响[J]. 功能材料 2014(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b8fae8aaad6d8559e172a813.html