# 催化裂化汽油脱硫化氢预精制工艺的改造

### 论文摘要

本文对大庆炼化公司65.52万吨/年汽油精制装置进行了研究。该装置由汽油脱硫化氢、汽油脱硫醇系统组成。脱硫化氢系统原采用氢氧化钠溶液预碱洗化学脱除法,脱硫醇系统采用固定床氧化反应法,每年产生废碱液260吨,对周边环境造成较坏影响,且增加处理费用。2006年11月脱硫化氢系统采用催化汽油无苛性碱精制组合工艺进行了改造,用固定床脱硫剂THS-1和TM-1脱硫化氢助剂替代预碱洗,将汽油预碱洗罐改为固定床脱硫化氢反应器,新增一个TM-1脱硫化氢助剂罐和两台脱硫化氢助剂泵,汽油进料由原来的下进上出改为上进下出。通过15个月的运行,考察了在不同处理量、空速条件下,催化汽油脱硫化氢的效果;在压力、温度等操作条件波动时,对脱硫化氢效果的影响;操作条件波动后重新稳定的调节方法。对比改造前后精制汽油性质的变化,如硫化氢含量等,脱硫化氢系统改造后对脱硫醇系统的影响,考察了脱硫化氢助剂（TM-1）加入量对脱硫催化剂（THS-1）活性、寿命和脱硫化氢效果的影响。实践运行表明,催化汽油无苛性碱精制组合工艺能满足汽油脱硫质量要求,效果与氢氧化钠溶液预碱洗化学脱除法相同,且操作简便,波动时易于调整。精制后汽油硫化氢含量为0～1μg/g,硫醇性硫含量小于10μg/g,博士实验（属于常规检测实验）和铜片腐蚀合格。THS-1脱硫催化剂活性高、寿命较长,整个工艺过程无废碱液排放,具有较高的环保价值,是一套值得推广的新技术。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 创新点摘要

- 引言

- 第一章 综述

- 1.1 预碱洗精制的发展状况

- 1.2 氨预精制的现状

- 1.3 固体吸附剂在脱硫化氢方面的应用

- 1.3.1 铜类吸附剂

- 1.3.2 锌类固体吸附剂

- 1.3.3 涂膜固体碱用于稳定汽油预精制

- 1.3.4 固体碱复合颗粒吸附剂

- 1.4 非再生性溶液精制法

- 1.5 稳定汽油预精制展望

- 1.6 本论文研究的方向和主要内容

- 第二章 汽油精制装置简介

- 2.1 装置概况

- 2.1.1 装置简介

- 2.1.2 装置改造原因

- 2.1.3 装置变动、改造情况

- 2.1.4 原料及产品

- 2.2 工艺原理

- 2.2.1 改造前工艺原理

- 2.2.2 改造后工艺原理

- 2.2.3 改造前后原理对比

- 2.3 汽油脱硫过程的影响因素

- 2.4 工艺流程说明

- 2.4.1 改造前工艺流程说明

- 2.4.2 改造后工艺流程说明

- 2.5 工艺原则流程图

- 2.5.1 改造前工艺原则流程图

- 2.5.2 改造后工艺原则流程图

- 第三章 装置改造情况

- 3.1 改造基本思路

- 3.2 改造方法

- 3.2.1 加工负荷

- 3.2.2 设备利旧

- 3.2.3 增加脱硫助剂系统

- 3.2.4 改造后流程

- 第四章 改造前后运行情况对比

- 4.1 改造前后运行情况概述

- 4.1.1 改造前运行情况

- 4.1.2 改造后运行情况

- 4.2 操作参数变动情况分析

- 4.2.1 处理量、空速变化

- 4.2.2 操作压力变化

- 4.2.3 操作温度变化

- 4.2.4 原料性质变化

- 4.2.5 脱硫化氢助剂注入量变化

- 4.3 操作波动后调整方法

- 4.3.1 D-11201（汽油脱硫醇原料罐）液面的控制

- 4.3.2 气液分离罐（D-11203）压力控制

- 4.3.3 D-11203（气液分离罐）液面的控制

- 4.3.4 脱硫醇效果的控制

- 4.4 催化剂活性情况

- 4.5 对脱硫醇系统的影响

- 4.6 装置标定情况

- 4.7 改造前后操作费用对比

- 4.8 改造后的环保价值

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].催化裂化液化气脱硫醇系统节能减排工艺改造及效果分析[J]. 石油炼制与化工 2019(12)

- [2].液化气催化氧化脱硫醇的新一代催化剂[J]. 石油石化绿色低碳 2019(06)

- [3].液化气脱硫醇技术方案研究[J]. 当代化工 2020(01)

- [4].液化石油气脱硫醇液体酞菁钴类催化剂工业试验[J]. 炼油技术与工程 2019(11)

- [5].汽油脱硫醇装置工艺及优化设计技术研究[J]. 石化技术 2017(11)

- [6].液化气脱硫醇工艺完善及节能减排要素分析[J]. 科技风 2017(16)

- [7].纤维膜脱硫技术在液化气脱硫醇装置中的应用[J]. 科学中国人 2017(23)

- [8].液化气脱硫醇单元碱液再生氧化尾气治理技术进展[J]. 中外能源 2020(05)

- [9].催化液化气脱硫醇装置技术改造[J]. 河南化工 2016(10)

- [10].液化气深度脱硫醇技术的应用与分析[J]. 山东化工 2011(11)

- [11].液化气脱硫醇装置提高碱液利用率研究[J]. 化工设计通讯 2017(11)

- [12].汽油氧化脱硫醇研究[J]. 精细石油化工进展 2008(03)

- [13].液化石油气脱硫醇技术进展[J]. 石油炼制与化工 2008(03)

- [14].纤维膜脱硫醇工艺在液态烃脱硫醇单元上的应用[J]. 石油化工设计 2008(02)

- [15].催化液化气脱硫醇装置工艺优化[J]. 内蒙古石油化工 2014(19)

- [16].焦化液化气纤维膜脱硫醇工艺及应用[J]. 石油化工应用 2010(Z1)

- [17].焦化液化气纤维膜脱硫醇工艺及应用[J]. 石化技术 2010(02)

- [18].齐鲁石化90万吨汽油脱硫醇项目开工[J]. 中国化工装备 2009(03)

- [19].液化气脱硫醇工艺完善及节能减排要素分析[J]. 石油炼制与化工 2008(03)

- [20].新型脱硫技术在气分装置中的应用[J]. 化工管理 2020(22)

- [21].催化裂化装置汽油脱硫醇部分搬迁改造设计[J]. 中国新技术新产品 2012(10)

- [22].液体脱硫醇催化剂的性能评价[J]. 石油化工 2012(09)

- [23].液化气液膜脱硫醇组合工艺及其应用[J]. 石化技术 2017(11)

- [24].液化气脱硫醇工艺完善及节能减排要素分析[J]. 化工管理 2018(33)

- [25].天然气脱硫醇工艺评述[J]. 石油与天然气化工 2017(05)

- [26].炼油厂氧化脱硫醇尾气治理技术工业应用[J]. 炼油技术与工程 2014(04)

- [27].汽油脱硫醇装置尾气排放膜法回收工艺[J]. 石油与天然气化工 2010(05)

- [28].汽油无碱脱硫醇装置运行问题分析及改进[J]. 化工生产与技术 2008(04)

- [29].加氢装置轻汽油脱硫醇系统改造方案分析[J]. 炼油技术与工程 2018(10)

- [30].纤维液膜反应器在加氢后汽油脱硫醇中的应用[J]. 化工管理 2014(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b905886e864fc516f5198298.html