# 锂离子电池硅碳复合材料的制备及改性研究

### 论文摘要

随着石油资源的日益枯竭,人们对新能源的需求也越来越强烈,锂离子二次电池作为新能源的代表得到了广泛的应用。但是传统的石墨负极材料已经不能满足人们对高比容量电池的需求,因此人们转向开发新型高比容量电池材料,硅具有4200 mAh·g-1的理论容量,因此成为研究的热点。硅作为锂离子电池负极材料,在嵌锂过程中体积发生严重膨胀,导致材料在多次充放电之后会发生粉化,这严重制约了硅负极材料的商业化应用。本文主要对高温固相法制备出的硅/石墨/碳复合材料进行相关改性,并通过溶胶—凝胶法制备硅/碳复合材料来提高硅基负极材料的循环稳定性。采用高温固相法制备出硅/石墨/碳复合材料,通过改变烘干温度、和膏pH值、优化导电剂、二次包覆等手段来提高材料的循环稳定性。研究发现通过降低烘干温度能有效增强材料的循环稳定性,在80℃下进行烘干,材料最终首次效率为87.9%,首次可逆容量为1000 mAh·g-1,经过100次循环容量保持率为54%。当采用碳纳米管（CNT）作为导电剂的时候,硅/石墨/碳复合材料的首次效率为87.5%,首次可逆容量为1148mAh·g-1,经过100次的循环仍然有67.3%的容量保持率。通过这些改性均可以有效提高材料的循环稳定性。对硅/石墨/碳复合材料进行掺杂改性,通过掺杂镍来提高材料的导电性。将硅与镍进行机械球磨,球磨会有部分NixSi合金产生,将球磨后的硅/镍混合物代替纯硅制备出硅/镍/石墨/碳复合材料。经过惨杂后的复合材料首次效率仅为70%左右,首次可逆容量为500mAh·g-1,经过100次的循环后,该材料仍然有着92%的容量保持率,说明通过掺杂导电性良好的镍能够有效提高硅/石墨/碳复合材料的循环稳定性。通过溶胶-凝胶法制备出碳凝胶包覆硅以及硅/石墨复合材料。制备出的碳凝胶的首次放电容量为162 mAh·g-1,经过50次循环仍然有127mAh·g-1的容量,但是首次效率仅为37%;制备出的硅/碳复合材料首次可逆容量为188 mAh·g-1,经过100次循环后容量上升为228 mAh·g-1,首次效率为48%;制备出的硅/石墨/碳复合菜了首次可逆容量为650 mAh·g-1,经过100次循环后仍有412 mAh·g-1的高容量,首次效率提高为62%。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 锂离子电池发展概况

- 1.2.1 锂离子电池工作原理

- 1.2.2 锂离子电池正极材料的研究概况

- 1.2.3 锂离子电池非硅基负极材料的研究概况

- 1.3 硅基负极材料研究进展

- 1.3.1 单质硅

- 1.3.2 硅碳复合负极材料

- 1.3.3 硅-金属合金负极材料

- 1.4 本文的研究目的和内容

- 第2章 实验材料与研究方法

- 2.1 实验药品与仪器

- 2.1.1 实验药品与材料

- 2.1.2 实验设备与仪器

- 2.2 材料的制备

- 2.2.1 高温固相法制备硅/石墨/碳复合材料

- 2.2.2 溶胶-凝胶法制备碳凝胶

- 2.2.3 溶胶-凝胶法制备硅/石墨/碳复合材料

- 2.3 电极制备与电池装配

- 2.3.1 电极的制备

- 2.3.2 电池的装配

- 2.4 材料的物理测试

- 2.4.1 X 射线粉末衍射

- 2.4.2 扫描电子显微镜

- 2.4.3 透射电子显微镜

- 2.5 材料的电化学测试

- 2.5.1 恒流充放电测试

- 2.5.2 交流阻抗测试

- 2.5.3 循环伏安测试

- 第3章 硅/石墨/碳复合材料制备工艺参数研究

- 3.1 单质硅的性能研究

- 3.1.1 单质硅的物理性能表征

- 3.1.2 单质硅的电化学性能测试

- 3.2 商用石墨的性能研究

- 3.2.1 商用石墨的物理性能表征

- 3.2.2 商用石墨的电化学性能测试

- 3.3 硅/石墨/碳复合材料的性能研究

- 3.4 干燥温度对硅/石墨/碳复合材料的性能影响

- 3.4.1 不同干燥温度材料的形貌表征

- 3.4.2 不同干燥温度材料的电化学性能测试

- 3.5 导电剂对 Si/G/C 复合材料的性能影响

- 3.5.1 不同导电剂的极片的形貌表征

- 3.5.2 不同导电剂的极片的电化学性能表征

- 3.6 和膏pH 值对Si/G/C 复合材料的性能影响

- 3.6.1 pH 值对材料的结构的影响

- 3.6.2 pH 值对材料电化学性能的影响

- 3.7 二次包覆对Si/G/C 复合材料的性能影响

- 3.7.1 二次包覆后材料的形貌表征

- 3.7.2 二次包覆对材料电化学性能的影响

- 3.8 本章小结

- 第4章 硅/石墨/碳复合材料的掺杂改性及碳源优化

- 4.1 掺杂镍粉后硅/石墨复合材料物理性能表征

- 4.2 不同比例掺杂镍对硅/石墨复合材料的性能影响

- 4.2.1 不同比例掺杂镍对硅/石墨复合材料形貌的影响

- 4.2.2 不同比例掺杂镍对硅/石墨复合材料电化学性能的影响

- 4.3 不同比例掺杂镍对硅/石墨/碳复合材料的性能影响

- 4.3.1 不同比例掺杂镍对硅/石墨复合材料形貌的影响

- 4.3.2 不同比例掺杂镍对硅/石墨复合材料电化学性能的影响

- 4.4 碳凝胶的合成原理及物理性能表征

- 4.4.1 碳凝胶的合成原理

- 4.4.2 碳凝胶的物理性能表征

- 4.4.3 碳凝胶的电化学性能表征

- 4.5 碳凝胶包覆硅复合材料的性能研究

- 4.5.1 碳凝胶包覆硅复合材料的形貌表征

- 4.5.2 碳凝胶包覆硅复合材料的电化学性能测试

- 4.6 碳凝胶包覆硅/石墨复合材料的性能研究

- 4.6.1 碳凝胶包覆硅/石墨复合材料的物理性能表征

- 4.6.2 碳凝胶包覆硅/石墨复合材料的电化学性能测试

- 4.7 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于稻谷壳的多孔生物质碳锂离子电池负极材料的制备及性能研究[J]. 化工新型材料 2019(12)

- [2].近期热点文章[J]. 电化学 2016(06)

- [3].高性能锂离子电池负极材料一氧化锰/石墨烯复合材料的合成[J]. 工程科学学报 2017(03)

- [4].我校化学化工学院魏伟博士在材料科学国际权威期刊发表研究成果[J]. 商丘师范学院学报 2017(06)

- [5].锂离子电池负极材料多孔硅/硅铁合金的制备及性能[J]. 北京工业大学学报 2017(02)

- [6].介孔氧化锡的制备及其在锂离子电池中的应用[J]. 物理化学学报 2008(04)

- [7].废弃生物质水葫芦多孔碳用于锂离子和钠离子电池负极的研究[J]. 化学研究与应用 2017(10)

- [8].锂离子在石墨烯材料中的嵌入脱出机制[J]. 科学通报 2011(18)

- [9].无烟煤制备高性能锂离子电池负极材料的研究[J]. 工程科学学报 2020(07)

- [10].生物模板法制备MnO/C复合材料及其储锂性能研究[J]. 稀有金属材料与工程 2020(04)

- [11].锂离子电池新型负极材料的研究[J]. 船电技术 2016(11)

- [12].基于增大碳层间距和增强电容行为的协同效应提升碳材料储钾性能（英文）[J]. Science Bulletin 2020(23)

- [13].SnO_2/石墨烯基锂离子电池负极材料的多级可控制备及其电化学性能研究[J]. 化学世界 2016(02)

- [14].氧化铜/石墨烯的制备及其电化学性能[J]. 新型炭材料 2013(03)

- [15].锂离子电池SnO_2-Si/C负极材料的电化学性能[J]. 华东理工大学学报(自然科学版) 2011(06)

- [16].一种二维金属有机框架材料的储锂性能分析[J]. 兰州工业学院学报 2020(04)

- [17].锂离子电池硅基负极材料研究进展[J]. 材料导报 2011(17)

- [18].ZnMn_2O_4电极材料的简单制备及储锂性能研究[J]. 功能材料 2020(09)

- [19].磷酸钒锂/石墨烯复合正极材料的制备及表征[J]. 应用化学 2017(06)

- [20].碳纳米管及其复合材料在锂离子电池负极材料中的研究进展[J]. 材料导报 2013(S2)

- [21].赝电容氮掺杂碳包覆Fe_(1-x)S有效促进低温钠存储性能（英文）[J]. Science China Materials 2020(04)

- [22].石墨烯在锂离子电池材料性能优化中的应用[J]. 石化技术 2019(11)

- [23].新型锂电池负极复合材料硅/无定形碳/碳纳米管的制备及性能研究[J]. 化工新型材料 2011(07)

- [24].锂离子电池锡基合金负极材料研究进展[J]. 化工科技 2013(01)

- [25].Sn-Ni-Al合金作为锂离子电池负极材料的研究[J]. 稀有金属材料与工程 2010(S1)

- [26].锂离子电池硅基复合物负极材料[J]. 化学进展 2009(10)

- [27].二硫化锡/膨胀石墨复合材料的低温合成及其储锂性能[J]. 炭素技术 2020(04)

- [28].金属有机框架复合材料在超级电容器中的合成及应用研究[J]. 化工学报 2020(10)

- [29].银的添加方式对LiFePO_4性能的影响[J]. 材料导报 2009(06)

- [30].碳纳米管在锂离子电池中的应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2016(24)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b906257c59fe8ea16469cf2c.html