# 框架剪力墙结构建筑施工技术分析苏仁安

肇庆高新区建筑工程施工安全监督站526238

摘要：随着科学的发展，社会的进步，近几年我国城市人口总量持续递增，城市住房成为社会关注的焦点。小高层和高层的建筑在很大程度上缓解了住房压力，高层建筑中，框架剪刀墙被广泛应用，其稳定性高、抗变形性能好，可以提高建筑物的安全性。鉴于此，笔者从框架剪刀墙的结构特性出发，阐述在施工过程中的注意问题，探讨框架剪刀墙结构的施工技术。

关键词：框架剪刀墙；施工技术

国民经济迅速发展的前提下，城市小高层的数量快速增长，在小高层的建设中框架剪刀墙是一项非常重要的技术，在提高建筑质量及作业层次上有着不了或缺的作用，而且在保障工程质量的同时，还可以节约材料，降低成本。为了提高施工方的经济效益，保障施工安全，要进一步探究框架剪刀墙的技术。

一、框架剪刀墙的结构特点

目前我国小高层建筑中，由钢筋混凝土所组成的梁柱结构就是框架剪刀墙，不光具有很好的抗压力，还有突出的平衡力，能够根据空间的分布特点调整数据，具有很好的灵活性，框架剪刀墙依靠优秀的稳定性和出色的便捷性，广泛被用于小高层建筑中，也带动了技术的迅猛发展。因此有必要对这一技术进行深度探究，在我们生活中，保证建筑质量有很大好处［1］。

（一）结构受力特点

梁柱框架经常被当做悬臂梁，由于中间是空的，因此如果受到外力作用，有可能使它变弯。

（二）框架剪刀墙刚度特点

在被外力挤压时，会摧残整体韧性，有必要实施抗震减灾措施来减轻外力对韧性的摧残。框架剪刀墙和普通的框架组织在承受外力的能力上本质相同，在弯距约为总弯矩的1/5-4/5时，韧性被摧残的程度不大，因此要根据摧残程度设置抗震减灾措施或者应用合理的方法来实施。

（三）框架剪刀墙抗震特点

按照相关规则和章程对框架剪刀墙实施抗震措施，根据剪刀墙韧性和框架韧性的最佳协调程度进行实施，让框架剪刀墙具有良好的抗震能力。

二、框架剪刀墙施工过程中的注意事项

（一）适当调整顶部和中部配筋

工程计算的时候，如果没有考虑全面直接开始进行层加载，会偏大预计轴向变形所产生的一系列问题，会造成顶层楼面内力值偏大，配筋也会增大［2］。若在进行施工模式加载的时候考虑，中部楼层会根据轴向变形受到影响，会产生配筋偏小。另外，混凝土也会发生变化，房屋建造完成之后，内力会发生变化，进而出现中部楼层的配筋更加缩小的现象。

（二）复核局部部件的受风影响

高层建筑风力大，而且有较大变化，风力会根据时间及各种因素影响出现阵风，此时，静力和动力会双重影响建筑物。因此，施工过程中，要充分考虑到阵风的影响，使建筑物的刚度和强度符合要求，防止风力影响造成局部破坏的现象，预防在风力作用下破坏构件。

（三）混凝土养护措施

墙的模版拆除后，要及时在墙表面涂抹保护剂，保证混凝土不会发生早期脱水的现象。除此之外，养护过程中要制作养护箱，在养护箱内配备可以调节温度的仪器，控制混凝土养护的条件，为施工质量提供检查依据。

（四）结构布置尽量简单

布置剪刀墙的应力时，要把每一处应力做得均匀，对于断面在受力时有帮助，最好在最大程度上保证结构刚度和质量的中心接近，降低地震影响所致扭转。对于长度较长的房屋，纵向剪刀墙不能设置在两边，要保障由楼梯井和电梯构成的核心区域的梁板和楼面有充足的强度。

（五）结构设计要合理

为了提高结构的延性，在设计和构造时要采取相应的措施。结构延性是指不降低结构承载力的前提下，可以改变承受力的大小。由于结构在延性上面有比较突出的优势，所以抗震能力比较好。

（六）把控材料质量

保障施工质量的有效措施是控制材料质量，管理人员要对裁量进行质量监管，从源头控制好质量，做好材料采购、运输、验收等各环节的管理，防止以次充好，严格把控质量，建材在使用过程中要按照相关规定的规范进行，坚决不使用质量不过关的材料［3］。

（七）控制漏浆

施工期间，在现浇混凝土的楼板时，容易发生模板漏浆等问题，为解决这些问题，可在接缝位置使用胶带进行密封，防止漏浆。

三、框架剪刀墙施工技术分析

框架剪刀墙实施过程中，会使用到很多的施工科技，有钢筋作业技术、模版作业科技等，各项技术在框架剪刀墙结构中都是不可缺少的，对工程的质量发挥非常大的作用。

（一）钢筋工程

钢筋作业在框架剪刀墙实施过程中非常重要，这项作业用到的钢材原料非常多，无论是型号还是外形都各有所长，施工过程中因为作业地点相近，基础组装与浇筑时有偏差很正常，但是对工程质量的影响非常大，为了保障工程质量一定要杜绝这种情况的发生，可以根据下面的要求施工：

1、箍筋框固定，钢筋作业时，根据实体放置，可以定做成成型模具，比如：用柱筋来对框架位置进行固定，又或者可以用梯格筋确定作业中钢筋的定位，可以保证不会出现偏差。

2、确定钢筋梁柱节点，保证节点的合理有序，在小高层作业时，由于梁柱分布较密，必须用电脑来实施放样措施，然后做成类似样板，在施工地点根据这些来进行梁柱节点作业，可以保证作业中有凭据，确保梁柱的每个节点的正确。

3、施行样板引路，在进行钢筋作业时，要保证每个工作人员都按照规定来施工，确保施工质量。

（二）模板工程

1、内外侧模板设计

进行模板配板的时候，要采取正确的方法进行作业，支模作业时，可以把已经完成作业的墙体作为模子，外面的模板靠近墙体。

2、内侧模板固定

可以在模板里面放置较短的钢筋起到稳固作用，保证模板不会活动。

3、保证墙模与楼板之间的紧密性

墙模和楼板在浇筑的时候有可能会发生漏浆的现象，针对这种问题，在浇筑时要用水泥和砂浆补充缝隙，保证模板的稳定性［4］。

4、吊装墙模

墙模的吊装对稳定性的要求极高，因此一定要在采光比较好的情况下进行，要保证吊装的过程中，墙模不会碰触到钢筋，吊装的位置要控制好，关乎到整个楼板的稳定性，直接关系到施工人员的生命安全。

（三）混凝土工程

1、在进行混凝土施工时，混凝土要进行调配，并掌握好材料的比例，稍有不慎有可能发生塌落事故，威胁人身安全。

2、浇筑的时候要重点注意顺序，一般应用退浇筑法，先浇筑等级比较高的柱头混凝土，之后再浇筑等级比较低的梁板混凝土，保障混凝土质量。

3、混凝土施工结束后，最好进行7小时的洒水养护。

（四）大体积混凝土裂缝控制

1、优化原料比例

要选择质量好的原材料进行混凝土配置，在材料中要添加高效减水剂，浇筑中，混凝土的单方用量控制在250kg左右，能够保证混凝土的密度。

2、降温

混凝土是一种物理材料，高温下容易发生热胀，浇筑的过程中，会有很多气泡，引起裂缝，会降低混凝土刚度。因此，在施工时要控制好混凝土的温度。

3、混凝土检测

混凝土施工是剪刀墙施工中最关键的部分，因此在施工过程中要随时掌握混凝土的状况，一般情况下是应用电子测温仪控制混凝土的温度，保证施工质量。

结束语

综上所述，随着建筑施工技术的不断提高，对框架剪刀墙结构的技术要求也随之提高，框架剪刀墙的结构很复杂，施工难度也比较大，对施工技术的要求非常高，因此，为了保障工程质量，要求相关人员不断丰富施工经验，提高施工技术，对于施工过程中遇到的问题及时处理，保证顺利完工。

参考文献：

［1］张宝桂.框架剪力墙结构建筑施工技术的相关分析[J].城市建设理论研究（电子版），2017（10）：218-219.

［2］刘娴.框架剪力墙结构建筑施工技术在建筑工程中的应用分析[J].中国战略新兴产业，2018（8）：211-211.

［3］区锦昌.框架剪力墙结构建筑施工技术分析[J].现代物业（中旬刊），2018，No.412（1）：122-123.

［4］陈超.建筑工程中框架剪力墙结构工程施工技术分析[J].绿色环保建材，2018，No.137（7）：237+240.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b9125409dfbcef5ee3827479.html