# 基于协同通信的感知无线电系统传输性能研究

### 论文摘要

随着无线通信业务的迅猛发展,无线频谱资源的日益紧张与当前固定频谱分配制度下频谱利用率低下之间的矛盾日趋尖锐。感知无线电技术由于能够在不对授权用户造成干扰的前提下动态地利用暂时空闲的无线频谱资源,可有效提升频谱利用率,实现开放式频谱共享而得到广泛关注。此外,协同通信技术集合了分集和中继传输技术的优势,能够使用户在复杂环境下获得空间分集增益,有效提升系统性能。基于此,论文主要研究感知无线电技术与协同通信技术相结合对提升频谱利用率和改善系统性能的贡献。论文的工作主要包括以下几个方面：1、针对交叉共享方式（OS）下的两跳协作感知网络,研究了多个感知用户的协作感测策略,推导了在放大转发（AF）传输协议下感知系统的中断概率表达式,并提出了一种联合优化方案：在保证-定频谱感测性能指标的前提下,通过联合优化感测门限、感测时长等参数,从而最小化感知系统的中断概率,有效改善感知网络传输的可靠性。2、针对重叠共享（US）方式下的两跳协作感知网络进行了性能分析,推导了基于放大转发中继选择（AFRS）和解码转发中继选择（DFRS）协议的两跳感知网络中断概率近似表达式及分集度。在此基础上,提出了一种混合中继选择协议（HPRS）,并推导了HPRS的中断概率近似表达式及分集度。和AFRS和DFRS协议相比,HPRS可以进一步改善感知网络中断性能,提升系统的可靠性。3、针对交叉共享方式下的多跳DF协作分集感知网络进行了性能分析,推导了在高信噪比条件下的中断概率近似表达式,并提出一种感测时长优化方案：通过对感测时长的优化,可最小化感知系统的中断概率,从而提升感知系统传输的可靠性。4、针对重叠共享方式下的多跳DF协作分集感知网络进行了性能分析,并推导了在高信噪比条件下感知网络的中断概率近似表达式及其分集度。由于DF不能获得空间分集增益,提出改进的选择性解码转发（SDF）算法,并推导了SDF感知网络中断概率表达式及分集度。与DF相比,SDF降低了感知网络中断概率,且能获得空间满分集增益。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 无线通信的发展

- 1.2 无线通信当前面临的挑战

- 1.2.1 无线信道衰落损耗及干扰

- 1.2.2 无线频谱资源匮乏

- 1.3 针对当前挑战采取的应对措施

- 1.3.1 协同通信技术

- 1.3.2 感知无线电技术

- 1.4 感知无线电技术与协同通信结合的必然性

- 1.5 论文的主要工作

- 1.6 论文的结构安排

- 参考文献

- 第二章 感知无线电与协同通信技术

- 2.1 感知无线电技术概述

- 2.1.1 感知无线电研究背景

- 2.1.2 感知无线电研究现状

- 2.1.3 感知无线电的主要功能

- 2.2 协同通信技术概述

- 2.2.1 传统的三节点中继信道模型

- 2.2.2 协同通信中继协议

- 2.2.3 协同通信系统模型

- 2.3 感知无线电与协同通信的结合

- 2.3.1 协作频谱感知模型

- 2.3.2 协作传输模型

- 2.4 本章小结

- 参考文献

- 第三章 感知系统在交叉共享方式下的协作分集技术研究

- 3.1 系统模型

- 3.2 多节点协作感测

- 3.2.1 单个节点的本地频谱感测

- 3.2.2 多个节点协作感测方案

- 3.3 协作传输

- 3.4 中断性能分析

- 3.5 联合优化策略

- 3.6 本章小结

- 参考文献

- 第四章 感知系统在重叠共享方式下的协作分集技术研究

- 4.1 系统模型

- 4.2 最优中继选择策略

- 4.3 无峰值功率受限时感知系统性能分析

- 4.3.1 AFRS感知系统中断性能

- 4.3.2 DFRS感知系统中断性能

- 4.3.3 HPRS感知系统中断性能

- 4.3.4 三种协议比较

- 4.3.5 仿真结果及分析

- 4.4 峰值功率受限时感知系统性能分析

- 4.4.1 AFRS感知系统中断性能

- 4.4.2 DFRS感知系统中断性能

- 4.4.3 HPRS感知系统中断性能

- 4.4.4 仿真结果及分析

- 4.5 本章小结

- 参考文献

- 第五章 多跳感知系统性能分析

- 5.1 OS模式下多跳感知系统性能分析

- 5.1.1 系统模型

- 5.1.2 感知系统接入概率分析

- 5.1.3 多跳DF感知系统传输阶段中断性能分析

- 5.1.4 感测时长优化

- 5.1.5 仿真结果与分析

- 5.2 US模式下多跳感知系统性能分析

- 5.2.1 系统模型

- 5.2.2 多跳DF感知系统瞬时接收信噪比

- 5.2.3 多跳DF感知系统中断性能分析

- 5.2.4 多跳SDF感知系统中断性能分析

- 5.2.5 多跳DF和SDF感知系统分集度分析

- 5.2.6 仿真结果及分析

- 5.3 本章小结

- 参考文献

- 第六章 总结和展望

- 6.1 论文工作总结

- 6.2 未来工作展望

- 英文缩略语对照表

- 致谢

- 攻读博士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].错误报告概率对协作检测影响研究[J]. 通信技术 2010(07)

- [2].基于循环平稳的多天线感知无线电频谱检测[J]. 北京邮电大学学报 2008(02)

- [3].感知无线电技术中的动态功率分配[J]. 广东通信技术 2013(02)

- [4].用智能天线和功率控制提高感知系统信干噪比[J]. 吉林大学学报(信息科学版) 2010(04)

- [5].利用自适应算法的改进方法来研究信干噪比的方法研究[J]. 数字技术与应用 2010(02)

- [6].感知无线电系统中改进的循环频谱检测算法[J]. 北京邮电大学学报 2009(02)

- [7].感知无线电网络中的联合波束成形与调度算法[J]. 中国科学(F辑:信息科学) 2009(12)

- [8].基于Alamouti编码的协作频谱检测性能分析[J]. 计算机工程 2012(13)

- [9].基于SNR比较的2次协作的感知无线电频谱检测[J]. 重庆邮电大学学报(自然科学版) 2010(06)

- [10].感知无线电技术在异构融合网络中的应用[J]. 电子测试 2015(22)

- [11].非固定样本数的链型协作频谱检测算法[J]. 无线电通信技术 2014(04)

- [12].基于马氏链的感知无线电信道状态预测及容量估计[J]. 重庆邮电大学学报(自然科学版) 2009(06)

- [13].感知无线电中基于SNR的频谱检测技术[J]. 计算机光盘软件与应用 2012(13)

- [14].博弈论在感知无线电决策机的应用研究[J]. 计算机工程与设计 2008(22)

- [15].基于统计信息与多队列的CR动态频谱分配[J]. 吉林大学学报(信息科学版) 2009(05)

- [16].基于马尔可夫链的动态频谱接入模型[J]. 四川兵工学报 2009(04)

- [17].感知无线电改进WiMAX性能研究[J]. 吉林大学学报(信息科学版) 2009(04)

- [18].感知无线电ad hoc网络基于干扰的路由[J]. 信息与电子工程 2012(02)

- [19].浅析感知无线电与无线技术标准化[J]. 北方经贸 2012(05)

- [20].感知无线电网络中最优的分布式功率分配[J]. 北京邮电大学学报 2008(05)

- [21].基于感知无线电非合作博弈功率控制算法的研究[J]. 电子测试 2012(11)

- [22].基于MIMD的动态频谱接入方案[J]. 计算机工程 2009(10)

- [23].基于小波去噪的协作空闲频谱检测性能[J]. 吉林大学学报(信息科学版) 2010(05)

- [24].关于CBTC系统无线通信抗干扰技术的研究[J]. 现代城市轨道交通 2009(06)

- [25].一种两跳感知系统中断性能优化方案[J]. 西安电子科技大学学报 2013(01)

- [26].OFDMA感知无线电网络中一种基于拍卖博弈的频谱共享新算法[J]. 现代导航 2012(01)

- [27].感知无线电的关键问题研究[J]. 企业导报 2010(04)

- [28].感知无线电中的高效频谱侦测方案[J]. 通信技术 2008(10)

- [29].一种基于功率控制和潜博弈的动态频谱分配算法[J]. 信息通信 2014(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b91fbc195df2e19842e0407a.html