# 油田采出水臭氧氧化处理试验研究

### 论文摘要

随着油田开发时间的延长以及采油技术的提高,采出水的性质发生了变化,给油田采出水处理带来了新的课题、新的难点。目前,我国大部分油田已进入石油开发的中期和后期,采出油中的含水量为70%～80%,有的油田甚至已高达90%,日产含油污水的量非常大,污水过量的矛盾日益突出,污水过量和污水外排超标的问题已经严重威胁到油田正常生产和生态环境。但由于技术、经济等多种原因,常规工艺难以使油田采出水达标外排。臭氧氧化处理难降解工业污水成为近年来研究的重点,本研究进行了臭氧氧化预处理及深度处理油田采出水的试验研究,研究结果表明:（1）接触反应时间为60min时,臭氧氧化预处理油田采出水小试试验对污水COD有明显的去除效果,采出水B/C能达到最大值0.27;在臭氧投加量为50mg/L时,接触反应时间从10min到60min,采出水COD去除率从16%提高到40%;臭氧投加量为50mg/L,接触时间为90min时,活性炭接触臭氧氧化处理油田采出水,污水COD去除率可达68%,臭氧氧化处理油田采出水的能力被大大提高。（2）臭氧氧化预处理中试试验对污水COD值、BOD5值和B/C值的影响和小试试验相同,可为实际生产应用提供有效参考依据。污水中残余臭氧对生物系统中微生物生长影响极大。（3）在接触反应时间为60min,臭氧投加量为5mg/L的条件下,臭氧氧化深度处理油田采出水,出水COD值远大于进水值;臭氧投加量为10mg/L时,污水COD去除率达65%以上,稳定在50mg/L以下。（4）臭氧—生物活性炭深度处理含油污水,系统出水COD约为40mg/L左右,氨氮、石油类已基本低于检测限,TOC的去除率为70%左右。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 油田采出水来源

- 1.2 油田采出水组成及特点

- 1.3 国内外油田采出水处理技术现状与发展趋势

- 1.3.1 物理处理方法

- 1.3.2 化学处理方法

- 1.3.3 物理化学处理方法

- 1.3.4 生物处理法

- 1.3.5 油田采出水处理技术的发展趋势

- 1.4 臭氧氧化水处理技术现状

- 1.4.1 臭氧在水处理技术原理

- 1.4.2 臭氧在水处理中的应用

- 第2章 课题来源及研究思路

- 2.1 课题来源

- 2.2 课题背景

- 2.2.1 乐安联合站开发现状

- 2.2.2 乐安联合站采出水现状

- 2.2.3 乐安联合站采出水处理系统现状

- 2.2.4 乐安联合站采出水处理系统现状

- 2.3 课题研究的目的和意义

- 2.3.1 课题研究目的

- 2.3.2 课题研究意义

- 2.4 课题研究思路及研究内容

- 2.5 主要分析测试指标与分析方法

- 2.6 主要试验仪器

- 第3章 油田采出水臭氧氧化预处理小试试验研究

- 3.1 试验条件与方法

- 3.1.1 试验水质

- 3.1.2 试验装置

- 3.1.3 试验方案

- 3.2 试验结果与分析

- 3.2.1 臭氧发生器的臭氧产量校核

- 3.2.2 不同臭氧投加量对采出水处理效果的影响

- 3.2.3 不同接触时间对采出水COD去除的影响

- 3.2.4 以颗粒活性炭为接触介质的臭氧氧化试验

- 3.3 本章小结

- 第4章 油田采出水臭氧化预处理中试试验研究

- 4.1 试验工艺流程

- 4.2 试验水质

- 4.3 试验结果与分析

- 4.3.1 不同臭氧投加量对油田采出水有机物去除的影响

- 4.3.2 臭氧化试验对生物系统的影响

- 4.4 本章小结

- 第5章 油田采出水臭氧化深度处理试验研究

- 5.1 臭氧化深度处理油田采出水室内试验

- 5.1.1 试验条件与方法

- 5.1.2 试验结果与分析

- 5.2 臭氧化深度处理油田采出水现场中试试验

- 5.2.1 试验工艺流程及试验用水水质

- 5.2.2 试验结果与分析

- 5.3 臭氧—生物活性炭深度处理油田采出水试验研究

- 5.3.1 试验内容及方法

- 5.3.2 试验结果与分析

- 5.4 本章小结

- 第6章 结论及建议

- 6.1 结论

- 6.2 建议

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文及科研工作

### 相关论文文献

- [1].臭氧投加量对垃圾渗滤液处理效果的影响[J]. 科学技术与工程 2015(15)

- [2].臭氧投加量运行的研究[J]. 西南给排水 2014(04)

- [3].臭氧-生物活性炭工艺中臭氧投加量的研究[J]. 石化技术 2011(02)

- [4].臭氧/生物活性炭工艺中主臭氧投加量的优化[J]. 中国给水排水 2011(21)

- [5].水厂深度处理工艺中臭氧投加量探讨[J]. 净水技术 2010(05)

- [6].臭氧投加量对提高水处理效果的技术研究[J]. 中国建设信息(水工业市场) 2008(02)

- [7].臭氧投加量对兰州石化二级出水处理能效研究[J]. 兰州石化职业技术学院学报 2013(04)

- [8].臭氧投加量对微污染淮河原水中消毒副产物前体物去除效果的影响[J]. 净水技术 2019(08)

- [9].臭氧氧化多菌灵表观速率常数影响因素的研究[J]. 安徽农业科学 2011(07)

- [10].臭氧对循环水养殖水体水质的净化效果及机理研究[J]. 渔业现代化 2018(06)

- [11].臭氧破解对剩余污泥性质的影响研究[J]. 江西农业大学学报 2008(02)

- [12].O_3-BAC工艺预臭氧投加量优化的中试研究[J]. 水处理技术 2012(02)

- [13].臭氧特性及其杀灭耐热菌的应用研究[J]. 食品工程 2010(02)

- [14].原水预臭氧工艺控藻除嗅效果分析[J]. 净水技术 2016(S1)

- [15].臭氧破解对剩余污泥性质的影响[J]. 中国给水排水 2012(09)

- [16].臭氧氧化处理油气管道清洗废水工艺优化研究[J]. 环境工程 2015(10)

- [17].臭氧技术在梅钢污水再生处理中的应用[J]. 冶金动力 2017(10)

- [18].臭氧氧化饮用水过程中可同化有机碳生成的影响因素[J]. 环境科学 2016(05)

- [19].臭氧—曝气生物滤池深度处理印染废水研究[J]. 广东化工 2015(07)

- [20].臭氧对陶瓷膜过滤特性的影响[J]. 水处理技术 2012(03)

- [21].超声强化O_3/H_2O_2降解咔唑的影响因素[J]. 安徽农业科学 2009(15)

- [22].臭氧氧化技术处理直接紫染料废水的分析[J]. 湖北农业科学 2012(19)

- [23].臭氧在印染废水再生利用中的应用试验研究[J]. 工业用水与废水 2012(03)

- [24].臭氧工艺处理不可降解可溶性COD的应用[J]. 城市道桥与防洪 2013(04)

- [25].臭氧-生物活性炭深度处理工艺去除太湖水嗅味的研究[J]. 河南科技 2018(05)

- [26].微米臭氧曝气深度处理工艺的最优曝气孔径研究[J]. 中国给水排水 2018(09)

- [27].臭氧工艺在污水深度处理中的应用[J]. 环境与健康杂志 2015(01)

- [28].臭氧氧化及活性炭吸附处理黄河水试验研究[J]. 水处理技术 2011(07)

- [29].地表水臭氧除臭技术试验研究[J]. 节水灌溉 2009(03)

- [30].臭氧-曝气生物滤池处理港口化学品洗舱废水[J]. 环境科学与技术 2009(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b92b7e63a4117ab61cda05c6.html