# 硅氧烷功能材料用于汞分离富集及其形态分析的研究

### 论文摘要

汞是具有蓄积作用的有毒金属,其作为全球性污染物已引起人们的广泛关注。汞及其化合物广泛存在于大气、水体、土壤、植物、动物及其他生物体内。汞的形态不同,其毒性亦不同,无机汞毒性最弱,甲基汞毒性最高。因此,建立灵敏度高、选择性好的汞形态分析方法是十分必要的。八面体低聚倍半硅氧烷（POSS）,是一种包含有机-无机杂化结构的笼型纳米材料,无机框架由Si-O-Si键组成,可带有多种反应性或非反应性的有机取代基团。分子内径为1.5 nm,具有较大的比表面积和良好的生物相容性,从而使其在固相萃取方面具有一定的应用前景。在本实验中,通过水解缩合反应制备了八巯丙基倍半硅氧烷（POSS-SH）.由于材料表面富含巯基,对无机汞和甲基汞表现出强烈的亲和作用,可应用于汞的分离富集。在最佳实验条件下,8.0 mg POSS-SH对Hg2+和CH3Hg+的吸附效率分别为93%和94%,吸附行为符合Langmuir吸附模型,对Hg2+和CH3Hg+的理论最大吸附容量分别为12.90 mg g-1和46.73 mg g-1。采用2%（m/v）硫脲（2 mol L-1 HCl）作为洗脱液,可实现无机汞和甲基汞的同时洗脱。将固相萃取技术与氢化物发生原子荧光光谱技术联用,还可实现汞的测定及其形态分析。在无火焰原子化模式下,控制NaBH4浓度为0.0001%（m/v）,可只得到无机汞的信号从而选择性地测定无机汞含量；然后在火焰原子化模式下,提高NaBH4的浓度至1%（m/v）,可使得无机汞以及甲基汞均原子化并测得样品中的总汞含量,用差减法即可得到甲基汞的含量。当样品体积为4.0 mL,洗脱液体积为400μL时,Hg2+和CH3Hg+的线性范围分别为0.005-2.0μg L-1和0.01～2.0μg L-1,富集倍数分别为8.9和9.3,精密度为3.5%（n=11,0.1μgL-1）和3.1%（n=9,0.1μgL-11）对Hg2+和CH3Hg+的检出限分别为2 ng L-1和4 ng L-1。将该方法用于标准物质GBW08603中汞的测定,测定值与标准值一致,验证了该方法的可靠性。同时,该体系可成功应用于环境水样和化妆品中汞的分离富集和形态分析,加标回收效果较好。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 前言

- 1.1 汞元素定量检测方法

- 1.1.1 分子光谱法

- 1.1.2 原子光谱法

- 1.1.3 质谱法

- 1.1.4 电化学分析方法

- 1.2 汞形态分析方法

- 1.2.1 色谱法

- 1.2.2 非色谱法

- 1.3 汞形态分析中样品分离富集方法

- 1.3.1 固相萃取技术

- 1.3.2 液液萃取技术

- 1.4 八面体低聚倍半硅氧烷

- 1.4.1 八面体低聚倍半硅氧烷简介

- 1.4.2 八面体低聚倍半硅氧烷的应用

- 1.4.3 八巯丙基倍半硅氧烷及其应用

- 1.5 论文选题思路及研究内容

- 第2章 硅氧烷功能材料用于汞分离富集及其形态分析的研究

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 仪器装置

- 2.2.2 试剂及溶液配制

- 2.2.3 POSS-SH的制备

- 2.2.4 POSS-SH的表征

- 2.2.5 实验步骤

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 POSS-SH的表征结果

- 2.3.2 仪器条件优化

- 2.3.3 化学条件优化

- 2.3.4 POSS-SH对无机汞和甲基汞吸附容量的测定

- 2.3.5 方法定量依据

- 2.3.6 干扰离子

- 2.3.7 最佳实验条件

- 2.4 方法分析性能

- 2.4.1 标准曲线

- 2.4.2 富集倍数

- 2.4.3 精密度

- 2.4.4 检出限

- 2.4.5 方法分析性能总结

- 2.4.6 与其他分析方法比较

- 2.5 标准物质及实际样品的测定

- 2.5.1 标准物质的测定

- 2.5.2 实际样品的测定

- 第3章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表论文情况

### 相关论文文献

- [1].食品中金属元素形态分析技术及应用研究[J]. 当代化工研究 2020(04)

- [2].几种钢琴演奏艺术形态分析[J]. 北方音乐 2017(15)

- [3].西方电影中的中国形象及意识形态分析——以电影《游侠》为例[J]. 北方文学 2017(24)

- [4].人乳硒形态分析的研究进展[J]. 中国药事 2016(08)

- [5].食品中金属元素形态分析技术及其应用[J]. 食品科学 2008(01)

- [6].水产品中砷形态分析研究进展[J]. 水产学杂志 2019(02)

- [7].硒元素形态分析方法的研究进展[J]. 化工管理 2018(21)

- [8].联用技术应用于食品中铬形态分析方法概述[J]. 现代仪器 2012(04)

- [9].食品中砷形态分析研究进展[J]. 中国农学通报 2012(36)

- [10].砷形态分析[J]. 化学进展 2009(Z1)

- [11].HPLC-ICP-MS在砷形态分析中应用[J]. 中国公共卫生 2008(12)

- [12].油气中汞的形态分析[J]. 天然气与石油 2013(05)

- [13].砷形态分析方法及其样品预处理技术研究进展[J]. 净水技术 2009(03)

- [14].土壤中硫的形态分析及其测定方法研究进展[J]. 内蒙古环境科学 2009(04)

- [15].詹姆逊的意识形态分析理论[J]. 长春师范学院学报(人文社会科学版) 2008(11)

- [16].食品中砷的形态分析研究进展[J]. 食品安全质量检测学报 2016(06)

- [17].农产品中硒形态分析的研究进展[J]. 理化检验(化学分册) 2015(11)

- [18].固体废弃物及土壤中磷的形态分析技术[J]. 土壤学报 2011(01)

- [19].砷元素形态分析研究进展[J]. 广东农业科学 2010(04)

- [20].硒的总量及形态分析综述[J]. 中国测试 2009(05)

- [21].天然水体中铝形态分析方法研究进展[J]. 净水技术 2009(06)

- [22].色谱及其联用技术在硒形态分析中的应用[J]. 湖北农业科学 2017(08)

- [23].空间句法在城市形态分析中的作用[J]. 测绘通报 2008(02)

- [24].广枣中无机元素的初级形态分析[J]. 化学试剂 2013(12)

- [25].湘西霸王鞭的艺术形态分析[J]. 音乐创作 2013(09)

- [26].参术汤中8种元素的初级形态分析[J]. 光谱实验室 2012(01)

- [27].建国初期齐鲁地区花鞋形态分析与研究[J]. 天津纺织科技 2020(03)

- [28].水中砷形态分析研究进展[J]. 青岛理工大学学报 2019(03)

- [29].构式形态学:形态分析的构式语法路向述评[J]. 天津外国语大学学报 2015(01)

- [30].氢化物发生原子荧光法在分析食品中砷的应用[J]. 企业科技与发展 2009(20)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b94bbd3fb5c065ddae8f0ff7.html