# 系杆拱桥吊杆的受力分析及寿命预测

### 论文摘要

系杆拱桥是一种无推力的梁拱组合体系桥,拱所产生的水平推力由系杆承担。因此系杆拱外部是静定结构,但内部是高次超静定结构,任何构件内力的改变都影响到全桥的受力状态。近年来,不断有系杆拱桥吊杆破损及更换的工程案例出现。因此,很有必要对系杆拱桥吊杆进行深入的研究。本文以位于镇江的横塘大桥为工程背景,运用有限元方法,建立了该桥上部结构的计算模型。分析了该桥在恒载、汽车荷载、混凝土徐变和温度等作用下,吊杆应力的变化情况。结果表明,恒载、汽车及徐变荷载作用下,短吊杆的应力变化幅值较大,为最不利受力吊杆。温度荷载作用下,各吊杆应力分布比较均匀,应力的变幅度不大。锈蚀和疲劳是系杆拱桥吊杆破损的主要原因。文中推导和建立了吊杆锈蚀速率的预测模型,得出横塘大桥吊杆在锈蚀作用下的寿命约为18年。针对吊杆的疲劳问题,利用线性累计损伤原理,采用相关荷载谱及S-N曲线,推算出短吊杆在疲劳作用下的寿命约为29年。另外,考虑锈蚀对疲劳的耦合影响,而得到的横塘大桥短吊杆的疲劳寿命约为21年。系杆拱桥中,与疲劳作用相比锈蚀对吊杆的寿命更起控制作用。

### 论文目录

- 致谢

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 系杆拱桥的特征

- 1.3 系杆拱桥的吊杆

- 1.4 系杆拱桥吊杆破损的研究现状

- 1.5 本文的主要工作内容

- 2 系杆拱桥吊杆的静力分析

- 2.1 横塘大桥简介

- 2.1.1 利用有限元软件ANSYS建立上部结构模型

- 2.2 横塘大桥在恒载作用下吊杆的受力分析

- 2.3 横塘大桥在恒载及活载共同作用下吊杆的受力分析

- 2.3.1 汽车及人群荷载

- 2.3.2 吊杆车道及人群荷载作用下的受力分析

- 2.3.3 吊杆车辆荷载作用下的受力分析

- 2.3.4 系杆拱桥吊杆的设计

- 2.4 混凝土徐变对吊杆应力的影响

- 2.4.1 按龄期调整的有效模量法计算混凝土的徐变效应

- 2.4.2 钢管混凝土的组合弹性模型与容重

- 2.4.3 横塘大桥混凝土按龄期加载的有效弹性模量

- 2.4.4 横塘大桥系杆的有效模量

- 2.4.5 横塘大桥拱肋及风撑的有效模量

- 2.4.6 徐变对横塘大桥吊杆应力的影响

- 2.5 考虑温度荷载的吊杆应力分析

- 2.5.1 桥梁结构的温度荷载

- 2.5.2 温度荷载对横塘大桥吊杆应力的影响

- 2.6 本章小结

- 3 系杆拱桥吊杆破损的分析及其寿命预测

- 3.1 系杆拱桥吊杆的破损的原因

- 3.1.1 钢绞线（钢丝）的破损

- 3.1.2 防护的失效

- 3.1.3 锚具的破损

- 3.1.4 短吊杆的破损

- 3.2 吊杆钢绞线的锈蚀分析

- 3.2.1 钢绞线的锈蚀的条件及特征

- 3.2.2 钢绞线锈蚀的机理

- 3.2.3 钢筋的锈蚀模型

- 3.3 横塘大桥吊杆的锈蚀

- 3.4 钢绞线的疲劳及其预测寿命的分析

- 3.4.1 疲劳损伤的基本概念

- 3.4.2 损伤累计理论的运用

- 3.4.3 荷载谱的选用

- 3.4.4 钢绞线的S-N曲线

- 3.5 横塘大桥吊杆的疲劳预测寿命

- 3.6 考虑锈蚀因素影响下疲劳的寿命预测

- 3.7 本章小结

- 4 结论及展望

- 4.1 结论

- 4.2 建议

- 参考文献

- 作者简历

- 学位论文数据集

### 相关论文文献

- [1].高速铁路系杆拱桥的检查与维修[J]. 郑铁科技 2016(03)

- [2].下承式系杆拱桥成桥索力的确定[J]. 中国水运(下半月) 2018(12)

- [3].系杆拱桥连接与约束的优化[J]. 北方交通 2019(02)

- [4].系杆拱桥施工技术研究[J]. 科技资讯 2019(08)

- [5].斜靠式系杆拱桥设计与施工要点[J]. 北方交通 2017(03)

- [6].大跨度、大重量斜靠式系杆拱桥浮拖法施工技术研究[J]. 铁道建筑技术 2016(02)

- [7].浅谈钢管混凝土刚构式柔性系杆拱桥的施工控制[J]. 建材与装饰 2016(23)

- [8].天津南港铁路96m系杆拱桥钢拱肋制造工艺及关键技术研析[J]. 环球市场信息导报 2017(10)

- [9].刚架系杆拱桥拱墩梁结合部结构受力分析及优化[J]. 交通科技 2020(05)

- [10].普兰店海湾钢箱系杆拱桥钢结构防腐蚀设计[J]. 四川建筑 2016(06)

- [11].跨径100m刚架系杆拱桥设计[J]. 江苏科技信息 2017(02)

- [12].大跨度单面索系杆拱桥荷载试验研究[J]. 北方交通 2017(07)

- [13].下承式系杆拱桥的设计与分析[J]. 智能城市 2017(07)

- [14].火灾对施工中系杆拱桥混凝土箱梁性能的影响分析[J]. 硅酸盐通报 2017(10)

- [15].对大娄庄北跨渠系杆拱桥实施监控的监理体会[J]. 甘肃水利水电技术 2015(11)

- [16].1-96m系杆拱桥施工过程控制[J]. 价值工程 2015(06)

- [17].系杆拱桥吊杆评价方法研究[J]. 交通标准化 2013(07)

- [18].系杆拱桥吊杆评价方法应用研究[J]. 交通标准化 2013(15)

- [19].改进的单肋系杆拱桥设计构思与关键技术[J]. 北方交通 2019(05)

- [20].铁路钢筋混凝土系杆拱桥设计研究[J]. 高速铁路技术 2017(03)

- [21].浅谈斜靠式系杆拱桥的施工工艺及质量控制[J]. 中国新技术新产品 2015(04)

- [22].位于缓和曲线上的双线铁路系杆拱桥设计[J]. 四川建筑 2014(01)

- [23].系杆拱桥吊杆更换中索力置换方法探讨[J]. 四川建筑 2013(01)

- [24].永修特大刚架系杆拱桥刚架拱稳定性和极限承载力分析[J]. 广东建材 2011(02)

- [25].拱肋截面变化对刚性系杆拱桥受力性能影响分析[J]. 河北工业大学学报 2011(03)

- [26].系杆拱桥静力断杆性能演变研究[J]. 山西建筑 2010(03)

- [27].客运专线刚架系杆拱桥受力状态研究[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2010(07)

- [28].刚架与拱组合系杆拱桥抗震分析[J]. 山西建筑 2009(13)

- [29].某中小跨径下承式系杆拱桥稳定性影响因素分析[J]. 铁道勘测与设计 2018(04)

- [30].斜交斜靠式系杆拱桥试验与分析[J]. 低温建筑技术 2020(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b955fe4ecfae9088cc2b72c2.html