# Al2O3/Cu复合陶瓷的制备及其性能研究

### 论文摘要

氧化铝具有高熔点、高硬度、耐腐蚀、廉价等诸多优点,但高的烧结温度和材料的脆性限制了其在工程领域的广泛应用,因此,如何改善氧化铝的脆性并使其烧结温度降低是氧化铝陶瓷研究的关键。本文采用Ti02和SiO2作为烧结添加助剂,研究单独添加和复合添加对A1203陶瓷材料烧结性能的影响,同时引入Cu作为增韧第二相颗粒制备Al2O3/Cu复合陶瓷材料,并对材料的微观结构和性能进行了分析。采用纳米A1203为原料,引入纳米Ti02和纳米Si02作为烧结助剂,研究了烧结工艺对氧化铝陶瓷微观结构和性能的影响；利用利用非均匀沉淀法制备Al2O3/Cu复合粉体,制备出含有烧结助剂的Al2O3/Cu复合陶瓷,并利用扫描电子显微镜、XRD、差热-热重分析和金相显微镜对材料进行测试和表征。研究结果表明：Ti02含量为0.3wt.%时,Si02含量为0.4wt.%时,烧结助剂作用下,陶瓷材料的致密度最高,分别达到3.87g/cm3和3.71g/cm3。比相同的制备烧结条件下单相A1203陶瓷的密度增加了8.1%和7.8%,这是由于Ti02和A1203形成固溶体,活化了晶格；SiO2有利于高温下形成液相烧结,这些对烧结都有较好的促进作用。显微照片表明,Cu颗粒分布在A1203的晶粒表面,生长成为约为10nm大小的晶粒,形成典型的晶间纳米内晶,强化了A1203的晶粒晶界。当Cu含量为10wt.%时,Al2O3/Cu复合陶瓷的体积密度为3.98 g/cm3, Al2O3/Cu复合陶瓷材料增韧的效果最好,这归结于在A1203陶瓷材料中引入Cu可起到使断裂裂纹偏转和桥连的作用。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 引言

- 1.1 选题意义

- 1.2 氧化铝陶瓷的研究现状

- 1.2.1 添加剂对烧结温度的影响

- 2O3陶瓷增韧的研究现状'>1.2.2 Al2O3陶瓷增韧的研究现状

- 1.3 研究的内容及创新点

- 2O3/Cu复合陶瓷的制备及表征方法'>2 Al2O3/Cu复合陶瓷的制备及表征方法

- 2.1 实验原料

- 2.2 实验流程

- 2.3 实验设备

- 2.4 性能测试与表征

- 2.4.1 物理性能的测定

- 2.4.2 力学性能的测试

- 2.4.3 热学性能的表征

- 2.4.4 物相成分的测定

- 2.4.5 显微结构的表征

- 2O3陶瓷烧结性能的影响'>3 添加剂对Al2O3陶瓷烧结性能的影响

- 3.1 添加剂对陶瓷性能的影响

- 2对Al2O3陶瓷的影响'>3.1.1 TiO2对Al2O3陶瓷的影响

- 2对Al2O3陶瓷的影响'>3.1.2 SiO2对Al2O3陶瓷的影响

- 2和SiO2复相添加剂对Al2O3陶瓷的影响'>3.1.3 TiO2和SiO2复相添加剂对Al2O3陶瓷的影响

- 3.2 本章小结

- 2O3/Cu复合陶瓷的制备及性能研究'>4 Al2O3/Cu复合陶瓷的制备及性能研究

- 4.1 引言

- 4.2 实验过程

- 4.2.1 Cu对氧化铝陶瓷性能的影响

- 2O3/Cu复合陶瓷的测试与表征'>4.3 引入添加剂的Al2O3/Cu复合陶瓷的测试与表征

- 2O3/Cu复合粉体热学特性分析'>4.3.1 引入添加剂的Al2O3/Cu复合粉体热学特性分析

- 2O3/Cu复合陶瓷体积密度分析'>4.3.2 引入添加剂的Al2O3/Cu复合陶瓷体积密度分析

- 2O3/Cu复合陶瓷维氏硬度分析'>4.3.3 引入添加剂的Al2O3/Cu复合陶瓷维氏硬度分析

- 2O3/Cu复合陶瓷抗弯强度分析'>4.3.4 引入添加剂的Al2O3/Cu复合陶瓷抗弯强度分析

- 2O3/Cu复合陶瓷断裂韧性分析'>4.3.5 引入添加剂的Al2O3/Cu复合陶瓷断裂韧性分析

- 2O3/Cu复合陶瓷表面形貌分析'>4.3.6 引入添加剂的Al2O3/Cu复合陶瓷表面形貌分析

- 2O3Cu复合陶瓷压痕形貌分析'>4.3.7 引入添加剂的Al2O3Cu复合陶瓷压痕形貌分析

- 2O3/Cu复合陶瓷断口形貌分析'>4.3.8 引入添加剂的Al2O3/Cu复合陶瓷断口形貌分析

- 4.5 本章小结

- 5 结论

- 5.1 结论

- 参考文献

- 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].层状复合陶瓷的增韧与设计研究[J]. 智能城市 2020(02)

- [2].新疆理化所在高致密度高温热敏复合陶瓷研究中获进展[J]. 高科技与产业化 2020(09)

- [3].碳化硅复合陶瓷耐磨性能研究[J]. 材料开发与应用 2017(03)

- [4].原位制备纳米银/羟基磷灰石/硅藻土复合陶瓷及其杀菌性能[J]. 硅酸盐学报 2017(07)

- [5].(SiC)C_f/Si_3N_4复合陶瓷的制备及性能[J]. 宇航材料工艺 2015(03)

- [6].喷流冷却复合陶瓷薄片激光器的热特性仿真分析及实验研究（英文）[J]. 光子学报 2020(03)

- [7].锰锌铁氧体/锆钛酸铅复合陶瓷微结构及磁电性能研究[J]. 电子元件与材料 2019(08)

- [8].多铁性复合陶瓷的制备及电磁性能研究[J]. 陶瓷 2016(07)

- [9].影响抗菌复合陶瓷杀菌效果的因素及发展趋势[J]. 佛山陶瓷 2015(03)

- [10].低成本石英复合陶瓷天线罩罩体制备技术研究[J]. 质量与可靠性 2016(04)

- [11].一种表面可装饰的轻质泡沫复合陶瓷[J]. 佛山陶瓷 2013(03)

- [12].可切削氧化锆复合陶瓷的显微结构和断裂特征[J]. 材料科学与工艺 2008(01)

- [13].B_4C/Al_2O_3/TiC复合陶瓷的力学性能和微观结构[J]. 材料工程 2008(07)

- [14].含弧形裂纹复合陶瓷强度的尺度效应[J]. 计算力学学报 2012(01)

- [15].Mg_4Nb_2O_9/SrTiO_3复合陶瓷的烧结特性和微波介电性能[J]. 材料研究学报 2010(04)

- [16].黑瓷复合陶瓷太阳板大幅降低太阳能利用成本[J]. 墙材革新与建筑节能 2009(07)

- [17].复合陶瓷在煤磨中的应用[J]. 冶金设备 2018(S1)

- [18].TiC-TiB_2复合陶瓷制备及性能研究[J]. 陶瓷学报 2011(03)

- [19].TiC-TiB_2复合陶瓷制备的研究进展[J]. 材料导报 2009(17)

- [20].导电颗粒钨对氮化铝陶瓷性能的影响[J]. 硅酸盐学报 2008(03)

- [21].硼化物基超高温复合陶瓷超高速撞击作用下破坏模式研究[J]. 广东石油化工学院学报 2020(01)

- [22].高温节能复合陶瓷涂料的制备及防腐性能分析[J]. 化学与粘合 2020(05)

- [23].氧化铝/氧化石墨烯复合陶瓷的制备及性能[J]. 硅酸盐学报 2016(03)

- [24].短碳纤维增强反应烧结碳化硅复合陶瓷机理研究[J]. 稀有金属材料与工程 2015(S1)

- [25].钛酸锶钡-氧化锌复合陶瓷的结构与介电性能[J]. 电子元件与材料 2010(02)

- [26].低成本复合陶瓷隔热材料成型及防隔热结构实验研究[J]. 航天制造技术 2013(05)

- [27].复合陶瓷辊在煤粉立磨上的应用[J]. 新世纪水泥导报 2019(05)

- [28].含共晶界面复合陶瓷细观力学研究[J]. 机械工程师 2011(06)

- [29].TiC-TiB_2复合陶瓷制备与性能[J]. 新技术新工艺 2009(07)

- [30].内燃机车复合陶瓷增压器密封环的研究与应用[J]. 铁道技术监督 2008(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/b969f3f5b065a0a3e24b1034.html